## Slide 1: 嵌入式系统复习
可靠+安全

## Slide 2: 嵌入式系统内容
概论：嵌入式系统概论
可靠性：
ARM体系架构、接口技术、软件设计及代码优化、实时操作系统
安全性：
芯片操作系统与嵌入式软件安全
CM3_M9900 、旁路攻击及防御、工业控制系统信息安全、 TrustZone技术

## Slide 3: 嵌入式系统概论
嵌入式系统安全 = 可靠 + 安全
嵌入式系统定义：
IEEE的定义：嵌入式系统是用于控制、监视或辅助操作机器和设备的装置。
一般认为嵌入式系统是以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软/硬件可裁剪，可满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积和功耗有严格要求的专用计算机系统。
简单地讲：嵌入式系统就是嵌入到对象体系中、用于执行特定功能的专用计算机系统。

## Slide 4: 嵌入式系统概论
嵌入式系统三要素（嵌入性、专用性、计算性）
嵌入式系统特征（特定应用、软硬件可裁剪、低功耗、低成本、体积受限、实时性、较长的生命周期、本身不具备自主开发能力，需特定开发工具（仿真机、开发器））
嵌入式系统组成（微处理器、外围支撑硬件、嵌入式实时操作系统（或调度器）、用户应用软件）
由于嵌入式系统存储空间有限，要求软件代码紧凑、可靠，对实时性有严格要求。

## Slide 5: 嵌入式系统概论
嵌入式微处理器的体系结构
  冯·诺依曼/普林斯顿体系结构
  哈佛体系结构

## Slide 6: 嵌入式系统概论
嵌入式微处理器指令系统
  复杂指令集系统(CISC)
  精简指令集系统(RISC)
  CISC与RISC之间的主要差异
嵌入式系统芯片分类(8/16/32位、MPU/MCU/DSP/SOC)，8位一般是哈佛结构，成本低，可靠性高。32位一般是冯·诺依曼 /普林斯顿体系结构，成本高，灵活性好。
电磁兼容性二要素(能在一定的干扰环境工作、不产生不可容忍干扰)

## Slide 7: 嵌入式系统安全概论
  软件分层
  嵌入式操作系统
  不是必需的。

## Slide 8: 嵌入式系统概论
ROM/Flash/OTP差异
 | 开发成本 | 制造成本 | 可靠性 | 可修改性 | 产品周期 | 功耗
ROM | 高 | 低 | 高 | 无 | 长 | 低
OTP | 中 | 中 | 中 | 无 | 短 | 中
FLASH | 低 | 高 | 低 | 有 | 短 | 高

## Slide 9: 嵌入式系统概论
  嵌入式系统软件的要求与PC机有所不同，其主要特点有：
  软件固化存储，修改不易，要有较高的正确率和可靠性；
  软件代码要求精简（受成本、体积和功耗存储空间限制）、高效（受主频、功耗限制）、高可靠性（容错）
  数据结构简洁（代码优化时，数据结构占80%，编程技巧占20%）

## Slide 10: 硬件基础知识
电源：三类（ A:5V B:3.3V C:1.8V）、误差± 10%，少量芯片± 5%，宽电源芯片适用性好，电压高抗干扰能力强、电压低功耗低）
振荡器：内部（不精准）、外部（晶体振荡器、陶瓷振荡器、RC振荡器差异）、工作频率与功耗控制（节能模式）、信号占空比1：1、 指令周期
复位：内/外部复位、电平及复位时长要求、特殊功能寄存器赋值与可靠性关系

## Slide 11: 硬件基础知识
通用端口电平要求：H= ≥70%*Vcc L= ≤ 30%*Vcc
复位电平要求：H= ≥80%*Vcc L= ≤ 12%*Vcc
信号上升时间：10%*Vcc上升到90%*Vcc所需时间
信号下降时间：90%*Vcc下降到10%*Vcc所需时间
好的信号要求信号上升时间与下降时间 ≤ 信号周期*4%
功耗控制 P=K* f² ，分部件控制时钟
死机的本质(硬件没有按照代码流程执行，只要有时钟，硬件本身不会死机)、WDT看门狗与可靠性
推挽输出(常用于板内)与OC（OD）输出(常用于板间)（ OC（OD）输出优缺点）
Notes: 推挽输出功耗大、驱动能力强、信号快；常用于板内
Oc/od开漏输出常用于板间
知乎上的对比
https://zhuanlan.zhihu.com/p/41942876
推挽输出：高电平驱动能力强、低电平驱动能力强、电平跳变速度快、不支持线与功能和电平转换
开漏输出：可靠性高、高电平驱动能力由外部上拉电阻提供、低电平驱动能力强、电平跳变速度由外部上拉电阻决定，电阻越小，反应越快，功耗越大、支持线与和电平转换
死机的本质：硬件不会死机，只是硬件出错，没有按照正常的软件顺序执行，造成设备的运行结果不是预期的状态

## Slide 12: ARM架构
Cortex系列（ARM新的命名体系）
  Cortex-A: 高性能, 丰富的功能
  Cortex-R: 高可靠性, 高实时应用
  Cortex-M：低功耗, 代替微控制器（单片机）
SecurCore: 安全应用
ARM公司M系列处理器的特点，Cortex M3的架构，特权模式和CPU模式，中断和异常处理机制、合法的操作模式转换机制。M3指令集系统，Thumb指令集与ARM指令集的主要区别(百度百科Thumb指令集以及detail review)。ARM的系列安全处理器SC000，SC100及SC300的特点(见detail review)。
ARM 存储器（大端/小端存储、主存/辅存种类）
Notes: 大端编址：高位字节位于内存的低地址，低位字节位于内存的高地址
小端编址：高位字节位于内存的高地址，低位字节位于内存的低地址
Arm存储器默认是小端模式，但是它也支持大端模式

## Slide 13
存储系统的层次结构
存储器是用来存储信息的部件，是嵌入式系统硬件中的 重要组成部分。在复杂的嵌入式系统中，存储器系统的 组织结构按作用可以划分为4级：
寄存器
Cache
主存储器
辅助存储器
寄存器
Cache
主存储器
DRAM
辅助存储器 FLASH ROM
磁盘
访 问 速 度
快
慢
容 量
大
小
ARM架构
Notes: ARM主存和辅存的种类
主存：通常是cache或者ram，是可以直接运行代码的部分
辅存：ssd等

## Slide 14: ARM架构
ARM 时钟及电源管理(时钟分配、总线时钟FCLK/HCLK/PCLK、锁相环PLL)(教科书P101)
ARM 定时技术（定时器结构(教科书P165)、死区发生器作用(教科书P170)、RTC类型与读取）
ARM 中断（独立向量、分组向量、统一向量的异同与管理、普通中断、快速异常中断）
ARM DMA（关注DMA源与目的(教科书P190)、块与字符、中断性能(教科书P189)、对CPU时序的影响）
Notes: 独立向量：每个中断共享独立的入口地址
分组向量：若干中断共享组入口地址
统一向量：所有中断共享一个入口地址
普通中断IRQ与快速中断FIQ(教科书P148以及detail review)
RTC的类型：
片内
片外：精度高、功耗低
需要注意是否进位(有可能在读取的时候进位了)
DMA对CPU的时序有影响(有时会抢占总线的时钟周期)

## Slide 15: 接口技术
UART:
单工通信、半双工通信、全双工通信
串行异步协议（起始位、数据、校验、停止、波特率、发送/接收缓存数量、中断种类）
RS232：距离≤ 15m，数据速率≤20Kbps
RS485：半双工差分双绞线传输，有极性、距离≤ 1219M（ 100Kbps ），最大传输速率为10Mbps。RS485应用注意事项：极性、收发切换时间、最远端端匹配电阻（各110欧）、T型线长度（<3.4M）、线路保护
Notes: 异步串行协议
有移位寄存器和缓冲区，缓冲区的大小决定中断响应的实时性要求，缓冲区的大小越大，对中断的实时性要求越低

## Slide 16: 接口技术
串行通信协议应用注意事项
1、接收与死机（超时处理、重新初始化、接收缓冲区防溢出）
2、停止位（又叫数据保护时间）位数与可靠通信（有效通信速率、保障接收方的数据处理时间）
3、波特率精度（ ± 2.5%、外置振荡器、配置选择与通信精度）与可靠通信
4、通信协议、帧格式、收发切换时间及校验
5、帧间隔（字符帧、通信协议帧）、帧长度
6、波特率与通信距离
Notes: RS485波特率越高，传输距离越短

## Slide 17: 接口技术
I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性总线的长度可高达25英尺(约7.6m)，并且能够以100Kbps的最大传输速率支持40个组件。支持多主控。每个设备有唯一地址。
I2C总线是由数据线SDA和时钟SCL构成，两根信号线必须OC并接上拉电阻。同步总线。
起始、数据、停止、确认
I2C总线的仲裁方式(见书P240)

## Slide 18: 接口技术
I2C应用注意事项：
1、ACK与死机（标准为永久等待，实际要加超时判错）
2、帧间隔与正常通信（保护时间）
3、不是所有芯片都支持广播地址
4、7位与10位地址
5、SCL、SDA 一定要开路输出（注意配置端口）
6、时钟速率与通信距离、EMC(电磁兼容性)
7、结束与复位
8、方向切换时间
Notes: SCL和SDA为什么必须开路输出(只有开漏才能线与)：
https://zhidao.baidu.com/question/458063364.html
I2C每一根线路（SDA和SCL）进入器件后，内部接有输入/输出两部分。输入部分的输入阻抗很高，可以不理会它对线路的影响。输出部分则必须是漏极开路的结构。 漏极开路输出结构有个特点：当拉低它时，它的输出为0；当抬高它时，输出端相当于与芯片“断开”，输出电平由外部的与上拉电阻所连接的高电平决定，而与器件的电源电压无关。 I2C是个多主总线。大家都挂在总线上需要随时“说话”（输出）。只有这种线与的结构，才能在硬件层面保证大家的“声音”都能随时发出来。至于同时发声可能导致的碰撞，那由冲突检测机制解决
I2C的方向切换时间：从写到读需要等待一段的时间，使从设备有足够的时间进行处理
I2C的结束与复位：I2C结束之后，设备需要复位，此时若要发送数据，应当延时一段时间

## Slide 19: 接口技术
SPI 串行外设接口总线
5Mb/s 、CS/MOSI/MISO/SCK、具体时序由从设备决定、适用于大数据量（FLASH显示高速通信）
1-WIRE(单总线)
数据表示、复位与初始化、ROM 功能命令、功能命令、数据

## Slide 20: 接口技术
人机接口
按键：去抖动、独立与矩阵（延时、OC）、AD键盘(见书P283或detail review)
LED显示：独立、扫描、消隐、散热、寿命、伽马校正、呼吸灯(见detail review)
蜂鸣器:分类、驱动、保护。蜂鸣器的电磁干扰(见detail review)
Notes: LED消隐：等待电流消失，延时一段时间
蜂鸣器的保护： 释放反向电动势
蜂鸣器的电磁干扰：蜂鸣器在工作的过程中会产生电磁辐射

## Slide 21: 接口技术
功率晶体管（电流型、可靠性高）(见detail review)
场效应管（电压型、速度快）(见detail review)
晶闸管（可控硅、交流、单/双向、隔离（脉冲变压器、光耦）、过压/流、过零、周期/导通角控制、电压电流同步）(见detail review)

## Slide 22: 接口技术
电磁继电器（动作频率： ≤5次/秒、驱动及保护（保护二极管、灭弧））(见detail review)
固态继电器（输入、隔离、输出、保护、类型）(见detail review)
步进电机（时序（单四拍、双四拍、八拍）、失步、注意事项（缓升缓降、齿轮间隙、皮带张紧））(见detail review)
BLDC马达
Vm（电机动力电源）、Vp（电机控制电源）、Vsp（PWW占空比调速、频率）、FG（转速脉冲，n个/转）(见detail review)
加载时序： Vp加载→ Vm加载→ Vsp加载
卸载时序： Vsp卸载→ Vm卸载→ Vp卸载

## Slide 23: 嵌入式软件设计及操作系统
嵌入式软件设计的演变（顺序设计、状态机程序设计、简易任务调度器程序设计、操作系统的程序设计）
任务切换（栈指针切换/堆栈搬移、公栈/私栈）(见detail review)
调度器的种类（合作式调度器(实时性不好)、抢占式调度器(测试困难)、混合式调度器(满足条件的情况下，减少抢占任务)）
嵌入式软件架构与层次（硬件层、驱动层、系统层、应用层）分层便于在不同的CPU、不同OS间移植，节省开发时间，提高软件可靠性。
实时多任务操作系统与分时多任务操作系统 (实时、时间确定性)
Notes: 分时系统：
软件的执行在时间上的要求并不严格，时间上的错误一般不会造成灾难性的后果。
实时系统：
虽然事件可能在无法预知的时刻到达，但是软件上必须在事件发生时能够在严格的时限内作出响应（系统响应时间），即使是在尖峰负荷下，也应如此，系统时间响应的超时就意味着致命的失败。另外，实时操作系统的重要特点是具有系统的可确定性，即系统能对运行情况的最好和最坏等的情况能做出精确的估计。

## Slide 24: 嵌入式软件设计及操作系统
实时操作系统中的重要概念（时钟节拍、系统响应时间、任务切换时间 、中断延迟时间）
嵌入式Linux(种类、启动、存储及文件系统、写均衡)
RTOS优缺点(优点：实时、多人协作开发、程序结构简化；缺点：更多资源、成本、时效、能耗)
什么时候该使用RTOS？（任务耗时、复杂、资源充足、低功耗与RTOS）
Notes: 写均衡(wear leveling)
在没有wear leveling的情况下，某些block很可能会被频繁的反复擦写，最终报废，降低了闪存的寿命。Wear Leveling技术就是将擦写操作均摊到各个block，以防止某些block被提前耗尽使用寿命
https://zhuanlan.zhihu.com/p/110607018

## Slide 25: 嵌入式软件设计及操作系统
实时系统概念（软实时系统、硬实时系统）
代码的临界段（关中断、影响中断响应时间、防数据撕裂）
资源（可以是硬件设备，也可以是软件、存储空间；共享资源、互斥）
任务（优先级（静态/动态、反转、）、5种状态、切换）
调度 (不可剥夺型(中断返回时操作系统不进行调度)、可剥夺型(中断返回时操作系统进行一次调度)、可重入型函数(可剥夺时需要考虑)、时间片调度、死锁)
Notes: 数据撕裂：比如写一组数据到FLASH，写一半掉电了。下次再上电Flash数据就错了。再比如一个大于CPU字宽的变量，非中断程序读，中断程序写，若在非中断程序没完全读完时产生中断并写数据

## Slide 26: 嵌入式软件设计及操作系统
中断响应时间 、中断处理时间、中断恢复时间、非屏蔽中断
影响中断时间的处理方法（任务外移与通知、时间轮、查表、前导0指令）
相对时间、绝对时间(在中断中完成)
存储器的需求（局部变量；函数嵌套 ；中断及嵌套 ；库函数需要的栈空间 ）(为了防止堆栈溢出，上述使用应有限制)
实时内核的优缺点
Notes: 中断的相对时间：例如delay函数，它可能不是在tick周期的开头进行延时的，可能是在一个周期的末尾，这会导致误差的发生
绝对时间：将代码放在中断程序中，这样能够保证每次都在tick周期的开头执行

## Slide 27: 嵌入式软件设计
嵌入式软件架构与层次（硬件层、驱动层、系统层和应用层）
代码优化（平衡、利用硬件中断/DMA）
小变量类型/寄存器变量、利用结构体和联合、局部/全局变量
算法优化(查表、求余、平方、公共表达式、数学方法)
宏代码、内嵌汇编
循环语句的效率（分解、指针、判0、 ≥ 、循环展开/集中）

## Slide 28: 嵌入式软件设计
switch （跳转表和比较链/树、嵌套）
自增/减和复合赋值、优化赋值
减少浮点
函数优化（减少参数/返回值、原型定义、本地函数、尽量避免使用标准库））

## Slide 29: 嵌入式软件设计
  代码可靠性：
  程序存储器（复位区分/恢复/延时、 WDT、参数/执行检查、陷阱与错误捕获、 SLEEP (降低功耗、躲避干扰)、变频(一定程度上抵御侧信道攻击)、自检、校正）
RAM（数据单元(关键的数据、存密文)、备份与空间距离、内存清理）、
  EEPROM/FLASH（数据单元、多编码备份(降低全错的概率)、密文存储 、防拔、寿命与页面管理）
输入（周期性配置/输入/滤波、寿命管理）、
输出(周期性刷新内容/配置、寿命管理)）

## Slide 30: 旁路攻击 SCA及防御
密码攻击(数学攻击、实体攻击、实现攻击(主动式、被动式(旁路攻击)))
主动攻击((逃避检查、减少密码运算轮数、非法指令、 破坏RNG)(降/升时钟、异常电压/时钟/复位、光/射线/温度)
被动式攻击(提取泄漏物理量(温度/声波/能量/时间/电磁波/光)分析出密钥)

## Slide 31: 旁路攻击 SCA及防御
旁路攻击的必要条件(足够多样本/与密钥相关性)
旁路攻击分类(时间/能耗/声音/光/电磁波)
旁路攻击分析技术(故障分析/侵入分析/时间分析/简单功耗分析/差分功耗分析/电磁辐射分析/高阶差分分析/汉明差分分析/模板分析)
防御立足点(消除泄漏/增加难度(增加噪声/减小有效信息量)
电路级抗攻击(互补电路/电路级Masking/预充电/随机化)、安全芯片

## Slide 32: 旁路攻击 SCA及防御
软件防御技术：
数据冗余(数据单元/备份)
控制冗余(前序/入口检查)
执行冗余(随机顺序/等价实现/随机延时功耗)
特定算法
软件陷阱
SLEEP躲避
软件防御技术关键是代码分块的粒度粗细和等价实现的数量

## Slide 33: 工业控制系统信息安全
工控系统安全介绍(工业控制系统(ICS) 、可编程逻辑控制器(PLC)、监控和数据采集(SCADA)系统、分布式控制系统（DCS))
工业控制系统特点(实时性、可用性、长寿命、可靠性、私有协议、封闭性)
工业控制系统功能层次(ERP(商务)、MES(制造管理)、SCADA/DCS、PLC、I/O）工控系统安全威胁(震网病毒、工控系统安全事件;“两化”融合,系统漏洞已知与无法修复、无法杀毒、非工控应用软件带来未知风险、移动介质和笔记本随意接入、工业无线网络边界不可见,网络安全风险急速增加)

## Slide 34: 工业控制系统信息安全
工控系统的脆弱性(由于兼容性的问题，系统补丁和杀毒等安全措施不到位；设计主要考虑可用性/实时性，对安全性考虑不足，缺乏安全机制；工控系统用户信息安全意识薄弱，缺少完善管理)
工控系统安全理念(白名单、层次化、边缘化、透明化)
工控系统安全策略(纵向分层、横向分域进行安全隔离防护，可用性监控、行为监控、指令监控)
国际上有两种不同的工控系统信息安全解决方案:
主动隔离式解决方案、被动检测式解决方案
安全不是一个结果，而是一个过程。

## Slide 35: TrustZone技术
尽量不影响原有处理器设计的情况下提高了系统的安全性
ARM TrustZone 技术是系统范围的安全方法
从ARMv7架构的处理器开始就已经集成了TrustZone技术，主要应用于Cortex-A 和 Cortex-M 系列处理器

## Slide 36: TrustZone技术
TrustZone技术的硬件架构（特殊的机制-监控模式）
它将CPU内核隔离成安全和普通两个区域，即单个的物理处理器包含了两个虚拟处理器核：安全处理器核和普通处理器核。

## Slide 37: TrustZone技术
普通环境想要进入监控模式是严格被控制的，仅能通过以下的方式：中断、外部中断或直接调用SMC（Secure Monitor Call）指令。
安全环境进入监控模式则更加灵活些，可以直接通过写程序状态寄存器（Current Program Status Register，CPSR），另外也可通过异常机制切换到普通环境。

## Slide 38: TrustZone技术
为了实现安全性的要求，TrustZone形成了TOS和ROS同时运行在CPU上的两套操作系统。TrustZone启动时，安全引导程序从SoC的Rom中运行，进入TEE执行环境初始化，并启动TOS，逐级检查TOS各阶段的关键代码以保证TOS完整性；随后运行REE的引导程序，并启动ROS，至此完成整个系统的安全引导过程。

## Slide 39: TrustZone技术
TrustZone３种方式的完整性安全策略：
首先，它会先从片内执行引导程序完成系统安全状态的配置才启动操作系统，只有通过安全验证的模块才允许被加载；其次，在系统运行期间，由TrustZone技术提供的安全代码区会处理普通代码区的安全请求，在处理之前把安全请求保存在共享内存中，当安全检测通过后请求会被处理；最后，一组受限的、可信的进程可以在远离ROS的私有空间内安全地执行。

## Slide 40: TrustZone技术
TrustZone架构存在问题
TrustZone镜像未加密存储
物理指针使用频繁
缺少严格的IO输入输出控制与检测
缺少ASLR, DEP机制
TrustZone采取的安全机制不完善
在安全功能实现中加入部分验证
部分厂商实现时使用位掩码屏蔽不再使用的功能

## Slide 41: 芯片操作系统与嵌入式软件安全
Global Platform的主要技术规范，该系列规范定义的安全域概念和功能，嵌入式系统不同角色的安全责任。GP的主要安全通道协议。
如何统筹考虑密码算法在安全SoC中实现中的安全性、成本、功耗和性能。
嵌入式安全中的错误注入攻击，功耗攻击和时间攻击的概念及主要防范方法。
TEE的概念和特点，不同安全级别的技术要求。
嵌入式软件的安全审计的概念和主要功能。

## Slide 42: 考试题型
一、改错题（共5小题，每小题 3 分，共15分。 判断命题的正误，正确的打“√”，错误的打“×”并改正。）
二、简答题（共10小题，每小题5分，共50分）回答简明扼要
三、论述题(共2小题，每题10分,共20分）
四、设计题(共1小题，每题15分,共15分) 代码需优化

## Slide 43: 嵌入式系统概论

## Slide 44
内容提要
1 | 嵌入式系统简介
1.1 嵌入式系统的定义 1.2 嵌入式系统的组成 1.3 嵌入式系统的应用与发展 | 
2 | 嵌入式微处理器
3 | 嵌入式操作系统
4 | 嵌入式系统安全简介

## Slide 45: 1.1 嵌入式系统的定义
嵌入式系统是一个较复杂的技术概念，目前国内外关于嵌入式系统尚无严格、统一的定义。
根据美国电气与电子工程师学会（IEEE：Institute of Electrical and Electronics Engineers )的定义：嵌入式系统是用于控制、监视或辅助操作机器和设备的装置。
一般认为嵌入式系统是以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软/硬件可裁剪，可满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积和功耗有严格要求的专用计算机系统。

## Slide 46: 1.1 嵌入式系统的定义（续）
简单地讲：嵌入式系统就是嵌入到对象体系中、用于执行特定功能的专用计算机系统。
三要素
  嵌入性：嵌入到对象体系中，有对象环境要求
  专用性：软、硬件按对象要求裁减
  计算性：实现对象的智能化功能

## Slide 47: 1.1 嵌入式系统的定义（续）
特征
  面向特定应用，具有功耗低、体积小、成本低、高可靠性特点。
  硬件和软件都必须高效率地设计，量体裁衣，力争在有限的硅片面积上实现高的性能，完成功能、可靠性、成本和功耗的苛刻要求。
  实时操作系统支持，尽管嵌入式系统的应用程序可以不需要操作系统的支持就能直接运行，但是为了合理地调度多任务，充分利用系统资源，用户可以自行选配实时操作系统开发平台。
  嵌入式系统与具体应用有机地结合在一起，升级换代也是同步地进行。因此嵌入式系统产品一旦进入市场，具有较长的生命周期。
  嵌入式系统中的软件一般都固化在存储器芯片中。
  专门开发工具的支持。嵌入式系统本身不具备自主开发能力，必须有一套开发工具和环境才能进行嵌入式系统开发。

## Slide 48: 1.1 嵌入式系统的定义（续）
嵌入式系统：
以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机。
嵌入式系统的部件根据主体设备及其应用的需要，嵌入在主体设备内部，不以独立设备的物理形态出现，发挥着运算、处理、存储及控制的作用，是“用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置”。
与常见计算机系统的区别

## Slide 49: 1.2 嵌入式系统的组成
硬件
软件
常见组成部件有：微处理器、定时器、中断控制器、I/O设备、存储器、传感器、接口等。嵌入式硬件结构以嵌入式处理器为核心，集成度高。
嵌入式硬件以芯片、模板、组件、控制器形式嵌于设备内部。
嵌入式软件包括（嵌入式操作系统）和各种应用软件，一般固化在ROM或闪存中。
软件与外部硬件和设备联系紧密，具有灵活的适用性。由于嵌入式系统存储空间有限，要求软件代码紧凑、可靠，对实时性有严格要求。
嵌入式系统由嵌入式硬件与嵌入式软件组成：

## Slide 50: 1.2 嵌入式系统的组成(续)
嵌入式系统一般由嵌入式微处理器、外围支撑硬件、嵌入式实时操作系统以及用户应用软件四个部分组成。
嵌入式微处理器
  嵌入式微处理器通常把通用PC机中许多由板卡完成的任务集成到芯片内部，这样可以大幅减小系统的体积和功耗，具有重量轻、成本低、可靠性高等优点。
  由于嵌入式系统通常应用于比较恶劣的工作环境中，因此嵌入式微处理器在工作温度、电磁兼容性（EMC: Electro Magnetic Compatibility ）及可靠性要求方面比较高。
  嵌入式微处理器可按数据总线宽度划分为8位、16位、32位和64位等不同类型，目前比较流行的有80C51、PIC、ARM等系列。主流是8位、32位。

## Slide 51: 1.2 嵌入式系统的组成(续)
电磁兼容性（EMC: Electro Magnetic Compatibility）包含两个要素：
1、能在一定的干扰环境下工作；
2、不产生不可容忍的干扰。

## Slide 52: 1.2 嵌入式系统的组成（续）
嵌入式微处理器的体系结构
  冯·诺依曼 (von neumann)/普林斯顿(Princeton)体系结构
    程序存储器和数据存储器共用一个存储空间，统一编址；
    采用统一的地址及数据总线，指令和数据的宽度相同；
    使用灵活（例如 代码远程更新OTA）。
  哈佛体系结构
    程序存储器和数据存储器是独立编址的两个存储空间；
    这种分离的程序总线和数据总线可允许在一个机器周期内同时获取指令码（程序存储器）和操作数（数据存储器），从而提高执行速度，提高数据的吞吐率，可靠性高（大部分程序存储器是只读存储器）。
  改进的哈佛体系结构(超哈佛)与哈佛架构不同点，链接2
    第一种修改放宽了指令和数据之间严格分离的这一特征(例如由公共地址空间支持的单独指令和数据高速缓存)；
    另一种修改提供了指令存储器(例如ROM或闪存)与CPU之间的通路，以允许来自指令存储器的字被视为只读数据

## Slide 53: 1.2 嵌入式系统的组成（续）
嵌入式微处理器指令系统
  复杂指令集系统(Complex Instruction Set Computer, CISC)
    早期的计算机采用复杂指令集计算机(CISC)体系，如Intel公司从8086到Pentium系列CPU
    采用CISC体系结构的计算机各种指令的使用频率相差悬殊。统计表明，大概有20%的比较简单的指令被反复使用，使用量约占整个程序的80%；而有80%左右的指令则很少使用，其使用量约占整个程序的20%，即指令的2/8规律。
    在CISC中，为了支持目标程序的优化，支持高级语言和编译程序，增加了许多复杂的指令，用一条指令来代替一串指令，简化了软件设计，却增加了硬件的复杂程度。而且这些复杂指令并不等于有利于缩短程序的执行时间。
    在VLSI(Very-large-scale integration)制造工艺中要求CPU控制逻辑具有规整性，而CISC为了实现大量复杂的指令，控制逻辑极不规整，给VLSI工艺造成很大困难

## Slide 54: 1.2 嵌入式系统的组成（续）
嵌入式微处理器指令系统
  精简指令集系统(Reduced Instruction Set Computer，RISC)
    RISC是在CISC的基础上产生并发展起来的；
    RISC简化指令系统使计算机的结构更加简单合理，提高运算效率；
    优先选取使用频率高的、很有用但不复杂的指令，避免使用复杂指令；
    固定指令长度，减少指令格式和寻址方式种类；
    指令之间各字段的划分比较一致，各字段的功能也比较规整；
    采用Load/Store指令访问存储器，其余指令都在寄存器之间进行；
    增加通用寄存器数量，算术/逻辑运算的操作数都在寄存器中存取；
    大部分指令控制在一个或小于一个机器周期内完成；
    以硬布线控制逻辑为主，不用或少用微码控制。

## Slide 55: 1.2 嵌入式系统的组成（续）
CISC与RISC之间的主要差异
  指令系统：RISC设计者把主要精力放在那些经常使用的指令上，尽量使它们具有简单高效的特色。对不常用的功能，常通过组合指令来实现。而CISC的指令系统比较丰富，有专用指令来完成特定的功能。
  存储器操作：RISC对存储器操作有限制，使控制简单化；而CISC机器的存储器操作指令多，操作直接。
  程序：RISC汇编语言程序一般需要较大的内存空间，实现特殊功能时程序复杂，不易设计；而CISC汇编语言程序编程相对简单，科学计算及复杂操作的程序设计相对容易，效率较高。
  CPU：由于RISC CPU包含较少的单元电路，因而面积小、功耗低；而CISC CPU包含丰富的电路单元，因而功能强、面积大、功耗大。
  设计周期：RISC微处理器结构简单，布局紧凑，设计周期短，且易于采用最新技术；CISC微处理器结构复杂，设计周期长。
  易用性：RISC微处理器结构简单，指令规整，性能容易把握，易学易用；CISC微处理器结构复杂，功能强大，实现特殊功能容易。
  应用范围：RISC更适用于嵌入式系统；而CISC则更适合于通用计算机。

## Slide 56: 1.2 嵌入式系统的组成（续）
外围硬件设备
  嵌入式硬件系统通常是一个以嵌入式微处理器为中心，包含有电源、时钟、复位、输入输出及驱动、存储、其他电路模块，其中操作系统和应用程序都固化在模块的ROM/Flash/OTP中。
  外围硬件设备指在嵌入式硬件系统中，除微处理器外的完成输入、输出、存储、显示、通信、调试等部件及电源。
  根据外围硬件设备的功能可分为存储器(SRAM、DRAM、Flash、E2PROM、OTP 、ROM等)和输入输出接口(GPIO口、串口、红外接口、I2C、I2S、USB、CAN、Ethernet、LCD、键盘、触摸屏（键）、A/D、D/A、RTC、CAP、PWM等)两大类。

## Slide 57: 1.2 嵌入式系统的组成（续）
ROM/Flash/OTP/E2PROM
 | 开发成本 | 制造成本 | 可靠性 | 可修改性 | 产品周期 | 功耗
ROM | 高 | 低 | 高 | 无 | 长 | 低
OTP | 中 | 中 | 中 | 无 | 短 | 中
FLASH | 低 | 高 | 低 | 有 | 短 | 高
E2PROM | 低 | 高 | 中 | 有 | 短 | 高

## Slide 58: 1.2 嵌入式系统的组成（续）
嵌入式操作系统（有些系统只是简单的调度器）
  由于存储器容量有限，嵌入式操作系统内核通常较小
  嵌入式操作系统，都有一个内核(Kernel)和一些系统服务(System Service)。嵌入式操作系统必须提供一些系统服务供应用程序调用，包括内存分配、I/O存取、中断、任务、定时、延时、信号量、互斥量、邮箱、消息、消息队列、事件组等服务等，文件系统、设备驱动程序则是建立在I/O存取和中断服务基础之上的，有些嵌入式操作系统也提供多种通信协议以及用户接口函数库等
  嵌入式操作系统的性能通常取决于内核程序，而内核的工作主要在任务管理(Task Management)、任务调度(Task Scheduling)、进程间通信(IPC)
  嵌入式操作系统不是必需的。

## Slide 59: 1.2 嵌入式系统的组成（续）
应用软件
  设计人员针对专门的应用领域而设计的应用程序
  把嵌入式操作系统和应用软件组合在一起，作为一个有机整体
  嵌入式系统软件的要求与PC机有所不同，其主要特点有：
    软件固化存储，修改不易，要有较高的正确率和可靠性；
    软件代码要求精简（受成本、体积和功耗存储空间限制）、高效（受主频、功耗限制）、高可靠性（容错）
    数据结构简洁（代码优化时，数据结构占80%，编程技巧占20%）

## Slide 60: 1.3 嵌入式系统的应用与发展
嵌入式系统的应用已逐步渗透到金融、航天、电信、网络、信息家电、医疗、工业控制、军事等各个领域，以至于一些学者断言嵌入式系统将成为后PC时代的主宰。形式多样的嵌入式系统与移动通信、传感器网络等技术一道，改变了现有的计算环境。

## Slide 61: 1.3 嵌入式系统的应用与发展(续)
嵌入式系统以其结构简单、功耗小、可定制等特点，逐步成为日常生活与基础行业建设的核心组成部分，极大促进了生产生活的发展。
娱乐生活
电子商务
公共交通
工业控制
警务执法
智能家居
嵌入式系统

## Slide 62: 1.3 嵌入式系统的应用与发展(续)
智能垃圾桶i.Master
配备电子食谱的锅铲
DangerBomb闹钟
各种信息家电产品，如数字电视机、机顶盒，数码相机、音响设备、网络设备、洗衣机、冰箱、空调、智能玩具以及其他消费类电子产品等。

## Slide 63: 1.3 嵌入式系统的应用与发展(续)
月球车
汽车立体声音响HD Radio扩展包
改装遮阳板 DVD / TV / MP3
汽车电子
处理器个数可达三位数
-车载：娱乐、定位等
-车控：ABS、EBD等
航空航天

## Slide 64: 1.3 嵌入式系统的应用与发展(续)
各种智能测量仪表、数控装置、可编程控制器、控制机、分布式控制系统、现场总线仪表及控制系统、工业机器人、智能机器人、智能传感器、机电一体化机械设备等。

## Slide 65: 1.3 嵌入式系统的应用与发展(续)
21世纪部队旅及旅以下作战指挥系统夜视扫描、全球定位、指挥通信
各种武器控制系统（火炮控制、导弹控制、智能炸弹制导引爆装置）、坦克、舰艇、轰炸机等陆海空各种军用电子装备，雷达、电子对抗军事通信装备，野战指挥作战用各种专用设备等。我国嵌入式计算机最早用于导弹控制。

## Slide 66: 1.3 嵌入式系统的应用与发展(续)
复印机、打印机、传真机、扫描仪、其他计算机外围设备、安全监控设备、智能手机、通信终端、程控交换机、网络设备（路由器、交换机等）、视频会议设备等。

## Slide 67: 1.3 嵌入式系统的应用与发展(续)
便携式多参数监护仪
医疗电子仪器，X光机、超声诊断仪、计算机断层成像系统、心脏起博器、监护仪、辅助诊断系统、远程医疗、专家系统等。
动态心电图仪
中医指套传感器脉象虚拟仪
手持仪
辅助诊断系统

## Slide 68: 1.3 嵌入式系统的应用与发展(续)
穿戴设备
Nike的Speed+手表
--结合iPod和运动计测
Martin Frey手表
--日程表
--和手机联动
--获取网络连接和GPS定位信息
GTX公司定位的运动跑鞋
--内置的GPS接收器和可充电电池

## Slide 69: 1.3 嵌入式系统的应用与发展(续)
结论：
嵌入式系统和我们的生活、工作紧密相关，嵌入在各种设备中。

## Slide 70
内容提要
1 | 嵌入式系统简介
2 | 嵌入式微处理器
3 | 嵌入式操作系统
4 | 嵌入式系统安全简介

## Slide 71: 2.1 嵌入式微处理器分类
按字符宽度分：8位、16位、32位
8位一般是哈佛结构，成本低，可靠性高。
  32位一般是冯·诺依曼 /普林斯顿体系结构，成本高，灵活性好。
从应用的角度来划分
  嵌入式微处理器 （Embedded Microprocessor Unit, EMPU）
  嵌入式微控制器（Micro Controller Unit, MCU）
  嵌入式DSP处理器（Digital Signal Processor, DSP）
  嵌入式片上系统（System on Chip，SoC）

## Slide 72: 2.1 嵌入式微处理器分类（续）
嵌入式微处理器 EMPU（计算处理能力强，接口相对简单）
  嵌入式微处理器是由通用微处理器演变而来。仅保留与嵌入式应用紧密相关的功能部件，配备必要的外围扩展电路，如存储器扩展电路、I/O扩展电路及其他一些专用的接口电路等，以很低的功耗和资源满足嵌入式应用的特殊需求。
  由于嵌入式系统通常应用于比较恶劣的环境中，因此嵌入式微处理器在工作温度、电磁兼容性以及可靠性方面的要求较高。
  嵌入式微处理器组成的系统具有体积小、重量轻、成本低、可靠性高的优点。

## Slide 73: 2.1 嵌入式微处理器分类（续）
嵌入式微控制器 MCU （接口功能强大，计算处理能力相对弱）
  又称单片机，它将整个计算机系统集成到一块芯片中
  一般以某种微处理器内核为核心，根据某些典型的应用，在芯片内部集成了ROM/EPROM、RAM、总线、总线逻辑、定时/计数器、看门狗、I/O、串行口、脉宽调制输出、A/D、D/A、Flash ROM、EEPROM等各种必要功能部件和外设
  为适应不同的应用需求，可对功能的设置和外设的配置进行必要的修改和裁减定制，使得一个系列的单片机具有多种衍生产品，每种衍生产品的处理器内核都相同，只是存储器和外设的配置及功能的设置不同。这样可以使单片机最大限度地和应用需求相匹配，从而减少整个系统的功耗和成本
  和嵌入式微处理器相比，微控制器的单片化使应用系统的体积大大减小，从而使功耗和成本大幅度下降，可靠性提高

## Slide 74: 2.1 嵌入式微处理器分类（续）
嵌入式DSP处理器 （处理连续的数据流）
  在数字信号处理应用中，各种数字信号处理算法相当复杂，一般结构的处理器无法实时地完成这些运算.由于DSP处理器对系统结构和指令进行了特殊设计，因此它更适合于实时地进行数字信号处理。
  在数字滤波、FFT(fast Fourier transform)、频谱分析等方面，DSP应用正从在通用单片机中以普通指令实现DSP功能，过渡到采用嵌入式DSP处理器。
  在有关智能方面的应用中，也需要嵌入式DSP处理器，例如各种带有智能逻辑的消费类产品，生物信息识别终端，带有加/解密算法的键盘，ADSL接入，实时语音压缩解压系统，虚拟现实显示等。这类智能化算法一般运算量都较大，特别是向量运算、指针线性寻址等较多，而这些正是DSP处理器的优势所在。
  嵌入式DSP处理器有两类：一是DSP处理器经过单片化、EMC改造、增加片上外设成为嵌入式DSP；二是在通用单片机或片上系统中增加DSP协处理器。
  嵌入式DSP处理器的设计者通常把重点放在处理连续的数据流上。如果嵌入式应用中强调对连续的数据流的处理及高精度复杂运算，则应该优先考虑选用DSP器件。

## Slide 75: 2.1 嵌入式微处理器分类（续）
嵌入式片上系统 SoC（软硬件一体化的专用产品）
  随着VLSI设计的普及和半导体工艺的迅速发展，可以在一块硅片上实现一个更为复杂的系统，这就是片上系统（SoC）
  各种通用处理器内核和其他外围设备都将成为SoC设计公司的标准库中的器件，用标准的VHDL等硬件描述语言描述，用户只需定义出整个应用系统，仿真通过后就可以将设计图交给半导体工厂制作芯片样品
  这样，整个嵌入式系统大部分都可以集成到一块芯片中去，应用系统的电路板将变得很简洁，这将有利于减小体积和功耗，提高系统的可靠性

## Slide 76: 2.2 ARM嵌入式微处理器
ARM 即Advanced RISC Machines的缩写，既可以认为是一个公司的名字，也可以认为是对一类微处理器的通称，还可以认为是一种技术的名字
1985年4月26日，第一个ARM原型在英国剑桥的Acorn计算机有限公司诞生，由美国加州San Jose VLSI技术公司制造。20世纪80年代后期，ARM很快开 发出Acorn的台式机产品，形成英国的计算机教育基础
1990年成立了Advanced RISC Machines Limited（后来简称为ARM Limited，ARM公司）。ARM公司既不生产芯片也不销售芯片，它只出售芯片技术授权

## Slide 77: 2.2 ARM嵌入式微处理器（续）
采用ARM技术知识产权（IP: Intellectual Property）核的微处理器，即通常所说的ARM嵌入式微处理器，已广泛应用于如下领域：
  工业控制：作为32位的RISC架构，基于ARM核的微控制器芯片不但占据了高端微控制器市场的大部分市场份额，同时也逐渐向低端微控制器应用领域扩展，ARM微控制器的低功耗、高性价比，向传统的8位/16位微控制器提出了挑战
  无线通讯：目前已有超过85%的无线通讯设备采用了ARM技术，ARM以其高性能和低成本，在该领域的地位日益巩固。
  网络系统：采用ARM技术的ADSL(Asymmetric digital subscriber line )芯片正逐步获得竞争优势。
  ARM在语音及视频处理上进行了优化，对DSP的应用领域提出了挑战消费类电子产品：ARM技术在目前流行的数字音频播放器、数字机顶盒和游戏机中得到广泛采用。
  成像和安全产品：现在流行的数码相机和打印机中绝大部分采用ARM技术。手机中的32位SIM智能卡也采用了ARM技术

## Slide 78: 2.2 ARM嵌入式微处理器（续）
特点
  体积小，低功耗，低成本，高性能；
  支持Thumb（16位）/ARM（32位）双指令集，兼容8位/16位器件；
  使用单周期指令，指令简洁、规整；
  大量使用寄存器，大多数数据操作都在寄存器中完成，只有加载/存储指令可以访问存储器，以提高指令的执行效率；
  寻址方式简单灵活，执行效率高；
  固定长度的指令格式

## Slide 79: 2.2 ARM嵌入式微处理器（续）
有ARM7、ARM9、ARM11、Cortex、SecurCore等系列
ARM7系列，优化了用于对价位和功耗敏感的消费应用的低功耗32位核
  嵌入式ICE-RT (In Circuit Emulation-Real Time)逻辑
  三级流水线和冯·诺依曼体系结构，提供0.9MIPS/MHz (Million instructions per second)。流水线是RISC处理器执行指令时采用的机制。使用流水线，可以在取下一条指令的同时译码和执行其他指令，从而加速指令的执行。可以把流水线想象成汽车生产线，每个阶段只完成一项专门的生产任务

## Slide 80: 2.2 ARM嵌入式微处理器（续）
ARM7的三级流水线
  取指(Fetch)：从存储器中装载一条指令；
  译码(Decode)：识别将被执行的指令；
  执行(Execute)：处理指令并把结果写回到寄存器

## Slide 81: 2.2 ARM嵌入式微处理器（续）
ARM9系列，提供高性能和低功耗领先的硬宏单元
  5级流水线
  哈佛体系结构提供1.1MIPS/MHz
  ARM920T和ARM922T内置MMU(Management Memory Unit)、指令和数据cache和高速总线接口。ARM940T内置指令和数据cache、保护单元和高速AMBA(AMBA： Advanced Microcontroller Bus Architecture)总线接口
  ARM9E系列是一种可综合处理器，带有DSP扩充和紧耦合存储器/紧致内存(TCM)接口，使存储器以完全的处理器速度运行，可直接连接到内核上

## Slide 82: 2.2 ARM嵌入式微处理器（续）
ARM10系列 带有
  64位AHB指令和数据接口；
  6级流水线；
  1.25MIPS/MHz；
  与同等的ARM9器件相比，其性能提高50％
ARM11系列，提供了两种新型节能方式，功耗更小

## Slide 83: 2.2 ARM嵌入式微处理器（续）
Cortex系列（ARM新的命名体系）
  Cortex-A: 高性能, 丰富的功能
  Cortex-R: 高可靠性, 高实时应用
  Cortex-M：低功耗, 代替微控制器（单片机）
SecurCore: 安全应用

## Slide 84: 2.3 嵌入式微处理器选型
ARM微处理器内核的选择：
ARM微处理器包含一系列内核结构以适应不同的应用领域。如果用户希望使用WinCE或标准Linux等操作系统以减少软件开发时间，需选择ARM720T以上带有MMU（Memory Management Unit）功能的ARM芯片
系统工作频率：在很大程度上决定了ARM微处理器的处理能力
片内存储器容量：大多数的ARM微处理器片内存储器的容量都不大，需要用户在设计系统时外扩
片内外围电路的选择：除ARM微处理器核以外，几乎所有的ARM芯片均根据各自不同的应用领域，扩展了相关功能模块，并集成在芯片之中，称之为片内外围电路，如USB接口、IIS接口、LCD控制器、键盘接口、RTC、ADC和DAC、DSP协处理器等

## Slide 85: 2.3 嵌入式CPU架构
CPU发展出来三个分枝：DSP、MCU和MPU。
DSP运算能力强，擅长很多的重复数据运算，而MCU则适合不同信息源的多种数据的处理诊断和运算，速度并不如DSP。
MCU区别于DSP的最大特点在于它的通用性，反应在指令集和寻址模式中。
MCU(micro controller unit)微控制器单元, MPU (micro processor unit)微处理器单元, 其中,MCU集成了片上外围器件,而MPU不带外围器件(例如存储器阵列)。
DSP与MCU的结合是DSC。DSC就是数字信号控制器，在处理许多需由微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)共同完成的复杂问题上得到应用。

## Slide 86: 2.3.1 冯诺依曼结构
冯·诺依曼结构也称普林斯顿结构，是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置，因此程序指令和数据的宽度相同，如英特尔公司的8086中央处理器的程序指令和数据都是16位宽。
Notes: 英特尔用的冯诺依曼结构冯诺依曼结构指的是整台计算机的设计，不是针对处理器的。不过现在的个人电脑绝大多数是冯诺依曼结构的。

## Slide 87: 2. 3.1 冯诺依曼结构
如下图所示，指令1至指令3均为存、取数指令，对冯.诺伊曼结构处理器，由于取指令和存取数据要从同一个存储空间存取，经由同一总线传输，因而它们无法重叠执行，只有一个完成后再进行下一个。

## Slide 88: 2.3.2 哈佛结构
数字信号处理(DSP)一般需要较大的运算量和较高的运算速度，为了提高数据吞吐量，在数字信号处理器中大多采用哈佛结构。
与冯.诺伊曼结构处理器比较，哈佛结构处理器有两个明显的特点：
  使用两个独立的存储器模块，分别存储指令和数据，每个存储模块都不允许指令和数据并存；
  使用独立的两条总线，分别作为CPU与每个存储器之间的专用通信路径，而这两条总线之间毫无关联。

## Slide 89: 2.3.2 哈佛结构
由于取指令和存取数据分别经由不同的存储空间和不同的总线，使得各条指令可以重叠执行，这样，也就克服了数据流传输的瓶颈，提高了运算速度。
哈佛结构强调了总的系统速度以及通讯和处理器配置方面的灵活性。
哈佛机构的高性能体现在在单片机、DSP芯片平台上运行的程序种类和花样相对PC机这种通用计算机较少，因为各个电子娱乐产品中的软件升级相对较少，应用程序可以用汇编作为内核，最高效率的利用流水线技术，获得最高的效率。

## Slide 90: 2.3.3 改进的哈佛结构
使用两个独立的存储器模块，分别存储指令和数据，每个存储模块都不允许指令和数据并存，以便实现并行处理；
具有一条独立的地址总线和一条独立的数据总线，利用公用地址总线访问两个存储模块（程序存储模块和数据存储模块），公用数据总线则被用来完成程序存储模块或数据存储模块与CPU之间的数据传输；
两条总线由程序存储器和数据存储器分时共用。

## Slide 91: 2.3.4 处理器结构小结
8086、ARM7是冯氏结构，ARM9、ARM11是哈佛结构。
冯氏结构简单、易实现、成本低，但效率偏低；
哈佛结构效率高但复杂，对外围设备的连接与处理要求高，十分不适合外围存储器的扩展。
现在的处理器，依托CACHE的存在，已经很好的将二者统一起来了。
现在的处理器虽然外部总线上看是诺依曼结构的，但是由于内部CACHE的存在，因此实际上内部来看已经类似改进型哈佛结构的了。
Notes: ARM9的CPU核中cache分为指令cache和数据cache时，所以ARM9是哈佛结构的，实际上现在称之为“改进的哈佛结构”。需要注意的是，哈佛结构和“改进型的哈佛结构”差别很大，所以称ARM9是哈佛结构，是不恰当的，甚至是错误的。可认为倘若禁止使用这两个cache，它就不能称之为哈佛结构，而应是冯诺依曼结构。对于ARM9是“改进型的哈佛结构”的简单解释是ARM9的CPU直接访问的是cache，而cache又分为指令cache和数据cache，这两个cache是独立的，所以可以同时访问指令和数据，也就是说能够并行运行。
但是，为什么要设计“改进型的哈佛结构”呢？因为原来的冯诺依曼结构虽然数据吞吐率低，但是总线结构简单，所以成本也低。哈佛结构由于复杂而又强大的总线结构，所以数据吞吐率高，运行速度更快，但是设计实现复杂，成本较高。“改进型的哈佛结构”结合了两者的长处，将其融合到一起，实现了优化。所以，在ARM9中既能看到冯诺依曼结构的影子，也能看到哈佛结构的影子。

## Slide 92
内容提要
1 | 嵌入式系统简介
2 | 嵌入式微处理器
3 | 嵌入式操作系统
4 | 嵌入式系统安全简介

## Slide 93: 3 嵌入式操作系统
常见嵌入式操作系统有：Linux、Windows CE、μC/OS、Palm OS和Vx Works等

## Slide 94
内容提要
1 | 嵌入式系统简介
2 | 嵌入式微处理器
3 | 嵌入式操作系统
4 | 嵌入式系统安全简介

## Slide 95: 4 嵌入式系统安全简介
随着工作环境的网络化和系统处理能力不断增加，嵌入式系统也面临着众多的安全挑战。除了传统的僵尸网络以及嵌入式木马程序与后门，还有针对嵌入式系统的缓冲区溢出攻击以及注入代码攻击，ROP(Return-oriented programming)攻击，旁路攻击，近年来还出现的攻击嵌入式系统的震网病毒、火焰病毒、Duqu病毒，影响了公共交通、工业控制、能源、军工等重要基础行业,对资源环境、基础设施以及生命财产造成巨大威胁。
嵌入式系统安全事件频发
生命
资源
环境
财产

## Slide 96: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
波兰城市轨道交通脱轨事件
01
2008年，一少年攻击了波兰Lodz的城铁系统，通过电视遥控器改变轨道扳道器，导致四节车厢脱轨。
嵌入式系统安全事件频发

## Slide 97: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
Stuxnet震网病毒
02
2010年，西门子首次监测到专门攻击公司工业控制系统的Stuxnet病毒，也称为震网病毒。
2010年，伊朗政府宣布Stuxnet病毒感染布什尔核电站员工电脑，直接破坏了纳坦兹浓缩铀工厂的近千台离心机，导致核电站延期启动，对伊朗国家核计划造成重大影响，严重威胁核反应堆安全运营。
嵌入式系统安全事件频发

## Slide 98: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
2010年在加州奥克兰召开的安全会议上，加州大学圣地亚哥分校和华盛顿大学的研究者展示了攻击车载嵌入式系统的技术，该技术能够恶意篡改车载自适应刹车控制器、速度表等重要的嵌入式控制模块，对车载嵌入式系统造成重大的安全威胁，甚至会导致严重的交通事故；
2012年在加州召开的设计年会西部会议上，Mocana高级分析师Robert Vamosizhan介绍了针对打印机、数字机顶盒的攻击；
Jay Radcliffe通过侵入胰岛素泵的控制系统，从而能够肆意篡改其运行状况。
安全会议上展示的嵌入式攻击
03
嵌入式系统安全事件频发

## Slide 99: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
美国伊利诺伊州水利供水系统受损
04
2011年，美国伊利诺伊州一家水厂的监控及数据采集系统（SCADA）因遭到黑客攻击，其中一个水泵被频繁开关导致停止运转。
美国国土安全部门和联邦调查局调查指出目前许多控制重要行业的工业SCADA系统存在脆弱性，具有很大的安全隐患。
嵌入式系统安全事件频发

## Slide 100: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
  2014年6月，安全厂商F-Secure发现“Havex病毒”，ICS-CERT发布安全通行，该病毒主要攻击能源行业(水电大坝、核电站、电网)。
  Havex被编写来感染SCADA和工控系统中使用的工业控制软件，这种木马可能有能力禁用水电大坝、使核电站过载、甚至可以做到按一下键盘就关闭一个国家的电网。
  近来被用于从事工业间谍活动，主要攻击对象是欧洲的许多使用和开发工业应用程序和机械设备的公司。
Havex病毒
05
嵌入式系统安全事件频发

## Slide 101: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
2015年12月，乌克兰的国家电网中被植入了恶意软件BlackEnergy，导致发电站意外关闭，造成地区大规模电力瘫痪；
2016年1月，以色列国家电力局网络受到勒索软件ransomware攻击，攻击者通过发送钓鱼邮件诱骗收件人执行恶意代码，加密电脑中相关内容，电力供应系统受到重大网络攻击侵袭，近70万民众遭受停电困扰。
攻击电力系统的攻击
06
嵌入式系统安全事件频发

## Slide 102: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
  截至2015年9月，一种名为“幽灵推（Ghost Push）的病毒感染了全球大量安卓手机，每日有超过60万台手机中毒。病毒自带Root功能，会先对手机进行Root操作，获取系统最高权限，再执行恶意代码。
手机病毒“幽灵推“
07
超级手机病毒“幽灵推”已遍布全球，左图以不同颜色表示各地区病毒发现热度。
嵌入式系统安全事件频发

## Slide 103: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
用于对安全性高、数据量小的数据进行加解密和签名。
ECC算法
RSA算法
这种攻击的目的是获取嵌入式系统内存储、传递或操作的敏感信息数据；防范这类攻击的主要手段是对敏感信息数据进行加密保护，但实现加密保护需要密钥，密钥的创建、存储、使用和销毁等，需要引入能够信任的密钥管理机制以保障其安全性。此外，还可通过访问控制对敏感信息数据进行保护。
SM2算法
SM3算法
SM4算法
利用嵌入式自身的安全缺陷，或者利用其外部不受信任的环境，嵌入式系统面临诸多攻击威胁，根据攻击对象不同，可将其分为隐私数据攻击、可用性攻击、代码完整性攻击等。
隐私数据攻击
嵌入式系统攻击分类
根据攻击对象分类
01
这种攻击的目的是获取嵌入式这种攻击试图修改嵌入式系统相关数据或代码。防范这类攻击的重点是保证嵌入式系统自身代码的完整性，可以在运行前通过对嵌入式系统相关代码进行安全度量，检测代码是否被篡改。
代码完整性攻击
这类攻击挪用系统资源，扰乱系统的正常工作，使系统不能执行相应正常操作。可以通过在嵌入式系统中，添加可靠的资源分配管理组件，来防范这类攻击。
可用性攻击

## Slide 104: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
软件攻击
硬件攻击
缓存溢出攻击
如病毒，木马，蠕虫等通过软件代理对终端系统结构的薄弱环节发起的攻击。这类攻击是耗费代价较小，是较为常见的一种攻击。
如硬件分解、电磁干扰、使用探针对嵌入式芯片内部的交互信息进行窃听等。这类攻击需要较为昂贵的基础设施要求，较难实现。
向缓存中传送超出容量的数据，并伴以一段恶意执行代码及用来覆盖调用程序返回地址的地址数据，造成缓存溢出。当功能返回时，开始执行恶意代码。
根据发起攻击的代理工具或手段分类
02
嵌入式系统攻击分类

## Slide 105: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
  安全操作系统通过参照监视器监视系统的运行，防止违反安全策略的动作产生，当前嵌入式安全操作系统一般都具备身份认证、自主访问控制和安全审计等功能。第四代防火墙的设计以这种安全操作系统为基础。
使用嵌入式安全操作系统
01
软件增强

## Slide 106: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
  使用应用程序特定的集成电路（ASIC）在硬件上实现给定的加密算法，只需要很少的成本且可批量生产。
增添加密运算模块
01
硬件增强

## Slide 107: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
  参考PC端可信计算思想，在嵌入式系统中添加一个专用的安全硬件模块，并将敏感数据保护在一个安全设计十分牢靠的物理设备中，可采用以下几种先进技术。
添加专用安全存储模块
02
防篡改技术
物理安全技术
硅工艺技术
硬件增强

## Slide 108: 4 嵌入式系统安全简介 (续)
从体系架构角度出发，引入TrustZone架构增强嵌入式系统安全。TrustZone提供硬件隔离，在尽量不影响原有处理器设计的情况下保护安全内存、加密块、键盘和显示器等外设。
架构设计增强
引入TrustZone架构
01

## Slide 109: 嵌入式接口技术

## Slide 110: 嵌入式接口
硬件基础：
接口按硬件分:基础元素
通信(相互通道)、输入(前向通道)、输出(后向通道)
接口按部件分:控制流程
传感器、执行器、人机界面、相互通信、电源

## Slide 111: 硬件基础
电源
复位
振荡器
端口
功耗控制
可靠性

## Slide 112: 硬件基础-电源电压
电源电压分为三类：
Type A：+5V; Type B：+3.3V; Type C：+1.8V;
高电压抗干扰能力和驱动能力强；低电压功耗低；
电源范围： 一般±10%,部分芯片 ±5%
宽电压范围芯片适用性好,可简化电源设计；
与电源相关的概念：
电源纹波和电源滤波
掉电检测和数据撕裂
运行模式：运行、待机、掉电

## Slide 113: 硬件基础-复位
上电复位 （Power-on Reset， POR）片内/外复位
上电延时时器 （Power-up Timer， PWRT）
振荡器起振定时器 （Oscillator Start-up Timer， OST）
欠压复位 （Brown-out Reset， BOR）
可选择电压/可选择在休眠模式下是否允许
外部复位电平及复位时长要求：
H≥80%*Vcc L≤12%*Vcc，复位时长以时钟个数计
复位标志：
a) 上电复位（POR） b) 正常工作期间的WDT 复位
c) 休眠期间的WDT 复位 d) 正常工作期间的MCLR 复位
e) 休眠期间的MCLR 复位 f) 欠压复位（BOR）

## Slide 114: 硬件基础-复位与特殊功能寄存器
部分寄存器不受任何复位影响，其状态在上电时不确定，在其他复位时不变；
部分寄存器复位时会变为确定初值；
部分寄存器不受WDT复位的影响；
复位后要根据具体情况进行赋值操作。
冷、热启动的区分与处理
无复位标志的处理
  利用RAM特性（上电随机、复位不受影响）建立标志区，写入关键字，通过比较关键字区分冷热启动

## Slide 115: 硬件基础-振荡源
振荡源：内部（不精准）、外部（RC/陶瓷/晶体/EC及差异、配置）
时钟占空比1:1
时钟分频与分配（总线时钟、部件时钟）
指令周期与时钟周期
振荡器控制：频率选择/状态锁定位/状态稳定位
起振定时器（OST）确保起振并且有稳定的时钟

## Slide 116: 硬件基础-端口
通用端口电平要求：H ≥70%*Vcc L ≤ 30%*Vcc
信号上升时间：10%*Vcc上升到90%*Vcc所需时间
信号下降时间：90%*Vcc下降到10%*Vcc所需时间
好信号：上升/下降时间 ≤ 信号周期*4%
端口复用
端口配置（易用性与灵活性、复杂）：
功能选择、方向选择、极性选择、端口时钟配置
输入：模拟、数字/中断(边沿、KINT)、上拉/下拉
输出：拉/灌电流、频率、推挽/OD开漏

## Slide 117: 硬件基础-功耗控制
功耗控制 P=K* f²
分总线和部件控制时钟（节能、规避干扰）
低电压供电

## Slide 118: 硬件基础-可靠性
死机
WDT看门狗与可靠性
传统WDT、窗口WDT
  复位区分（上电、WDT复位、软件复位、欠压）与透明恢复
  内存可靠性高于端口
输入：周期性重复配置与滤波（
  输出：利用端口数据备份周期性刷新内容与配置（注意：内容在前）

## Slide 119: 硬件-通信(相互通道)
UART
I2C
SPI
1-WIRE(单总线)

## Slide 120
串行通信的特点
在串行通信中，只用一根通信线在一个方向上传输信息，这根线上既要传送数据信息又要传送联络信息，这是串行通信的首要特点。
为了能够识别在一根线上串行传送的信息流中，哪一部分是联络信息，哪一部分是数据信息，就需要通信双方事先作出一系列的通信约定，这就是协议。因此，串行通信的第二个特点是它的信息格式必须事先用协议约定。
1 UART基础知识
UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

## Slide 121: 1) 通信方式
按照同一时刻数据流的方向可分成三种传送模式：
单工通信： 数据仅能从A到B进行单一方向的传输。
半双工通信：数据可以从A到B进行传输，也可以从B到A进行传输，但不能在同一时刻进行双向传输。
全双工通信： 数据可以在同一时刻从A传输到B，或从B传输到A，即可以同时双向传输。
1 UART基础知识(续)

## Slide 122
数据通信的三种传送模式
A
B
A
A
B
B
1 UART基础知识(续)

## Slide 123
2) 串行通信方式
根据同步方式的不同，串行通信可分为异步通信方式和同步通信方式。
(1)异步通信方式
异步通信方式的特点是每发送一个字符前先发送起始位，发送完字符后再发送结束位，以此作为双方同步的依据。这种方式对硬件要求较宽松，电路简单，但传输效率不高。
1 UART基础知识(续)

## Slide 124
(2)同步串行通信方式
同步串行通信方式中一次连续传输一块数据，开始前使用同步信号作为同步的依据。由于连续传输一个数据块，故收发双方时钟必须相当一致，否则时钟漂移会造成接收方数据辨认错误。这种方式下往往是发送方在发送数据的同时也通过一根专门的时钟信号线同时发送时钟信息，接收方使用发送方的时钟来接收数据。同步串行通信方式传输效率高，但对硬件要求高，电路结构复杂。
1 UART基础知识(续)

## Slide 125: 3) 串行通信协议 常采用的通信协议有两类：异步协议和同步协议
(1) 起止式异步协议
起止式异步协议一帧数据的格式如下图所示。
D0
……
D6
1 UART基础知识(续)

## Slide 126
由上述工作过程可以看到，异步通信是按字符传输时，每传送一个字符是用起始位来通知收方，以此来重新核对收发双方同步。起止式协议一般用在数据速率较低的场合(<19.2Kbps)。在高速传送时，一般用同步协议。
异步通信时数据是一帧一帧传送的，每帧数据包含有起始位（”0”）、数据位、奇偶校验位和停止位（”1”） ，每帧数据的传送靠起始位来同步。一帧数据的各位代码间的时间间隔是固定的，而相邻两帧的数据其时间间隔是不固定的。在异步通信的数据传送中，传输线上允许空字符。异步通信对字符的格式、波特率、校验位有确定的要求。
1 UART基础知识(续)
Notes: 串行异步协议

## Slide 127
字符的格式
每个字符传送时，必须前面加一起始位，后面加上1、1.5或2位停止位。例如ASCII码传送时，一帧数据的组成是：前面1个起始位，接着7位ASCII编码，再接着一位奇偶校验位，最后一位停止位，共10位。
1 UART基础知识(续)
停止位又叫保护时间，常用1/2位

## Slide 128
(2) 同步协议
  有面向字符和面向比特两种
  ①为了提高通信效率可以采用同步通信方式。同步传输采用字符块的方式，减少每一个字符的控制和错误检测数据位， 因而可以具有较高的传输速率。
  ②与异步方式不同的是，同步通信方式不仅在字符的本身之间是同步的，而且在字符与字符之间的时序仍然是同步的，
  即同步方式是将许多的字符聚集成一字符块后，在每块信息 (常称之为信息帧)之前要加上1～2个同步字符，字符块之后再加入适当的错误检测数据才传送出去。在同步通信时必须连续传输，不允许有间隙，在传输线上没有字符传输时，要发送专用的”空闲”字符或同步字符
1 UART基础知识(续)

## Slide 129: 4) 信息的校验方式
串行数据在传输途中，由干扰引起误码是在所难免的。如何发现传输中的错误叫检错；发现错误后，如何消除错误叫纠错。
(1) 奇偶校验
偶校验就是要使字符加上校验位有偶数个“1”；
奇校验就是要 使字符加上校验位有奇数个“1”。
(2) 循环冗余码校验CRC (Cyclic Redundancy Check)
高级的通信协议(如同步串行通信协议)中一般采用循环冗余码CRC检错，以自动纠错的方法纠错。
5) 波特率
并行通信中，传输速率是以每秒传送多少字节(Byte/s)来表示。而在串行通信中，是用每秒传送的位数即波特率(bps，bit/s)来表示。1bps＝1位/秒。
1 UART基础知识(续)

## Slide 130
6) 信号的调制与解调
进行长距离传输时，需要在发送端将数字信号转换成适合通信链路传输的模拟信号，这一过程称为“调制”，在接收端将通信链路上传输的模拟信号还原成原来的数字信号，这一过程称为“解调”。
调制器(Modulator): 将数字信号转换为模拟信号，送到通信链路上。
解调器(Demodulator): 将通信链路上的收到的 模拟信号转换成数字信号。
调制器和解调器合二为一就是调制解调器MODEM。
MODEM是进行数据通信所需要的设备，因此把它叫做数据通信设备(DCE: Data Communication Equipment)或数据装置 (Data Set)。
1 UART基础知识(续)

## Slide 131
调制的类型有：
振幅键控ASK (Amplitude Shift Keying: 调幅)
频移键控FSK (Frequency Shift Keying: 调频)
相位键控PSK (Phase Shift Keying: 调相)。
1 UART基础知识(续)

## Slide 132
异步串行通信接口基本结构
异步串行通信接口也称为异步接收发送器，UART
1 UART基础知识(续)

## Slide 133
异步串行通信常见的错误
  (1) 奇偶校验错
    在约定奇偶检查的情况下，接收到的字符奇偶 状态和约定不符。
  (2) 帧出错
    一个字符从起始位到停止位的总数有误。
  (3)溢出错
    若先接收的字符尚未被MPU读取，后面的字符 又传送过来，则产生溢出错误
1 UART基础知识(续)

## Slide 134: RS－232C串行接口标准
RS－232C对电气特性、逻辑电平和各信号线功能都作了规定。
1) 电平规定
逻辑1（MARK: 传号）＝－3～－15V，典型值为－12V；
逻辑0（SPACE: 空号）＝＋3～＋15V，典型值为＋12V。
对于RTS、CTS、DTR和DCD等控制和状态信号电平规定为：
信号有效（接通，ON状态）＝＋3～＋15V，典型值为＋12V；
信号无效（断开，OFF状态）＝－3～－15V，典型值为－12V。
2) 传输距离及通信速率
1969年，EIA颁布的RS-232C标准规定：DTE和DCE之间最大传输 距离为15m，传输数据速率不能高于20Kbps。
1 UART基础知识(续)

## Slide 135
图 EIA-RS-232C与TTL电路电平转换 (1)
1 UART基础知识(续)

## Slide 136
图 EIA-RS-232C与TTL电路电平转换 (2)
1 UART基础知识(续)

## Slide 137: 接口信号功能
1)最常用的RS－232C连接器是DB－9型连接器，如下图所示。
1 UART基础知识(续)

## Slide 138: 信号线的连接
1) 远距离连接
远距离连接需要加调制解调器MODEM，如下图所示。
公用电话网
1 UART基础知识(续)

## Slide 139: 2) 近距离连接 近距离连接不用MODEM，如下图所示。
RTS CTS DSR DTR
1 UART基础知识(续)

## Slide 140: 串行通信协议应用注意事项
1、接收与死机（超时处理、重新初始化、接收缓冲区防溢出）
2、停止位（又叫数据保护时间）位数与可靠通信（有效通信速率、保障接收方的数据处理时间）
3、波特率精度（ ± 2.5%、外置振荡器、配置选择与通信精度）与可靠通信
4、通信协议、帧格式、收发切换时间及校验
5、帧间隔（字符帧、通信协议帧）、帧长度
6、波特率与通信距离
课后学习Modbus通讯协议，写出提高串行通信可靠性的注意事项及分析。（需提交）

## Slide 141
由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处，主要有以下四点：
（1） 接口电平值较高，易损坏接口芯片。
（2） 传输速率低，在异步传输时，波特率为20Kbps。
（3） 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式，这种共地传输容易产生共模干扰，故抗噪声干扰性能弱。
（4） 传输距离有限，最大传输距离标准值为50英尺，实际上也只能用在50米左右。
1 UART基础知识(续)

## Slide 142
针对RS-232-C的不足，于是就不断出现了一些新的接口标准，RS-485就是其中之一，它具有以下特点：
1) RS-485的电气特性：
逻辑“1”以两线间的电压差为+2~+6v表示；
逻辑“0”以两线间的电压差为-2~-6v表示。
接口信号电平比RS-232-C降低了，就不易损坏接口电路的芯片， 且该电平与TTL电平兼容，可方便与TTL电路连接。
1串行通信协议基础知识(续)

## Slide 144
2) RS-485接口中，收发器采用平衡发送和差分接收，即在发送端，驱动器将TTL电平信号转换成差分信号输出；在接收端，接收器将差分信号变成TTL电平，因此具有抑制共模干扰的能力。接收器能够检测低达200mV的电压，具有高的灵敏度，故数据传输距离可达千米以上。
3) RS-485最大的通信距离约为1219M，最大传输速率为10Mbps，传输速率与传输距离成反比，在100Kbps的传输速率下，才可以达到最大的通信距离，如果需传输更长的距离，需要加485中继器。 RS-485总线一般最大支持32个节点，如果使用新型的485芯片，可以达到128个或者256个节点，最大的可以支持到512个节点。实际并不会使用，不利于维护。工程上需分组处理。
1串行通信协议基础知识(续)

## Slide 145
因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性，长的传输距离和多站能力等优点使其成为首选的串行接口。 因为RS485接口组成的半双工网络，一般只需两根连线，所以RS485接口均可直接采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座，与智能终 端RS485接口采用DB-9(孔)，与键盘连接的键盘接口 RS485采用DB-9(针)。
除RS485外，类似的还有RS422/423协议，目前比较少用。
RS485应用注意事项：
极性、最远端端匹配电阻（各110欧）、T型线长度（<3.4M）、线路保护
1串行通信协议基础知识(续)

## Slide 146
RS485保护电路

## Slide 147
RS485 T型接线与匹配电阻

## Slide 148: 硬件-通信(相互通道)
UART
I2C
SPI
1-WIRE(单总线)

## Slide 149
I2C总线是一种由PHILIPS公司 (现名NXP)研制的两线式串行总线，用于连接MCU及其外围设备。
I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。
I2C总线占用的空间非常小，降低了互联成本。
总线的长度可高达25英尺(约7.6m)，并且能够以100Kbps的最大传 输速率支持40个组件。
另一个优点是支持多主控，任何设备都可以成为主控控制信号传输和时钟频率，在任何时刻只能有一个主控。
2 I2C 总线

## Slide 150
I2C总线系统组成
I2C总线是由数据线SDA 和时钟SCL
最高传送速率100kbps
从设备均并联在这条总线上，每个设备都有唯一的地址
2 I2C 总线(续)

## Slide 151: I2C总线是多主系统：系统可以有多个I2C节点设备组成
主I2C设备发出时钟信号、地址信号和控制信号，选择通信的从I2C设备并控制收发。
系统要求：
1) 各个节点设备必须具有I2C接口功能;
2) 各个节点设备必须共地；
3) 两根信号线必须接上拉电阻。
I2C1
I2C 2
I2C n
RP
RP
+VDD
Pull up resistors
SCL
SDA
主IIC
图 多I2C设备接口示意图
……
2 I2C 总线(续)

## Slide 152
I2C总线的状态和信号
1) 空闲状态
SCL和SDA均处于高电平状态，即为总线空闲状态
2) 占有总线和释放总线
器件若想使用总线应当先占有它，占有总线的主控器 向SCL线发出时钟信号。数据传送完成后应当及时释放总线，即解除对总线的控制(或占有)，使其恢复成空闲状态。
3) 开始/启动信号(S)
启动信号由主控器产生；在SCL信号为高时，SDA产生一个由高变低的电平变化，产生启动信号。
2 I2C 总线(续)

## Slide 153: 4) 结束/停止信号(P) 启动信号和停止信号的产生见下图。
5) 应答信号
应答信号是对字节数据传输的确认。1位，接收者接收1字节后，向发出者发送一个应答。对应于SCL第9个应答时钟脉冲，若SDA线仍保持高，则为非应答信号(NACK)。 ACK继续发送；NACK结束发送。
6) 控制位信号
1位，I2C主机发出的读写控制信号，高为读、低为写
图 启动信号和停止信号的产生
2 I2C 总线(续)

## Slide 154
7) 地址信号
为从机地址，占7位，称之为“寻址字节”，含义如下：
器件地址（DA3---DA0）：
引脚地址（A2、A1、A0）：
读写控制位/方向位（R/W）：1=读，0表=写。
7位地址和读写控制位组成1个字节(寻址字节)。
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
DA3 | DA2 | DA1 | DA0 | A2 | A1 | A0 | R/ W
2 I2C 总线(续)

## Slide 155
8) 等待状态
在I2C总线中，赋予接收数据的器件有使系统进行等待状态的权力，但等待状态只能在一个数据字节完整接收之后进行。
例如，当进行主机发送从机接收的数据传送操作时，若从机在接收到一个数据字节后，由于中断处理等原因而不能 按时接收下一个字节；从机可以通过把SCL下拉为低电平， 强行使主机进入等待状态。在等待状态下，主机不能发送数 据，直到从机认为自己能继续接收数据时，再释放SCL线， 使系统退出等待状态，主机才可以继续进行后续的数据传送。
2 I2C 总线(续)

## Slide 156: I2C总线基本操作
数据SDA和时钟SCL线在连接到总线的器件间传递信息。
每个器件有唯一的地址标识。
都可以作为一个发送器或接收器，由器件的功能决定。
器件除了能看作发送器和接收器外，在执行数据传输时它 也可以被看作是主机或从机。
主机是初始化总线的数据传输并产生允许传输时钟信号的器件，此时任何被寻址的器件都被认为是从机。
2 I2C 总线(续)

## Slide 157
术 语 | 描 述
发送器 | 发送数据到总线的器件
接收器 | 从总线接收数据的器件
主机 | 初始化发送产生时钟信号和终止发送的器件
从机 | 被主机寻址的器件
多主机 | 同时有多于一个主机尝试控制总线但不破坏报文
仲裁 | 是一个在有多个主机同时尝试控制总线但只允许其中 一个控制总线并使报文不被破坏的过程
同步 | 两个或多个器件同步时钟信号的过程
2 I2C 总线(续)

## Slide 158: 启动和停止条件
在SCL高电平时，SDA 线从高向低切换，表示启动
当SCL高电平时，SDA 线由低向高切换，表示停止
启动和停止条件由主机产生。总线在起始条件后处于忙的状态，在停止条件的某段时间后，总线处于空闲状态
如果产生重复启动而不产生停止,总线会一直处于忙状态
2 I2C 总线(续)

## Slide 159
I2C总线数据传输格式
(1) 一般格式：
(2) 写操作格式：
红色起始信号S、地址信号、控制信号W、各个数据、结束 信号P，均为主I2C设备发送、从I2C设备接收；黑色的应答信号 A/A由从I2C设备发送、主I2C设备接收。
(3) 主控制器读操作格式:
红色的信号均为主I2C设备发送、从I2C设备接收；黑色的 信号均为从I2C设备发送、主I2C设备接收。
S | 从I2C地址(7位) | R/W | A | 传输数据 | A | P
S | 从I2C地址 | A | 数据1 | A | 数据2 | A | …… | 数据n | A/A | P
S | 从I2C地址R | A | 数据1 | A | 数据2 | A | …… | 数据n | A | P
2 I2C 总线(续)

## Slide 160
(4) 主控制器读/写操作格式 ：
由于在一次传输过程中要改变数据的传输方向，因此起始信号和寻址字节都要重复一次，而中间可以不要结束信号。
在一次传输中，可以有多次启动信号。
2 I2C 总线(续)

## Slide 161: 标准模式I2C 总线规范的扩展
标准模式I2C总线规范在80年代初期已经存在。它规定数据传输速率可高达100kbit/s ，而且7 位寻址。
标准模式I2C总线规范不断升级。到今天它提供了以下的扩展：
快速模式位速率高达400kbit/s
高速模式(Hs模式)位速率高达3.4Mbit/s
10位寻址允许使用高达1024个额外的从机地址
2 I2C 总线(续)

## Slide 162: I2C应用注意事项
1、ACK与死机
2、帧间隔与正常通信
3、不是所有芯片都支持广播地址
4、7位与10位地址
5、SCL、SDA 一定要开路输出
6、时钟速率与通信距离
7、结束与复位

## Slide 163: 硬件-通信(相互通道)
UART
I2C
SPI
1-WIRE(单总线)

## Slide 164: SPI 串行外设接口总线
SPI总线是Motorola公司推出的同步串行外设接口, 它用于MCU与外设以串行方式进行通信(8位数据同时同步地被发送和接收) , 系统可配置为主或从操作模式。
外围设备包括LCD、OLED 显示驱动器或A/D 转换器、FLASH存储器、RF等。
SPI需4条线:
串行时钟线(SCK)
主机输入/ 从机输出数据线MISO
主机输出/ 从机输入数据线MOSI
低电平有效的从机选择线CS(SS)。
SPI最高速率可达5 Mb/ s

## Slide 165: SPI 总线系统的组成

## Slide 166: SPI 总线时序
当SPI工作时, 高位在前
SPI总线典型时序图如图所示

## Slide 167: 用GPIO口线模拟SPI 操作
对于没有SPI 接口的MCU来说, 可使用软件来模拟SPI 的操作, 包括串行时钟、数据输入和输出。

## Slide 168: SPI 注意事项
对于不同的串行接口外围芯片, 它们的时钟时序是不同的。

## Slide 169: 硬件-通信(相互通道)
UART
I2C
SPI
1-WIRE(单总线)

## Slide 170: 1-WIRE
Dallas 研发，可单线供电、通信
复位与初始化

## Slide 171: 1-WIRE

## Slide 172: 1-WIRE
处理流程
通过1-Wire 端口访问协议如下：
1、初始化
2、ROM 功能命令
3、PIO 功能命令
4、数据

## Slide 173
初始化
1-Wire总线上的所有数据传输均从初始化过程开始。初始化序列由主机发送的复位脉冲和从机发送的应答脉冲组成。应答脉冲用于通知总线主机从器件已挂接在总线上，并已准备就绪。
ROM 功能命令
一旦主机检测到应答，就会发出7条ROM功能命令中的一个。
Read ROM 读取的8位家族码、唯一的48位序列码和8位CRC码。该命令只适用于总线上只有一个从器件的情况。如果总线上连接了多个从器件，那么当所有从器件都试图在同一时刻发送数据时就会发生数据冲突(漏极开路产生“线与”结果)，导致从机读取的家族码和48位序列码与CRC码不匹配。
Match ROM 64位ROM码，总线主机利用该命令可以访问多点总线上某个特定的器件。只有其内部ROM 码与主机发出的64位ROM码（包括外部地址）正确匹配的器件才会响应随后的存储功能命令，而与64位ROM 码不匹配的其它从器件均等待下一个复位脉冲。

## Slide 174
Search ROM [F0h]当系统启动初始化时，主机不知道从器件的数量，也不知道各器件ID。利用总线的“线与”特性，主机可用排除法来确定所有从器件的ID。
为得到ID码，主机从最低有效位开始发送三个时隙。
在第一个时隙中，参与查询的从器件输出自身器件ID码的真值。
在第二个时隙中，参与查询的从器件输出其ID码的反码。
第三个时隙中，由主机写入所选位的原码。所有与主机写入位不匹配的从器件都将不再参与搜索。
如果主机读取到的从器件的原码和补码均为0，那么，总线主机将认为至少存在两个以上的从器件。选择将1或0写入从器件，总线主机的ROM码树就出现了分支。完成最低有效位到最高有效位的整个循环后，总线主机就得到了一个从器件的ID码。。

## Slide 175
Skip ROM [CCh]
在单点总线系统中，总线主机可使用该命令直接访问PIO而不需要提供从器件的64 位ROM 码，从而节省时间。如果总线上挂接有多个从器件，并且在Skip ROM 命令后紧跟着发出一个Read 命令，那么总线上的多个从器件就会同时传输数据，从而发生冲突（漏极开路下拉产生“线与”结果）。

## Slide 176
Resume [A5h]
为了最大程度提高多点网络中的数据吞吐量，可以使用Resume 命令。执行该操作时首先检查RC 位的状态，如果RC 标志为1，则直接传送PIO控制功能命令，类似于Skip ROM 命令。将RC 位置位的唯一方法是执行Match ROM、Search ROM 或Overdrive Match ROM 命令，一旦RC 位为1，便可用Resume Command 功能反复访问该器件。

## Slide 177
Overdrive Skip ROM [3Ch]
在单点总线中，总线主机可通过Overdrive Skip ROM 命令在不知道从器件ID的情况下访问PIO，从而节省时间。与普通Skip ROM 命令不同的是，Overdrive Skip ROM 命令可将设备设置为高速模式（OD = 1）。执行了此命令后，所有通信将运行在高速模式下，直到主机发送一个最短持续时间为480μs 的复位脉冲把总线上的所有从器件重新设置为标准速度(OD = 0)为止。
对于多点总线， Overdrive Skip ROM命令将会把所有支持高速模式的从器件设置为高速模式。随后，在高速模式下发出一个复位脉冲，然后发出Match ROM或Search ROM 命令序列，这将加快搜索过程。

## Slide 178
Overdrive Match ROM [69h]
主机发出Overdrive Match ROM 命令之后、再以高速模式的速率发送64位ROM 码，这使其可在多点总线上寻址到一个特定的设备，并同时将其设置为高速模式。只有内部ROM码与主机发出的64位ROM码匹配的设备才会响应随后的PIO功能命令。已经被前面的Overdrive Skip命令或 Overdrive Match命令设为高速模式的从机将一直保持高速模式。所有支持高速模式的从机在持续时间最小为480μs 的复位脉冲后回到标准速率。Overdrive Match ROM命令适用于单点或多点总线。

## Slide 180: 硬件-输入(前向通道)
GPIN
A/D
CAP
KINT
触摸按键

## Slide 181: 硬件-输出(后向通道)
GPOUT
D/A
PWM

## Slide 182: 嵌入式接口技术-人机界面（HMI）

## Slide 183
输入（按键、电位器、编码器、摇杆）
输出（声音、显示）

## Slide 184: 人机界面（HMI）
按键
去抖动
延时时间：10-20ms

## Slide 185: 人机界面（HMI）
独立式键盘

## Slide 186: 人机界面（HMI）
矩阵式键盘（输出OC）

## Slide 187
AD键盘

## Slide 188
常用按键种类
1、机械开关
2、导电橡胶
3、锅仔片
4、PVC按键（锅仔片、三层PVC）
5、触摸按键
6、触摸屏（电阻式、电容式、红外、声表面波）

## Slide 189
电容式触摸按键
放大倍数，测量充放电时间
基准与校正
阀值
临近延时

## Slide 190
摇杆
1、摇杆电位器，AD接口
2、摇杆开关

## Slide 191: 七段/米字/点阵数码管/灯带
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管
静态显示驱动
动态显示驱动
LED寿命、散热

## Slide 192: 人机界面（HMI）
数码管显示
消隐

## Slide 193: 人机界面（HMI）
数码管静态显示

## Slide 194: 人机界面（HMI）
数码管动态显示

## Slide 195: LED驱动
LED调光原理有三种：
1.脉宽控制恒压调光（Pulse Width Modulation，简称PWM） 将电源方波数位化，并控制方波的占空比，从而达到控制电流的目的。
2.恒流电源调光： 用模拟线性技术可以轻易调整电流的大小
3. 分组调控 将多颗LED分组，用简单的分组器调控。

## Slide 196: 多色LED控制
RG LED
RGB LED
RGBW LED
呼吸灯控制（18-20HZ渐变）

## Slide 197: LED的伽马（Gamma）校正与色度校正

## Slide 198: 蜂鸣器buzzer
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器，采用直流电压供电，广泛应用电子产品中作发声器件。
蜂鸣器的分类：
1、按其驱动方式的原理分为：有源蜂鸣器（也叫自激式蜂鸣器）和无源蜂鸣器（也叫他激式蜂鸣器）；
2、按构造方式的不同，可分为：电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器
压电式结构简单耐用但音调单一音色差、电压高、电流小。而电磁式由于音色好、电压低、电流大，所以多用于语音、音乐等设备。
3、按封装的不同，可分为：插件蜂鸣器和贴片式蜂鸣器；
4、按电流的不同，可分为：直流蜂鸣器和交流蜂鸣器

## Slide 199: 蜂鸣器驱动电路
蜂鸣器驱动电路一般都包含以下几个部分：一个三极管、一个蜂鸣器、一个续流二极管和一个电源滤波电容。
1．蜂鸣器
其主要参数是外形尺寸、发声方向、工作电压、工作频率、工作电流、驱动方式（直流/方波）等。
2．续流二极管
蜂鸣器本质上是一个感性元件，其电流不能瞬变，因此必须有一个续流二极管提供续流。否则，在蜂鸣器两端会产生几十伏的尖峰电压，可能损坏驱动三极管。
3．滤波电容
滤波电容的作用是滤波，滤除蜂鸣器电流对其它部分的影响，也可改善电源的交流阻抗，如果可能，最好是再并联一个220uF的电解电容。
4．三极管，三极管起开关作用。

## Slide 200: 编码器
编码器（encoder）是将信号（如比特流）或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
编码器把角位移或直线位移转换成电信号，前者称为码盘，后者称为码尺。
按照读出方式可以分为接触式和非接触式（光电式、电磁式）
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用脉冲的个数表示位移的大小。
绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关，而与测量的中间过程无关。

## Slide 201: 蜂鸣器的选用
工作电压:电磁式蜂鸣器, 从1.5到24V, 压电式的从3V到220V都是可行的,但一般压电的还是建议有9V以上的电压,以获得较大的声音。
消耗电流: 电磁式的从几十到上百毫安培都有,压电式的就省电的多,几毫安培就可以正常的动作, 且在蜂鸣器启动时,瞬间需消耗约三倍的电流。
驱动方式: 二种蜂鸣器都有自激式的,只要接上直流电(DC)即可发声,因为已内建了驱动线路在蜂鸣器中了,因为动作原理的不同,电磁式蜂鸣器要用1/2方波来驱动,压电的用方波,才能有较好的声音输出。
尺寸:蜂鸣器的尺寸会影响到音量的大小,频率的高低,电磁式的最小从7mm到最大的25mm,压电式的从12mm到50mm或更大都有。
连接方式: 一般常见的有插针(DIP), 焊线(Wire), 贴片(SMD), 压电式大的还有锁螺丝的方式。
音压: 蜂鸣器常以10cm的距离做为测试的标准,距离增加一倍,大概会衰减6dB, 反之距离缩短一倍则会增加6dB,电磁式蜂鸣器大约能达到85dB / 10cm的水准,压电式的就可以做的很大声,常见的警报器,大都是以压电蜂鸣器制成。

## Slide 202
其他发声方式
1、DAC+功放+喇叭
2、I2S+解码器+功放

## Slide 203: 编码器图片

## Slide 204: 增量式编码器

## Slide 205: 增量式编码器

## Slide 206: 如何判断方向及计数

## Slide 207: 绝对式编码器

## Slide 208: 绝对式编码器

## Slide 209: 编码器接口举例

## Slide 210: 其他通信显示（I2C/SPI/UART）
OLED
LCD
TFT
串口屏(组态、参数)
人机界面HMI

## Slide 211: 嵌入式接口技术-功率驱动

## Slide 212: 常用功率驱动器件
功率晶体管（电流型、可靠性高）
场效应管（电压型、速度快）
晶闸管（可控硅、交流、单向/双向）
电磁继电器
固态继电器

## Slide 213: 功率晶体管
功率晶体管具有工作性能高、寄生电容小、易于集成等特点。特别适合在集成电路中作功率器件。
应用：模拟放大、开关（开关电源、电机驱动）

## Slide 214: 场效应管
属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高（10^8～10^9Ω）、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点。现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。

## Slide 215: 晶闸管
晶闸管是晶体闸流管的简称，又可称做可控硅整流器，以前被简称为可控硅; 它有三个极:阳极，阴极和门极; 能在高电压、大电流条件下工作，且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。

## Slide 216: 晶闸管驱动和保护

## Slide 217: 继电器
继电器的作用
继电器分类
继电器驱动及保护
电磁继电器触点保护（灭弧）
磁保持继电器
动作频率：≤5次/秒
固态继电器

## Slide 218: 继电器作用
扩大控制范围：按触点组的不同形式，同时换接、开断、接通多路电路。
放大：用一个很微小的控制量，可以控制高电压、大电流、大功率的电路。
隔离

## Slide 219: 电磁继电器
电磁继电器原理
电磁继电器分类
电磁继电器驱动及保护
电磁继电器触电灭弧保护
电磁继电器动作频率： ≤5次/秒
触点电流、耐压

## Slide 220: 电磁继电器原理

## Slide 221: 电磁继电器分类
按工作原理和结构分为电磁，时间，固态，极化，磁保持，温度，平衡力，高频和其它。
按触点负载分微功率，弱功率，中功率，强功率。
按防护特征分为，密封，封闭，敞开
按触点形式分：单刀单掷、单刀双掷、双刀双掷

## Slide 222: 电磁继电器驱动及保护

## Slide 223: 电磁继电器触电灭弧保护

## Slide 224: 磁保持继电器
磁保持继电器和其他电磁继电器作用一样。不同的是，磁保持继电器的常闭或常开状态完全是依赖永久磁钢的作用，其开关状态的转换是靠一定宽度的脉冲电信号触发而完成的。
省电、性能稳定、体积小、承载能力大。
磁保持继电器分为单相和三相。市场上的磁保持继电器的触点转换电流最大可达150A;控制线圈电压分为DC9V、DC12V等。

## Slide 225: 固态继电器
固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR)，是由微电子电路，分立电子器件，电力电子功率器件组成的无触点开关。控制端与负载端的隔离用光电耦合或脉冲信号。固态继电器的输入端用微小的控制信号，达到直接驱动大电流负载。
耐振耐机械冲击，具有良好的防潮防霉防腐蚀性能，在防爆方面的性能也极佳，输入功率小，灵敏度高，控制功率小，电磁兼容性好，噪声低和工作频率高等特点。固态继电器专用的固态继电器可以具有短路保护，过载保护和过热保护功能，与组合逻辑固化封装就可以实现用户需要的智能模块，直接用于控制系统中。

## Slide 226: 固态继电器组成与分类
固态继电器由三部分组成：输入电路，隔离（耦合）和输出电路。
输入电路：输入电路可分为直流输入电路，交流输入电路和交直流输入电路三种。有些输入控制电路还具有与TTL/CMOS兼容，正负逻辑控制和反相等功能，可以方便的与TTL,MOS逻辑电路连接。
隔离（耦合）：光电耦合和变压器耦合两种。
输出电路：大功率晶体三极管、单向可控硅、双向可控硅、功率场效应管、绝缘栅型双极晶体管（IGBT）。固态继电器的输出电路也可分为直流输出电路，交流输出电路和交直流输出电路等形式。
按负载类型，可分为直流固态继电器和交流固态继电器。交流固态继电器又可分为单相交流固态继电器和三相交流固态继电器。交流固态继电器，按导通与关断的时机，可分为随机型交流固态继电器和过零型交流固态继电器。

## Slide 227: 电磁铁/电磁阀
驱动参见继电器

## Slide 228: 马达/电动阀
步进马达
调速马达
线性马达

## Slide 229: 步进电机
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下，电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数，而不受负载变化的影响，当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度，称为"步距角"，它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量，从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。

## Slide 230: 步进电机驱动

## Slide 231: 步进电机应用注意事项
失步原因：电机负载能力差、高速运转中电压不稳，造成输出扭矩下降，最终导至失步。转速设置过高，力矩不够。外部阻力过大、速度上升或下降过快。
注意事项：缓升缓降、齿轮间隙、皮带张紧。

## Slide 232: BLDC马达

## Slide 233: BLDC马达
接口：
Vm（电机动力电源）
Vp（电机控制电源）
Vsp（PWW占空比调速、频率）
FG（转速脉冲，n个/转）
加载时序： Vp加载→ Vm加载→ Vsp加载
卸载时序： Vsp卸载→ Vm卸载→ Vp卸载
PID算法

## Slide 234: 舵机
在航天方面，舵机应用广泛。航天方面，导弹姿态变换的俯仰、偏航、滚转运动都是靠舵机相互配合完成的。舵机在许多工程上都有应用，不仅限于船舶。
普通舵机：PWM占空比控制
总线舵机：UART控制

## Slide 235: 嵌入式操作系统介绍

## Slide 236
内容提要
1 | 嵌入式操作系统简介
2 | μC/OS
3 | VxWorks
4 | 嵌入式Linux

## Slide 237: 1 嵌入式操作系统简介
实时多任务操作系统与分时多任务操作系统
分时系统：软件的执行在时间上的要求并不严格，时间上的错误一般不会造成灾难性的后果。
实时系统：虽然事件可能在无法预知的时刻到达，但是软件上必须在事件发生时能够在严格的时限内作出响应（系统响应时间），即使是在尖峰负荷下，也应如此，系统时间响应的超时就意味着致命的失败。另外，实时操作系统的重要特点是具有系统的可确定性，即系统能对运行情况的最好和最坏等的情况能做出精确的估计。

## Slide 238: 1 嵌入式操作系统简介(续)
基本概念
时钟节拍是特定的周期性中断。这个中断可以看作是系统心脏的脉动。周期取决于不同应用，一般在10ms到200ms之间。时钟的节拍式中断使得内核可以将任务延时若干个整数时钟节拍，以及当任务等待事件发生时，提供等待超时的依据。时钟节拍率越快，系统的额外开销就越大。
——时钟节拍

## Slide 239: 1 嵌入式操作系统简介(续)
实时操作系统中的重要概念
系统响应时间(System response time )
系统发出处理要求到系统给出应答信号的时间。
任务切换时间(Context-switching time)
任务之间切换而使用的时间。
中断延迟(Interrupt latency )
硬件接收到中断信号到操作系统作出响应，并转入中断服务程序的时间。

## Slide 240: 1 嵌入式操作系统简介(续)
多处理器结构
  实时应用的飞速发展，对嵌入式操作系统的性能提出了更高的要求。单处理器的嵌入式系统已不能很好地满足某些复杂实时应用系统的需要，开发支持多处理器结构的RTOS已成为发展方向
  这方面比较成功的系统有pSOSystem等

## Slide 241: 1 嵌入式操作系统简介(续)
Commercial RTOS Products
VxWorks Wind RiverSystem $40k/s & royalty wrs.com
VRTX Microtec $20K/seat
LynxOS Bulue Cat Linux $2.5k/seat lynuxworks.com
Nucleus Accelerated Tech. $20K/s with source code
CMX 8051Tools Tasking $1.29k Tasking.com
RT/Studio IDE Precise $30K psti.com
Embedded Linux Green Hill $7.9K Royalty free ghs.com
Embedex Linux Lineo $5k/seat lineo.com

## Slide 242: 智能手机操作系统
1 嵌入式操作系统简介(续)

## Slide 243
内容提要
1 | 嵌入式操作系统简介
2 | μC/OS
3 | VxWorks
4 | 嵌入式Linux
5 | 多线程编程简介

## Slide 244: 2 μC/OS
基本概念
对基于芯片的开发来说，应用程序一般是一个无限的循环，可称为前后台系统或超循环系统。
很多基于微处理器的产品采用前后台系统设计，例如微波炉、电话机、玩具等。在另外一些基于微处理器应用中，从省电的角度出发，平时微处理器处在停机状态，所有事都靠中断服务来完成。
——前后台系统

## Slide 245: 2 μC/OS (Cont.)
基本概念
中断服务程序处理异步事件，这部分可以看成前台行为，前台也叫中断级。时间相关性很强的关键操作一定是靠中断服务程序来保证的。
循环中调用相应的函数完成相应的操作，这部分可以看成后台行为，后台也可以叫做任务级。这种系统在处理的及时性上比实际可以做到的要差。
ISR
ISR
ISR
ISR
后台
前台
中断服务程序
时
间
——前后台系统

## Slide 246: 2 μC/OS (Cont.)
μC/OS-II是一个源码公开、可移植、可固化、可裁剪、占先式的实时多任务操作系统。其绝大部分源码是用ANSI C写的，使其可以方便的移植并支持大多数类型的处理器。μC/OS-II通过了联邦航空局（FAA）商用航行器认证。自1992年问世以来，μC/OS-II已经被应用到数以百计的产品中。μC/OS-II占用很少的系统资源，并且在高校教学使用是不需要申请许可证。
μC/OS-II

## Slide 247: 2 μC/OS (Cont.)
“µC/OS The Real Time Kernel” (1992)
“MicroC/OS-II The Real-time Kernel” (1998)
“MicroC/OS-II The Real-time Kernel” 2nd Edit (2002)
  Jean J.Labrosse
  R & D Publications, Inc www.cmpbooks.com
Priority based preemptive kernel (looking up table algorithm)
Up to 60 tasks
Above 90% is written in C easy for porting
Scalable and ROM able
Source code for PC environment attached with a floppy or CD
Very detail explanation in excellent programming style

## Slide 248
内容提要
1 | 嵌入式操作系统简介
2 | μC/OS
3 | VxWorks
4 | 嵌入式Linux

## Slide 249: 3 VxWorks
1) VxWorks概述
美国Wind River公司于1983年设计开发
高实时性和稳定性的微内核 、友好的用户开发环境 、良好的持续发展能力 ，全球商用市场占有量排名第一
广泛应用于通信、军事、航空、航天等实时性要求高领域
  美国F-16、 FA-18战斗机、B-2 隐形轰炸机和爱国者导弹上
  1997年和2004年两次在火星表面登陆的火星探测器
  商业用户包括Cisco systems、Bay Networks、3Com、Fore systems、HP、Lucent、Qualcomm、以及国内的华为、东方电子等

## Slide 250: 3 VxWorks (Cont.)
2) VxWorks基本特征
(1) 高实时性、高稳定性的微内核
  内核Wind: 微内核结构，最小8KB
  实时性
    基于优先级的抢占式调度辅以时间片轮转
      及时响应高优先级的任务，同级任务可选择时间片轮转而并发执行
    快速的任务上下文切换

## Slide 251: 3 VxWorks (Cont.)
    较小的中断延时
    相应措施如：
      采用中断处理与任务在不同栈中处理，使得中断的产生只会引发一些关键寄存器的存储而不会导致任务的上下文切换
      在中断服务程序中只完成在最小时间内中断发生通告，而将其它费时的处理过程尽量放在被引发的其它任务中完成
  高稳定性

## Slide 252: 3 VxWorks (Cont.)
(2) 丰富的外挂组件模块
  基本外挂组件模块
  各种设备驱动（字符型/块型设备，同步/异步设备）、文件系统（如DosFs、RawFs、TapeFs、CdromFs、TSFS等）、网络协议栈、以及POSIX1003.1b标准和ANSI C等兼容组件模块
  附加组件模块
  如Flash文件系统、图形界面管理等

## Slide 253: 3 VxWorks (Cont.)
(3) 可裁减性
  粒度极小的配置裁减性能
    微内核结构，最简内核（只负责任务的管理与调度，称为纳核）只有8KB
    其它所有基本外挂组件和附加组件均为可选组件，并且这些组件本身也是可裁减的
  方便友好的配置裁减环境
    图形化
    自动裁减特性，自动分析功能

## Slide 254: 3 VxWorks (Cont.)
(4) 对多种硬件平台的可移植性
  支持ARM、PowerPC、68K、CPU32、SPARC、i960、X86、MIPS等众多嵌入式处理器，并提供相应的BSP模板
  提供了数量众多的串口、并口、网口、存储卡控制器、实时时钟等外围硬件设备的驱动程序

## Slide 255: 3 VxWorks (Cont.)
(5) 友好、开放的集成开发环境
  Tornado的可视化图形操作界面，可运行在多种主机硬件平台和操作系统上
    支持的主机硬件平台：Sun、HP、IBM-rs6000、Mips等
    支持的主机操作系统：Unix、WindowsNT/95/98等
  Tornado的IDE
    集成了编辑器、编译器、链接器、调试器（命令行和图形界面两类调试器）、软件仿真器、工程项目管理器等系列开发工具
  Tornado的开放性
    能与第三方开发工具进行集成

## Slide 256
内容提要
1 | 嵌入式操作系统简介
2 | μC/OS
3 | VxWorks
4 | 嵌入式Linux

## Slide 257: 4 嵌入式Linux
内核：属于单内核
内核版本：最新的版本2.6.39
发行版
  基于Debian，如Ubuntu
  基于RPM，如Fedora，红旗
  Slackware
  其它打包方式的套件
  专用包：Android/Maemo/Moblin/MeeGo
    2010年2月，谷歌Android被Linux内核除名
知识产权
  需要遵守GPL GNU Public License, LGPL: Lesser GPL
  没有独立的知识产权
Linux的版本

## Slide 258: 4 嵌入式Linux (续)
典型的嵌入式Linux
  Linux: Embedix，ETLinux，LEM，RTLinux, LinuxRouterProject，LOAF，uCLinux，muLinux，ThinLinux，FirePlug和PizzaBoxLinux
  平台化嵌入式Linux
    Android
    Moblin+Maemo→MeeGO
Notes: 嵌入式linux种类
Linux: Embedix，ETLinux，LEM，RTLinux, LinuxRouterProject，LOAF，uCLinux，muLinux，ThinLinux，FirePlug和PizzaBoxLinux

## Slide 259: 4 嵌入式Linux (续)
嵌入式Linux种类
  是否支持MMU
  MMU 实现虚拟存储空间：即将虚拟存储空间影射到实际物理存储空间。使编程人员不用考虑具体程序所放在物理存储空间的具体位置和程序的大小。
  存储器访问权限的控制：任务间通讯，对自己的内存、堆栈等进行保护，只能通过管道、信号量、共享内存等方式进行通讯。
  控制Cache
    不支持MMU：ucLinux，主要应用在ARM7系列微处理系统中，如三星公司的S3C44B0，S3C4510等，无MMU，不支持虚地址，直接访问内存，所有程序中访问的地址都是物理地址。
    支持MMU：嵌入式Linux，主要应用在ARM9系列微处理器系统中，如三星公司的S3C2410，Intel公司的PXA255等

## Slide 260: 4 嵌入式Linux (续)
RT-Linux
RT-Linux是利用Linux进行实时系统开发比较早的尝试，是一种硬实时操作系统。目前RT-Linux已成功应用于航天飞机的空间数据采集、科学仪器测控，以及电影特技图像处理等众多领域。
RT-Linux的原理是采用双内核机构，即将Linux的内核代码进行少量修改，将Linux任务以及Linux内核本身作为实时内核的一个优先级最低的任务，即实时任务优先级高于普通Linux任务，即在实时任务存在的情况下运行实时任务，否则才运行Linux本身的任务。实时任务不同于Linux普通进程，它是以Linux的内核模块(Linux Loadable KernelModule，LKM)的形式存在的。需要运行实时任务的时候，将这个实时任务的内核模块插入到内核中去。实时任务和Linux一般进程之间的通信通过共享内存或者FIFO通道来实现。
美国新墨西哥州大学计算机系研制开发的

## Slide 261: 4 嵌入式Linux (续)
基于RTLinux的仿人机器人
高 48 cm 重: 6 kg 灵活性：20 DOF
操作系统: RT-Linux 接口形式: USB 1.0 (12Mbps)
响应周期: 1ms 能源： DC24V x 6.2A (150W)
制造：富士通

## Slide 262: 4 嵌入式Linux (续)
2004年“勇气号”再次登陆火星

## Slide 263: 4 嵌入式Linux (续)
RT-Linux的工作原理图

## Slide 264: 4 嵌入式Linux (续)
经过加入实时处理后，RT Linux就完全能够达到硬实时系统的性能指标。在一台386机器上，RT Linux从处理器检测到中断，再到中断处理程序开始工作不会超过15μs；对一个周期性的任务，在35μs内一定会执行。
而通常的Linux内核，一般是在600μs内开始一个中断服务程序。

## Slide 265: 4 嵌入式Linux (续)
uClinux
控制领域中的linux系统。
它包含linux常用的API，内核小于512K，保留了linux原有的高稳定性、强大的网络功能和卓越的文件系统支持功能等优点。目前已支持的CPU芯片有，Motorola公司的68K系列、PowerPC系列以及ARM公司的系列芯片。
uClinux最大特点就是不支持MMU。 uClinux系统对内存的访问是直接的，即不需要经过MMU，直接将地址发送到地址线上，所有程序访问的都是实际的物理地址，这样一方面减小了内核的体积，另一方面又增强了系统的实时性能。但内存空间得不到保护，对于应用开发者来说，必须明白自己程序运行的位置，以及保证不会破坏其它程序运行空间以及系统的稳定。
uClinux也可以使用RT-Linux的实时补丁，以增强其实时性。

## Slide 266: 4 嵌入式Linux (续)
针对这种没有MMU的CPU架构，uClinux采用了一种平板式(Flat)的内存模型来去除对MMU的依赖, 并且改变了用户程序的加载方式，开发了运用于uClinux的C函数库--uCLibc.
目前,uClinux往往基于两个Linux内核版本,2.0.38 是一个比较成熟的版本,2.4.x是最新的版本。 Hitool 套件同时提供了对他们的支持。
一般uClinux的内核大小在500k左右,如果加上一些基本的应用,也就在900k左右.非常适合于嵌入式系统。
uClinux架构如下图所示

## Slide 267: 4 嵌入式Linux (续)

## Slide 268: 4 嵌入式Linux (续)
嵌入式Linux的组成
最基本的嵌入式Linux系统需要3个基本元素：
系统引导程序：用于完成机器加电后的系统定位引导；
Linux系统内核：为嵌入式应用提供一个软件环境，为应用程序完成基本的底层的资源管理工作；
初始化过程：完成基本的初始化。

## Slide 269: 4 嵌入式Linux (续)
为使这个最小嵌入式系统具有一定的实用性，还需加上硬件的驱动程序及—个或几个应用进程以提供必要的应用功能支持。
如果应用比较复杂，可能还需要添加一个可以在ROM或RAM中使用的文件系统、TCP/IP网络协议栈等。
在手机等领域，还需要加上—个GUI

## Slide 270: 4 嵌入式Linux (续)
Linux启动
linux的启动
  在x86体系中，cpu上电后在存储位置0xffff0处开始执行程序代码，这个地址通常是ROM-BIOS中的地址。
  BIOS
    硬件检测，资源分配。
    将boot loader加载到RAM，然后将控制权交给boot loader。
  boot loader
    将内核映像从硬盘中加载到RAM中，然后跳到内核的入口点，启动操作系统。
Notes: 嵌入式Linux启动

## Slide 271: 4 嵌入式Linux (续)
BIOS
GRUB/LILO
Kernel boot
start_kernel ()
init
rc.sysinit
rc
mingetty
login()
shell
进入linux操作系统中
完成外设及其驱动程序的加载和初始化
激活交换分区，检查磁盘，加载硬件模块
不同的启动参数，实现不同的启动设置
用户登录
power
执行配置文件
You can use LINUX

## Slide 272: 4 嵌入式Linux (续)
嵌入式linux bootloader
Boot loader的结构
  stage1（汇编语言实现）
  stage2（c语言实现）
硬件设备
初始化
准备RAM，将stage2
部分拷贝到RAM中
设置堆栈，跳转到
stage2的入口点
硬件设备
初始化
监测系统
内存映射
将kernel映像和根
文件系统加载到
RAM中
设置启动参
数进入内核

## Slide 273: 4 嵌入式Linux (续)
嵌入式系统的存储
在嵌入式系统中使用Flash存储器
文件系统类型:
ext2:专用于Linux,引导块、超级块、inode、数据区。
cramfs:压缩式文件系统。缺点：延迟、写操作难。
romfs:只读文件系统
Notes: 嵌入式linux存储
嵌入式linux文件系统
存储及文件系统

## Slide 274: 4 嵌入式Linux (续)
日志文件系统：
日志记录，先写日志，后写数据。
JFFS:专用于Flash的日志式文件系统。

## Slide 275: 4 嵌入式Linux (续)
YAFFS文件系统
YAFFS，Yet Another Flash File System，是一种类似于JFFS/JFFS2的专门为Flash设计的嵌入式文件系统。与JFFS相比，JFFS和JFFS2适合NOR FLASH，YAFFS是为NAND FLASH量身定做的,它减少了一些功能，因此速度更快、占用内存更少。

## Slide 276: 4 嵌入式Linux (续)
YAFFS和JFFS都提供了写均衡，垃圾收集等底层操作。它们的不同之处在于： （1）JFFS是一种日志文件系统，通过日志机制保证文件系统的稳定性。YAFFS仅仅借鉴了日志系统的思想，不提供日志机能，所以稳定性不如JFFS，但是资源占用少。 （2）JFFS中使用多级链表管理需要回收的脏块，并且使用系统生成伪随机变量决定要回收的块，通过这种方法能提供较好的写均衡，在YAFFS中是从头到尾对块搜索，所以在垃圾收集上JFFS的速度慢，但是能延长NAND的寿命。 （3）JFFS支持文件压缩，适合存储容量较小的系统；YAFFS不支持压缩，更适合存储容量大的系统。

## Slide 277: 4 嵌入式Linux (续)
X Window是一个在大多数UNIX工作站上使用的图形用户界面。
它是一种与平台无关的客户机/服务器(Client/Server)模型，可以让用户在一台机器上调用另一台机器的X Window库，打开另一台机器上的窗口，而不需要考虑这两台机器自身的操作系统类型。
正是这种特性使UNIX和Linux系统上的用户和应用程序非常自然地通过网络连接在一起。使用X Window开发GUI时，因为开发环境成熟，开发工具易用，所以可以缩短开发时间，降低开发难度。

## Slide 278: 4 嵌入式Linux (续)
X Window系统应用于嵌入式系统时，要考虑嵌入式系统的特殊条件。嵌入式系统由于资源有限，不宜使用体积大的操作系统内核，这是因为需要将系统固化在ROM中或者Disk On Chip的FLASH ROM上。
但是，一个X Lib就需要大概10MB ~ 20MB的空间，在一般的嵌入式环境不能满足这样的条件。所以，针对嵌入式领域，X Window进行了必要的裁剪和优化，产生了很多嵌入式GUI系统。

## Slide 279: 4 嵌入式Linux (续)
面向嵌入式Linux 系统的图形用户界面
MicoroWindows/NanoX
  开放源码
  无任何硬件加速能力
  图形引擎中存在许多低效算法
  代码质量较差
OpenGUI
  可移植性稍差
Qt/Embedded
  低的程序效率、大的资源消耗
MiniGUI

## Slide 280: 4 嵌入式Linux (续)
嵌入式Linux-Android
Android
  Google+开放手机联盟
  2007年11月5日发布
  “Android 是第一个完整、开放、免费的手机平台”
  2008年9月22日，第一款基于Android的手机发布
    T-Mobile G1
  基于Android的手机GPhone
Android的特点
  包括了操作系统、中间件、用户界面和应用软件
    这是一个平台
  面向智能手机

## Slide 281: 实时操作系统基础知识

## Slide 282: 嵌入式软件设计的演变
顺序程序设计
基于状态机的程序设计
基于简易任务调度器的程序设计
基于操作系统的程序设计

## Slide 283: 顺序执行程序
顺序调用任务，执行完一个任务后再执行下一个任务。
若任务长时间占用CPU,那么其它任务对外部事件的响应全部停止。

## Slide 284: 改进 将浪费的时间利用起来
仔细观察可发现,其实任务并非一直运行,大部分时间是在延时。如果将任务从延时处折断,分拆成小片段后插入到另一个任务中,取代原有的延时程序,就可以提高系统资源的利用率。

## Slide 285: 继续改进 实现流程控制---状态机
在主程序与任务之间增加一个接口:任务状态控制器。主程序只与任务的状态控制器打交道，由状态控制器负责调用任务的片段以及控制阶段的变换。
状态机：
优点：占用资源少，执行效率高。
缺点：任务被拆得支离破碎，流程不直观。

## Slide 286: 状态机示例

## Slide 287: 实时系统概念
实时系统特点：如果逻辑和时序出现偏差将会引起严重后果的系统。
有两种类型的实时系统：软实时系统和硬实时系统。
软实时系统：各个任务运行得越快越好，并不要求限定某一任务必须在多长时间内完成。
硬实时系统：各任务不仅要执行无误而且要做到准时。
大多数实时系统是二者的结合。
实时应用软件的设计一般比非实时应用软件设计难。

## Slide 288: 任务切换与任务调度
与顺序执行不同的是:在执行完每个任务后，任务释放CPU，调度器分派下一个的任务接管CPU 。
与状态机不同的是:状态机及主程序就是任务调用者，是主动调用者，任务片段是受调用者。而任务调度器中，任务调度者是被调用者。
这种调用关系决定了任务又可以像以前顺序流程那样写成直观的任务函数。
任务执行完任务片段后到达切换点，此时
调用任务调度函数将该任务流折断，调度器
将该任务堆栈保存后将CPU交给下一个任务。
当该任务下次重新获行运行机会时,只需取出
之前保存的堆栈,即可从切换点处继续运行。

## Slide 289: 任务调度器示例

## Slide 290: 任务调度的核心：堆栈迁移
有任务就有程序流，有程序流就需要堆栈，要折断任务流，就必须保存堆栈。每个任务都设有一个私有任务堆栈，用于保存任务被折断(任务切换)时的现场。
堆栈是上下文切换时最重要的切换对象，这种对堆栈的切换叫作“堆栈迁移”。
堆栈迁移有两种方式，一种方法是(左图)使用私栈作为堆栈，发生任务切换时，只需将栈指针即可到新任务的栈顶即可。另一种是(右图)使用公栈作为作堆栈，每切换一个任务，就将公栈的内容搬向私栈，并将新任务从私栈搬至公栈，然后修改栈指针指向新的栈底

## Slide 291: 栈指针切换VS堆栈搬移
栈指针切换方式的优点是堆栈迁移速度快，修改SP即可完成迁移。
堆栈搬移方式则较慢，每次还要计算栈深/栈顶位置,需搬若干字节。
使用栈指针切换时，私栈需支撑调子函数、寄存器、局部变量、中断等。
使用堆栈搬移时，私栈只支撑调子函数、寄存器、局部变量，与中断深度无关。
栈指针切换的方式比堆栈搬移方式要多占用内存。

## Slide 292: 调度器的种类
合作式调度器
抢占式调度器
混合式调度器

## Slide 293: 合作式调度器

## Slide 294: 抢占式调度器

## Slide 295: 混合式调度器

## Slide 296: 1 嵌入式操作系统简介
实时多任务操作系统与分时多任务操作系统
分时系统：软件的执行在时间上的要求并不严格，时间上的错误一般不会造成灾难性的后果。
实时系统：虽然事件可能在无法预知的时刻到达，但是软件上必须在事件发生时能够在严格的时限内作出响应（系统响应时间），即使是在尖峰负荷下，也应如此，系统时间响应的超时就意味着致命的失败。另外，实时操作系统的重要特点是具有系统的可确定性，即系统能对运行情况的最好和最坏等的情况能做出精确的估计。

## Slide 297: 1 嵌入式操作系统简介(续)
基本概念
时钟节拍是特定的周期性中断。这个中断可以看作是系统心脏的脉动。周期取决于不同应用，一般在10ms到200ms之间。时钟的节拍式中断使得内核可以将任务延时若干个整数时钟节拍，以及当任务等待事件发生时，提供等待超时的依据。时钟节拍率越快，系统的额外开销就越大。
——时钟节拍

## Slide 298: 1 嵌入式操作系统简介(续)
实时操作系统中的重要概念
系统响应时间(System response time )
系统发出处理要求到系统给出应答信号的时间。
任务切换时间(Context-switching time)
任务之间切换而使用的时间。
中断延迟(Interrupt latency )
硬件接收到中断信号到操作系统作出响应，并转入中断服务程序的时间。

## Slide 299: 前后台系统 （Foreground/Background System）
前后台系统或超循环系统(Super-Loops)：应用程序是一个无限的循环，循环中调用相应的函数完成相应的操作，这部分可以看成后台行为(background)。中断服务程序处理异步事件，这部分可以看成前台行为（foreground）。后台也可以叫做任务级。前台也叫中断级。适用于不复杂的小系统。
时间相关性很强的关键操作靠中断服务来保证的。
前后台系统在处理信息的及时性上，比实际可以做到的要差。这个指标称作任务级响应时间。最坏情况下的任务级响应时间取决于整个循环的执行时间。因为循环的执行时间不是常数，程序经过某一特定部分的准确时间也是不能确定的。进而，如果程序修改了，循环的时序也会受到影响。

## Slide 300: 代码的临界段
代码的临界段也称为临界区，指处理时不可分割的代码。一旦这部分代码开始执行，则不允许任何中断打入。为确保临界段代码的执行，在进入临界段之前要关中断，而临界段代码执行完以后要立即开中断。
数据撕裂（例如大于CPU位宽的数据、大于CPU位宽的定时器访问）
临界段代码影响中断响应时间（因为要关中断）
Notes: 防数据撕裂

## Slide 301: 资源
任何为任务所占用的实体都可称为资源。
资源可以是硬件设备，也可以是软件、存储空间。
例如打印机、键盘、显示器、函数、变量、结构体或数组等都可以是资源。

## Slide 302: 共享资源
可以被一个以上任务使用的资源叫做共享资源。为了防止数据被破坏，每个任务在与共享资源打交道时，必须独占该资源。这叫做互斥（mutual exclusion）。

## Slide 303: 多任务
多任务运行的实现实际上是靠CPU(中央处理单元)在许多任务之间转换、调度。CPU只有一个，轮番服务于一系列任务中的某一个。多任务运行很像前后台系统，但后台任务有多个。多任务运行使CPU的利用率得到最大的发挥，并使应用程序模块化。
多任务化的最大特点是，开发人员可以将复杂的应用程序层次化。
使用多任务，应用程序将更容易设计与维护。

## Slide 304: 任务
任务，也称作一个线程，是一个简单的程序，该程序可以认为CPU完全只属于自己。实时应用程序的设计过程，包括如何把问题分割成多个任务，每个任务都是整个应用的某一部分，每个任务被赋予一定的优先级，有自己的CPU寄存器映射空间和栈空间。

## Slide 305: 任务状态
5种状态
休眠态：该任务驻留在内存中，但并不被多任务内核所调度。
就绪态：任务准备运行，但优先级比运行任务低，暂时不能运行。
运行态：任务是指该任务掌握了CPU的控制权，正在运行中。
挂起态：也可以叫做等待事件态。指该任务在等待某一事件的发生，（例如等待某外设的I/O操作，等待某共享资源由暂不能使用变成能使用状态，等待定时脉冲的到来或等待超时信号的到来以结束目前的等待，等等）。
被中断态：发生中断时，CPU提供相应的中断服务，正在运行的任务暂不能运行，就进入了被中断状态。

## Slide 306: 任务状态

## Slide 307: 任务切换(Context Switch or Task Switch)
Context Switch 在有的书中翻译成上下文切换，实际含义是任务切换，或CPU寄存器内容切换。
当多任务内核决定运行另外的任务时，它保存正在运行任务的当前状态（Context），即CPU寄存器中的全部内容。这些内容保存在任务的当前状况保存区（Task’s Context Storage area），也就是任务自己的栈区之中。入栈工作完成以后，就是把下一个将要运行的任务的当前状况从该任务的栈中重新装入CPU的寄存器，并开始下一个任务的运行。这个过程叫做任务切换。
任务切换过程增加了应用程序的额外负荷。CPU的内部寄存器越多，额外负荷就越重。做任务切换所需要的时间取决于CPU有多少寄存器要入栈。实时内核的性能不应该以每秒钟能做多少次任务切换来评价。

## Slide 308: 内核（Kernel）
多任务系统中，内核负责管理任务，或者说为任务分配CPU时间，并且负责任务之间的通讯。
内核的基本服务是任务切换。之所以使用实时内核可以大大简化应用系统的设计，是因为实时内核允许将应用分成若干个任务，由实时内核来管理它们。
内核本身也增加了应用程序的额外负荷，代码空间增加ROM的用量，内核本身的数据结构增加了RAM的用量。但更主要的是，每个任务要有自己的栈空间（占内存来是相当厉害的）。
内核本身对CPU的占用时间一般在2-5%之间。
单片机一般不能运行实时内核，因为单片机的RAM很有限。
通过提供必不可缺少的系统服务，诸如信号量、邮箱、消息队列、延时等，实时内核使得CPU的利用更为有效。一旦用实时内核做过系统设计，将决不再想返回到前后台系统。

## Slide 309: 调度（Scheduler）
调度（Scheduler、dispatcher）。这是内核的主要职责之一，就是要决定该轮到哪个任务运行了。多数实时内核是基于优先级调度法的。每个任务根据其重要程度的不同被赋予一定的优先级。
基于优先级的调度法指，CPU总是让处在就绪态的优先级最高的任务先运行。
何时让高优先级任务掌握CPU的使用权，有两种不同的情况，这要看用的是什么类型的内核，是不可剥夺型的还是可剥夺型内核。

## Slide 310: 不可剥夺型内核 （Non-Preemptive Kernel）
不可剥夺型内核要求每个任务自我放弃CPU的所有权，也称作合作型多任务，各个任务彼此合作共享一个CPU。异步事件还是由中断服务来处理。中断服务以后控制权还是回到原来被中断的任务，直到该任务主动放弃CPU的使用权时，那个高优先级的任务才能获得CPU的使用权。
不可剥夺型内核的一个优点是响应中断快。不可剥夺型内核允许使用不可重入函数。因为每个任务要运行到完成时才释放CPU的控制权。任务级响应时间取决于最长的任务执行时间。
不可剥夺型内核的另一个优点是几乎不需要使用信号量保护共享数据。运行着的任务占有CPU，而不必担心被别的任务抢占。但这也不是绝对的。处理共享I/O设备时仍需要使用互斥型信号量。例如，在打印机的使用上，仍需要满足互斥条件。
不可剥夺型内核的最大缺陷在于其响应时间。高优先级的任务已经进入就绪态，但还不能运行，要等，也许要等很长时间，直到当前运行着的任务释放CPU。与前后系统一样， 不可剥夺型内核的任务级响应时间是不确定的。
商业软件几乎没有不可剥夺型内核。

## Slide 311: 可剥夺型内核
可剥夺型内核总是让就绪态的高优先级的任务先运行，中断服务程序可以抢占CPU，到中断服务完成时，内核让优先级最高的就绪任务运行（不一定是被中断了的任务）。任务级系统响应时间得到了最优化且是可知的。使用可剥夺型内核使得任务级响应时间得以最优化。
使用可剥夺型内核时，应用程序不应直接使用不可重入型函数。调用不可重入型函数时，要满足互斥条件，这一点可以用互斥型信号量来实现。如果调用不可重入型函数时，低优先级的任务CPU的使用权被高优先级任务剥夺，不可重入型函数中的数据有可能被破坏。

## Slide 312: 可重入性（Reentrancy）
可重入型函数可以被一个以上的任务调用，而不必担心数据的破坏。可重入型函数任何时候都可以被中断，一段时间以后又可以运行，而相应数据不会丢失。可重入型函数或者只使用局部变量，即变量保存在CPU寄存器中或堆栈中。如果使用全局变量，则要对全局变量予以保护。
应用程序中的不可重入函数引起的错误很可能在测试时发现不了，直到产品到了现场问题才出现。如果在多任务上您还是把新手，使用不可重入型函数时，千万要当心。

## Slide 313: 时间片轮番调度法
给任务分配优先级相当困难。
当两个或两个以上任务有同样优先级，内核允许一个任务运行事先确定的一段时间，叫做时间额度（quantum），然后切换给另一个任务。也叫做时间片调度。内核在满足以下条件时，把CPU控制权交给下一个任务就绪态的任务：
 当前任务已无事可做；
 当前任务在时间片还没结束时已经完成；
当前任务时间片时间到。

## Slide 314: 任务优先级
每个任务都有其优先级。任务越重要，赋予的优先级应越高。
静态优先级：应用程序执行过程中诸任务优先级不变，则称之为静态优先级。在静态优先级系统中，诸任务以及它们的时间约束在程序编译时是已知的。
动态优先级 ：应用程序执行过程中，任务的优先级是可变的，则称之为动态优先级。实时内核应当避免出现优先级反转问题。
优先级反转 ：优先级反转问题是实时系统中出现最多的问题。为防止发生优先级反转,内核能自动变换任务的优先级,这叫做优先级继承(Priority inheritance) 。

## Slide 315: 任务优先级分配
给任务定优先级是复杂的事，因为实时系统相当复杂。许多系统中，并非所有的任务都至关重要。不重要的任务自然优先级可以低一些。实时系统大多综合了软实时和硬实时这两种需求。软实时系统只是要求任务执行得尽量快，并不要求在某一特定时间内完成。硬实时系统中，任务不但要执行无误，还要准时完成。
单调执行率调度法RMS(Rate Monotonic Scheduling),用于分配任务优先级。这种方法基于哪个任务执行的次数最频繁,执行最频繁的任务优先级最高。

## Slide 316: 互斥条件
实现任务间通讯最简便到办法是使用共享数据。特别是当所有到任务都在一个单一地址空间下，能使用全程变量、指针、缓冲区、链表、循环缓冲区等，使用共享数据结构通讯就更为容易。虽然共享数据区法简化了任务间的信息交换，但是必须保证每个任务在处理共享数据时的排它性，以避免竞争和数据的破坏。
与共享资源打交道时，使之满足互斥条件最一般的方法有：
1、关中断 ，关中断时间不能长，影响系统的中断响应时间
2、禁止做任务切换 ，给任务切换上锁和开锁
3、利用信号量

## Slide 317: 死锁（Deadlock (or Deadly Embrace)）
死锁，指两个任务无限期地互相等待对方控制着的资源。设任务T1正独享资源R1，任务T2在独享资源R2，而此时T1又要独享R2，T2也要独享R1，于是哪个任务都没法继续执行了，发生了死锁。
最简单的防止发生死锁的方法是让每个任务都：
1、先得到全部需要的资源再做下一步的工作;
2、用同样的顺序去申请多个资源;
3、释放资源时使用相反的顺序;
4、内核大多允许在申请信号量时定义等待超时，以化解死锁。

## Slide 318: 同步
信号量
互斥量
事件标志(Event Flags) ，与多个事件同步

## Slide 319: 任务间的通讯(Intertask Communication)
任务间信息的传递有两个途径：通过全程变量或发消息给另一个任务。
消息邮箱(Message Mail boxes)
消息队列(Message Queue)

## Slide 320: 中断
中断响应时间 = 中断延迟 + 保存CPU内部寄存器的时间
中断处理时间
中断恢复时间(Interrupt Recovery)
中断恢复时间 = 判定是否有优先级更高的任务进入了就绪态的时间 + 恢复那个优先级更高任务的CPU内部寄存器的时间 + 执行中断返回指令的时间。
中断返回的处理：
前后台系统：程序回到后台程序；
不可剥夺型内核：程序回到被中断了的任务；
可剥夺型内核：就绪态的最高优先级任务运行；

## Slide 321: 中断延迟
可能实时内核最重要的指标就是中断关了多长时间。所有实时系统在进入临界区代码段之前都要关中断，执行完临界代码之后再开中断。关中断的时间越长，中断延迟就越长。
中断延迟 = 关中断的最长时间 + 开始执行中断服务子程序的第一条指令的时间

## Slide 322: 中断响应
中断响应定义为从中断发生到开始执行用户的中断服务子程序代码来处理这个中断的时间。中断响应时间包括开始处理这个中断前的全部开销。
中断响应是系统在最坏情况下的响应中断的时间。
前后台系统中断响应时间 = 中断延迟 + 保存CPU寄存器的时间；
不可剥夺型内核中断响应时间 = 中断延迟 + 保存CPU寄存器的时间；
可剥夺型内核中断响应 ＝ 中断延迟 + 保存CPU寄存器的时间 + 内核的进入中断服务函数的执行时间 ；

## Slide 323: 中断恢复时间(Interrupt Recovery)
前后台系统中断恢复时间= 恢复CPU寄存器值时间 + 执行中断返回时间；
不可剥夺型内核中断恢复时间= 恢复CPU寄存器值时间 + 执行中断返回时间；
可剥夺型内核中断恢复时间= 判定是否有优先级更高的任务就绪态时间 + 恢复优先级更高任务CPU寄存器时间 + 执行中断返回时间。

## Slide 324: 中断处理时间
中断服务的处理时间应该尽可能的短，并没有绝对的限制。
在大多数情况下，中断服务子程序应识别中断来源，从中断源设备取得数据或状态，并通知真正做该事件处理的那个任务。
通知 (通过信号量、邮箱或消息队列)是需要时间的。
如果事件处理需花的时间短于给一个任务发通知的时间，就应该考虑在中断服务子程序中做事件处理并在中断服务子程序中开中断，以允许优先级更高的中断打入并优先得到服务。

## Slide 325: 非屏蔽中断(NMI)
有时内核引起的延时变得不可忍受。在这种情况下可以使用非屏蔽中断，绝大多数微处理器有非屏蔽中断功能。通常非屏蔽中断留做紧急处理用，如断电时保存重要的信息。然而，如果应用程序没有这方面的要求，非屏蔽中断可用于时间要求最苛刻的中断服务。
非屏蔽中断的中断服务不能使用内核提供的服务，因为非屏蔽中断是关不掉的，故不能在非屏蔽中断处理中处理临界区代码。然而向非屏蔽中断传送参数或从非屏蔽中断获取参数还是可以进行的。参数的传递必须使用全程变量，全程变量的位数必须是一次读或写能完成的，即不应该是两个分离的字节，要两次读或写才能完成。

## Slide 326: 影响中断时间的处理方法
调度器上锁和开锁；
中断中发通知，任务外移；
发通知的时间开销不同、在通知发生时处理次序；
时间轮；（减少每次中断的处理量）
判断优先级算法；（查表、前导0指令）

## Slide 327: 时钟节拍(Clock Tick)
时钟节拍是特定的周期性中断。这个中断可以看作是系统心脏的脉动。中断之间的时间间隔取决于不同的应用，一般在10mS到200mS之间。时钟的节拍式中断使得内核可以将任务延时若干个整数时钟节拍，以及当任务等待事件发生时，提供等待超时的依据。时钟节拍率越快，系统的额外开销就越大。
相对时间（Delay的抖动）
绝对时间 （定时任务）

## Slide 328: 对存储器的需求
前后台系统：对存储器容量的需求取决于应用程序代码。
多任务内核：总代码量 = 应用程序代码 + 内核代码（1K-100K）
每个任务需要单独的栈空间(RAM)。应用设计人员分配任务栈。
有些内核任务栈大小可分别定义；有些内核要求任务栈相同。
若内核不支持单独的中断栈：RAM总需求 = 应用程序RAM需求 + (任务栈需求 + 最大中断嵌套栈需求) * 任务数
若内核支持中断栈，RAM总需求 = 应用程序的RAM需求 + 内核数据区的RAM需求 + 各任务栈需求之总和 + 最多中断嵌套之栈
特别注意以下几点：
定义函数和中断服务的局部变量；函数(即子程序)的嵌套 ；
中断嵌套 ；库函数需要的栈空间 ；

## Slide 329: 内存管理
在ANSI C中可以用malloc()和free()两个函数动态地分配内存和释放内存。但是，在嵌入式实时操作系统中，多次这样做会把原来很大的一块连续内存区域，逐渐地分割成许多非常小而且彼此又不相邻的内存区域，也就是内存碎片。由于这些碎片的大量存在，使得程序到后来连非常小的内存也分配不到。
由于算法的原因，malloc()和free()函数执行时间是不确定的。
常用方法：固定大小分区、可变长度分区；详细的可参阅FreeRTOS的内存管理。

## Slide 330: 使用实时内核的优缺点
使得实时应用程序的设计和扩展变得容易，不需要大的改动就可以增加新的功能。通过将应用程序分割成若干独立的任务，RTOS使得应用程序的设计过程大为减化。
使用实时内核额外的需求是：内核的价格、额外的ROM/RAM开销、2到4百分点的CPU额外负荷、 使用硬件成本。
RTOS价格可能包括：
RTOS的基本价格；
RTOS的开发座席费；
RTOS版权使用费；
RTOS软件年维护费。
Notes: RTOS优缺点
RTOS优点
RTOS缺点

## Slide 331: RTOS的配置、裁剪与移植
详见具体RTOS
数量
功能使能
任务切换
优先级处理
堆栈方向
中断入口、钩子函数

## Slide 332: 什么时候该使用OS？
1.当多个任务都很耗时，而这些任务可以并发调用，为了提高任务之间的调度并发性，应该考虑使用OS；
2.当业务逻辑过于复杂，而通过自设计的调度器来调度时，使得设计不能简单，相较于OS往往趋于复杂，不易维护，为了使系统设计更加简单可靠，可以考虑使用OS；
3.当系统资源充足，开发团队熟悉OS，使用OS更加节省开发时间；
4.对于低功耗设备，使用前后台系统比使用OS方法更易控制系统的功耗，因为 OS系统方式，为了使任务调度及时，往往定时器中断调度更频繁，CPU的唤醒频率更频繁。
Notes: 什么时候使用RTOS

## Slide 333: 嵌入式软件设计

## Slide 334: 嵌入式软件设计
嵌入式软件架构与层次
代码优化
代码可靠性
代码实现的安全性（后续章节再讲）

## Slide 335: 嵌入式软件架构与层次
嵌入式系统分为４层，硬件层、驱动层、系统层和应用层。
1、 硬件层 处理器，存储器、通用设备接口（例如通信模块）和I/O接口、扩展设备接口以及电源等；
2、 驱动层包含硬件抽象层HAL、板级支持包BSP和设备驱动程序；
3、 系统层 RTOS、文件系统、GUI、网络系统及通用组件模块组成；
4、 应用层 基于实时系统开发的应用程序组成。

## Slide 336: 嵌入式C语言编程规范
对于嵌入式系统,Ｃ语言在开发速度,软件可靠性及软件质量等方面都有着明显的优势。
嵌入式系统受其硬件成本、功耗、体积以及运行环境的限制,需非常注重代码的时间和空间效率。目前,在嵌入式系统开发中C语言应用得最广泛；
C语言具有很强的功能性和可移植性。但在嵌入式系统开发中,出于对高性价比产品的需求,系统的计算能力和存储容量都非常有限,因此如何利用好这些资源就显得十分重要。
开发人员应注意嵌入式C语言和标准C语言的区别,减少生成代码长度,提高程序执行效率,在程序设计中对代码进行优化。
优化永远是追求一种平衡，而不是走极端。

## Slide 337: 充分利用硬件
最大可能地利用各种硬件设备自身的特点来减小其运转开销；
减少中断次数（例如通信Buf）
利用DMA传输方式。

## Slide 338: 变量类型
不同的数据类型所生成的机器代码长度相差很多,变量类型选取的范围越小运行速度越快,占用的内存越少。
我们应按照实际需要合理的选用数据类型：
能够使用字符型(char)定义的变量,就不要使用整型(int)变量来定义；
能够使用整型变量定义的变量就不要用长整型(long int)；
能不使用浮点型(float)变量就不要使用浮点型变量；
相同类型的数据类型,有无符号对机器代码长度也有影响；
在定义变量后不要超过变量的作用范围,如果超过变量的范围赋值,编译器并不报错,但程序运行结果却错了,而且这样的错误很难发现。

## Slide 339: 算法优化
算法优化指对程序时空复杂度的优化：在 PC 机上进行程序设计时一般不必过多关注程序代码的长短，只需考虑功能的实现，但嵌入式系统就必须考虑系统的硬件资源，在程序设计时,应尽量采用生成代码短的算法，在不影响程序功能实现的情况下优化算法。
减少运算的强度
（1）查表
（2）求余运算
（3）平方运算
（4）用移位实现乘除法运算，避免不必要的整数除法
（5）提取公共的子表达式

## Slide 340: 适当的使用宏提高程序的时间效率
在C程序中使用宏代码可以提高程序的时间效率。
宏代码本身不是函数，但使用起来像函数。
函数调用要使用系统的栈来保存数据,同时CPU在函数调用时需要保存和恢复当前的现场,进行入栈和出栈操作,所以函数调用需要CPU时间。
宏占用的是代码空间,省去了压栈、返回出栈等过程,从而提高了程序的执行速度.
但宏破坏了程序的可读性,使排错更加麻烦,但对于嵌入式系统,为了达到要求的性能,嵌入宏代码常常是必须的做法。

## Slide 341: 内嵌汇编
程序中对时间要求苛刻的部分可以用内嵌汇编来写,以带来速度上的显着提高和确定的时间要求。
开发和测试汇编代码是一件辛苦、细致的工作, 要慎重选择要用汇编的部分；
内嵌汇编与CPU紧密相关，不利于代码重用和移植；
在程序中,存在一个80-20原则,即20%的程序消耗了80%的运行时间,因而我们要改进效率,最主要是考虑改进那20%的代码。

## Slide 342: 提高循环语言的效率
在多重循环中,应将最长的循环放在最内层,最短的循环放在最外层.这样可以减少CPU跨切循环的次数；
充分分解小的循环；
公共表达式放在循环外；
使用指针，减少使用数组；
判断条件用0；(例如自减延时函数)；
while与do while：do…while编译后的代码的长度短于while；
while(1)与for(;;): for(;;)编译后的代码的长度短于while(1);
循环展开；
相关循环放到一个循环里。

## Slide 343: 提高 switch 语句的效率
Switch 可能转化成多种不同算法的代码。其中最常见的是跳转表和比较链/树。
当switch用比较链的方式转化时，编译器会产生if-else-if的嵌套代码，并按照顺序进行比较，匹配时就跳转到满足条件的语句执行。所以可以对case的值依照发生的可能性进行排序，把最有可能的放在第一位，这样可以提高性能。
在case中推荐使用小的连续的整数（枚举），因为在这种情况下，编译器可能会把switch 转化成跳转表。
将大的switch语句转为嵌套switch语句，当switch语句中的case标号很多时，为了减少比较的次数，明智的做法是把大switch语句转为嵌套switch语句。把发生频率高的case标号放在一个switch语句中，并且是嵌套switch语句的最外层，发生相对频率相对低的case标号放在另一个switch语句中。

## Slide 344: 其他语句
if >= 与< 0 , 减少条件与条件嵌套，充分利用PSW标志位
使用自增、自减和复合赋值运算符；
避免浮点运算；
优化赋值语句（比如定义赋值-编译器使用常数表转移）；
使用Thumb指令集。

## Slide 345: 函数优化
Inline函数：这个关键字请求编译器用函数内部的代码替换所有对于指出的函数的调用。这样做在两个方面快于函数调用：
  1、省去了调用指令需要的执行时间；
  2、省去了传递变元和传递过程需要的时间。
  但是使用这种方法程序长度变大了，因此需要更多的ROM。使用这种优化在Inline函数频繁调用并且只包含几行代码的时候是最有效的。
不定义不使用的返回值；
减少函数调用参数；
所有函数都应该有原型定义；
参数及返回值参数尽量同MCU字宽；
临时变量要少，可使用寄存器；
尽可能使用常量；
把本地函数声明为静态的(static)；

## Slide 346: 变量
register变量
在最内层循环避免使用全局变量和静态变量；
同时声明多个变量优于单独声明变量；
短变量名优于长变量名，应尽量使变量名短一点；
在代码开始前声明变量；
使用尽量小的数据类型。

## Slide 347: 尽量避免使用标准库
使用标准库可以加快开发进度,但由于标准库需要处理用户所有可能遇到的情况,所以很多标准库代码很大；
很多标准库使用资源情况不清晰；（比如栈、执行时间和效率）

## Slide 348: 采用数学方法优化程序
例如:求 1~100 的和m = 100*(100+1)/2; 数学公式. (a1 + an)*n/2；
减少除法和取模的运算；
位操作：灵活的位操作可以有效地提高程序运行的效率。比如用位操作代替除法:比如（128 / 8 ）转换成（128 >> 3）;
优化算法和数据结构对提高代码的效率有很大的帮助。有时候时间效率和空间效率是对立的,此时应分析哪个更重要, 做出适当折中。
在进行优化的时候不要片面的追求紧凑的代码,因为紧凑的代码并不能产生高效率的机器码。
避免递归计算。

## Slide 349: 存储器分配
嵌入式系统存储器容量有限，程序中所有的变量,包含的库函数以及堆栈等都使用有限的内存:全局变量在整个程序范围内都有效，程序执行完后才会释放；静态变量的作用范围也是整个程序,只有局部变量中的动态变量在函数执行完后会释放。
全局变量和静态变量可直接寻址，速度快；动态变量一般间接寻址，速度慢。
提高内存使用效率在程序中应尽量使用局部变量；
提高时间效率在程序中应尽量使用全局变量和静态变量；
使用 malloc 函数申请内存之后一定要用 free 函数进行释放。
充分利用结构体和联合类型。

## Slide 350: 嵌入式代码优化是平衡艺术
代码长度/内存使用/执行效率需要平衡；
现在的 C 编译器会自动对代码进行优化,但这些优化是对执行速度和代码长度的平衡，不同编译器代码优化策略不同，效果差异大；
若要获得更好代码优化,需要手工对代码进行优化。
一般来说编程技巧对代码的优化贡献是20%；算法和数据结构对代码的优化贡献是80%；
代码优化可能影响代码可读性和可维护性；
能量优化嵌入式代码优化的新方向。

## Slide 351: 嵌入式软件的可靠性
程序存储器
RAM
不挥发存储器EEPROM/FLASH
输入
输出
Notes: 代码可靠性

## Slide 352: 程序存储器
  复位区分（上电、WDT复位、软件复位、欠压）、透明恢复
  自检测试（开机、周期、键控、接线检查）（指令、代码、RAM）
  参数入口/出口检查
  代码入口/出口执行队列检查
  代码陷阱与错误捕获（关键位置NOP、未用空间NOP）
  临界代码

## Slide 353: 程序存储器
  WDT（硬件、软件、窗口）
  SLEEP躲避干扰
  时钟变频抗干扰、内部时钟校准与同步
  周期性校正与标定（特别是传感器）
  外设复位与控制（复位延时）
  时间限制（超时处理）与延时（绝对时间与相对时间）

## Slide 354: RAM
数据单元（数据+校验码）
多编码备份（注意物理空间距离）
冷热启动区分（标志位与内存特征字）
内存清理(申请与释放、碎片管理)
堆栈与通信区防溢出
  临界代码

## Slide 355: EEPROM/FLASH
安全存储
数据单元、多编码备份（距离）、密文存储
防拔处理（参考COS的原子进程）
寿命与页面管理（参考COS）

## Slide 356: 输入
周期性重复配置
周期性输入与滤波（例如程序判断、算术平均、加权平均、去极值算术平均、低通/高通/带通滤波）
输入部件寿命管理（例如按键次数）
时间限制（超时处理）与延时（绝对时间与相对时间）

## Slide 357: 输出
内存可靠性高于端口，利用端口数据备份周期性刷新内容与配置（注意：内容在前）
输出部件寿命管理（例如LED、马达、喇叭）
输出与反馈
时间限制（超时处理）与延时（绝对时间与相对时间）

## Slide 358: 通信
通信处理参见输入、输出、RAM部分和接口章节;

## Slide 359: 嵌入式软件可维护性
一.可理解性
二.可靠性
三.可测试性
四.可修改性
五.可移植性
六.效率
七.可使用性

## Slide 360: 旁路攻击 SCA 及防御

## Slide 361: 密码攻击
对加密算法的攻击大体可分为数学攻击、实体攻击、实现攻击等。
实体攻击需要昂贵的高端实验室设备和专门的探测技术，实施起来具有一定的难度；应对实体攻击的关键在于提高芯片设计的复杂程度和芯片制造的精细程度。
实现攻击并不需要打开密码模块或密码系统的硬件封装，因此是一种相对廉价与相当有效的攻击方式。与传统的数学分析方法相比，实现攻击具有较小的密钥搜索空间和较高的分析效率。

## Slide 362: 密码攻击-数学攻击
数学攻击：是以线性攻击和差分攻击为代表的传统密码分析方法，利用加密算法的统计特性，通过分析选择的明密文对来获取密钥。实施这类攻击往往需要俘获和处理异常巨大的数据量，在现实中并不总是可行。

## Slide 363: 密码攻击-实体攻击
实体攻击主要是通过去除芯片或电路的封装，观察、操纵和干预系统内部芯片的某些点的状态及芯片与外围电路之间的通讯来获得信息;改变电路结构；直接获取存储器数据等。

## Slide 364: 实体攻击方法之一
(1)微探针技术：攻击者通常在去除芯片封装之后，通过恢复芯片功能焊盘与外界的电气连接，最后可以使用微探针获取感兴趣的信号，从而分析出电路的有关设计信息和存储结构，甚至直接读取出存储器的信息进行分析 。

## Slide 365: 实体攻击方法之二
(2)版图重构：利用高倍光学及射电显微镜研究电路的连接模式，可以迅速识别芯片上的一些基本结构，如数据线、地址线、控制线 、RNG等。其结果是存储内容被攻击者非法获得，旁路某些敏感电路 。

## Slide 366: 密码攻击-实现攻击
实现攻击：加密算法的实现电路经常会泄漏一些有用信息，这些信息能够被用来分析加密算法的敏感数据或密钥，这即是实现攻击。
实现攻击可分为主动式攻击（失效分析攻击）和被动式攻击（旁路攻击）
Notes: 主动攻击

## Slide 367: 实现攻击使密码系统设计陷入困境
因为用以往我们保护分组密码的技术来对付实现攻击效果将适得其反。比如，以往我们采用尽量长的密钥来保证分组密码系统的安全，但是长密钥带来的就是长时间的运算操作，这使得实现攻击根据时间分析来获得更多的关于密码系统的信息。因此也许我们应该改变设计密码系统的方法。

## Slide 368: 实现攻击-主动式攻击
主动式攻击是一种侵入式攻击，通过引入故意错误如数据抖动、电源或时钟突变来影响加密电路的正常运算过程，从而分析出密钥。
在主动式攻击中，攻击者通过将芯片放置于异常物理环境中有意使得芯片指令的执行出现故障或错误。干扰式攻击通常用来将芯片关键指令的执行替换成任意其他指令的执行，也可以用来在数据传递于寄存器和存储器间时更改传输数据。
Notes: 主动攻击

## Slide 369: 实现攻击-主动式攻击
目前已知的干扰方式有时钟信号短暂扰动，电源供应短暂扰动，外部电磁场短暂扰动等；还有光、温度、射线等扰动；
时钟信号扰动是目前最容易和有效的干扰方式 。

## Slide 370: 干扰攻击目的
回避某些判断、跳转指令的执行，从而逃避安全检查，例如认证等；
降低时钟频率可以更容易的采集信息，从而提高获取敏感数据的可能性；
使CPU执行非法指令可能引起非法的地址访问，从而泄露芯片中的安全信息；
简短程序循环的次数 ，比如减少密码运算的轮运算，使得算法更易攻击。

## Slide 371: 干扰攻击机理
瞬间扰动可以应用在时钟信号或电源信号上，因为不同信号路径的逻辑门数目不同，延迟就不同，通过改变扰动的精确时间和长度，可以导致处理器执行错误或非法指令。例如：
高频时钟可导致处理器没有足够的时间将跳转地址写入程序计数器而使得程序分支跳转无法执行；
高频时钟与时钟毛刺的效果是一样的，可对CPU的译码和指令执行产生影响，导致CPU执行非法指令；
异常电压会影响NVRAM的写入特性；
异常电压会引起RNG异常，还可能使CPU执行非法指令。
时间和功耗分析可以用来在扰动中监视程序走到哪一步，以辅助扰动的效果。

## Slide 372: 失效分析攻击--电涌攻击
(1)尖峰电涌攻击 在多种失效分析攻击方法中．多年来最简单、应用最广泛的方法就是修改控制器的信号输入或供电。供电中的瞬时能量脉冲被称为电涌Spike；所谓的Glitch尖峰脉冲则被定义为对时钟信号的特别修改。由于电源和时钟信号都是芯片运行的必需条件，尖峰和电涌攻击都会导致芯片控制器故障，即某些电子模块会暂时失效，因此会跳过或实施错误的操作。

## Slide 373: 失效分析攻击--电磁攻击
(2)电磁攻击 虽然尖峰和电涌攻击能够得到一些效果，更复杂的方法已经能把电压和信号的改变融合进半导体芯片中。例如，对GSM SIM卡的PIN码攻击可以使攻击者完全不需懂得PIN码的知识就能分析出卡中的保护数据。为了把扰乱的信号注入芯片，经常使用电磁线圈，需要把它直接放到芯片表面，电磁攻击虽然更复杂，但比起传统的尖峰或电涌攻击方法来，一个明显的进步是可以把芯片放在一个特殊的模块上进行本地的攻击。这就导致相应的防范策略更难被开发。一个安全控制器可以监视它的外部供电压，可以监测到一些尖峰和电涌，但是如果一个电磁脉冲被加到一个专门的模块上，例如加密协处理器．就很难被监测出。

## Slide 374: 电磁攻击

## Slide 375: 电磁攻击

## Slide 376: 失效分析攻击--光攻击
(3)光攻击 光攻击是指用光照射正在工作的安全控制器表面，由于光的入侵，芯片的硅片内部会产生电压和电流．从而导致失效行为。采用这种技术的攻击者可以绕过密码或PIN码，而得到私密数据；或者对加密操作进行攻击从而产生密钥数据。分为全局光攻击和局部光攻击。这种攻击需要很强的光照，这就意味着需要用到闪光灯或激光。任何芯片覆盖层都不能提供有意义的屏障。

## Slide 377: 光攻击

## Slide 378: 光攻击

## Slide 379: 失效分析攻击--热攻击
(4)热攻击 修改环境温度也可被用作对安全控制器的攻击方法。通过增加周边环境的温度，RAM 内存的一些位会被修改，这种方法可被用来攻击各种虚拟机架构。相反，降低温度也可用来进行攻击—— 极低的温度可以导致RAM 中存储信息的冻结，即便是外部供电已被关闭。温度攻击用于安全芯片的有效性很大程度上取决于芯片采用哪种内存类型。一般应对热攻击的对策在芯片上加装温度传感器，如果温度超过界限，则发出警报。

## Slide 380: 失效分析攻击-- 射线攻击
（5）射线攻击 对芯片用Alpha射线照射已成为及其简单且有效的攻击, 但这种攻击方法仍存在一些局限性 采用Alpha射线，攻击者将不能够预测失效发生的确切时刻，也就是说，这种攻击纯属统计过程。对Alpha射线的聚焦并不容易。必需通过对多次失效结果的纪录，然后进行后期的分析。这导致攻击的实时性不好。 已知的Alpha射线攻击的效果包括对内存内容的更改和信号时序的延迟等。因为不需要昂贵的设备，用Alpha射线的攻击对某些应用是很危险的。Alpha攻击的成功主要取决于攻击者的经验和特别对芯片内部的了解。

## Slide 381: 实现攻击-被动式攻击
被动式攻击也旁路攻击 SCA（side channel attack），它是指加密系统能够以各种形式泄漏信息，比如温度、声波、能量耗散、执行时间、电磁泄漏和光信号等，通过提取加密电路中的泄漏物理量，分析泄漏物理量变化规律来从而分析出密钥。
旁道攻击是一种针对密码设备的新型攻击技术。研究人员于1996-1999年间开始进行关于旁道攻击的研究。
旁道攻击不同于传统经典的、专注于数学理论而对密码系统进行研究的方式，而是一种针对密码系统实现上的物理攻击方式。但它既没有系统的攻击方式，也没有系统的解决方法。

## Slide 382: 旁路攻击

## Slide 383: 旁路攻击

## Slide 384: 实现攻击-被动式攻击
利用电磁辐射的电磁攻击方法和利用能量消耗的能量攻击方法是两种非常有效的旁道攻击方法，也是目前旁道攻击的热点；
电磁信号的噪声比能量信号的噪声小，保留了泄露的秘密密钥的模式，而能量信号暴露了芯片在该位置的的电位差,所以电磁攻击和能量攻击这两种攻击方法可以互相补充，有时可以联合使用。

## Slide 385: 实现攻击-被动式攻击
旁路攻击是基于统计理论的物理攻击方法。
旁路攻击的必要条件：
一、有足够多的采样样本；
二、各密钥相关状态的准确采样值。
攻击过程可以分为2个阶段：
一、泄露信息的采集阶段
二、密钥分析阶段。

## Slide 386: 旁路攻击机理
集成电路的核心技术即为CMOS技术。CMOS 电路是由上拉P-MOS管和下拉N-MOS管电路构成，PN结是互补的。
当输入电流稳定，只有一个结导通；
当数据发生变化时，反映在CMOS电路上即为状态的变化，这种状态的变化导致CMOS电路的功率消耗 (电路的瞬间物理功耗模型见下页)。
通过仪器可以测量到变化。

## Slide 387: CMOS电路的瞬间物理功耗模型
门电路的功耗是以下三种类型功耗的和：
(1)泄漏电流功耗，就整体功耗来说是很小的；
(2)对电容CL充电放电的动态功耗，为主要功耗。
(3)发生0到1转换时从源到地的短路电流功耗，大 约占整体功耗的15-20％；
倒相器的动态功耗Pm表达式为：
Pdyn= CL * VDD^2 * P0->1 * f
其中Pdyn为0、1转换的功率
f为设备的工作频率、VDD为电源电压、CL为电路中的电容

## Slide 388: CMOS电路的瞬间物理功耗模型
如果CMOS门改变了状态，这种改变可以监测到。变更状态的电路越多，耗散的功率越大。在同步设计中，所有门电路在同一时刻改变其状态。每个门的输出均有一个由引线产生的寄生电容和下一级门电路构成的容性负载。输入端的变化导致了输出端的变化，从而对寄生电容进行充放电，引起电源端电流流动和电磁辐射。
在一个特定的时间t，电路的功耗和辐射是同一时刻所有门电路的功耗和辐射的和。

## Slide 389: 旁路攻击原理

## Slide 390: 旁路攻击分类
目前已经发现且被证实有效的旁路泄漏信息有多种，按泄漏特征进行划分，旁路攻击可以分为以下几类：
(1)时间攻击(Timing Attack)
(2)故障攻击(Fault Attack)
(3)功耗攻击(Power Attack)
(4)电磁攻击(Electromagnetic Attack)
(5)声音攻击(Acoustic Attack)
(6)可见光攻击(Visible Light Attack)
(7)组合分析攻击
在诸多旁路攻击手段中，能量攻击和电磁攻击最为强大和高效，目前的研究工作主要是对这两种攻击方法。

## Slide 391: 旁路攻击之一 -----时间攻击
1996年美国科学家Paul首先发现针对密码芯片的时间攻击法。该方法通过对密码芯片运算过程中执行时间信息的采集，结合密码算法的内部实现，证实了算法指令和执行时间存在相关性，从而推测出密钥信息。在Paul的基础上，Dhem等人将时间攻击方法成功地应用于破解RSA密码算法。

## Slide 392: 旁路攻击之二-----故障攻击
故障攻击是1996年由Boneh等人首次提出的对RSA公钥密码体制的新型攻击方法。该方法利用密码计算过程中的故障信息来破解密码系统。1997年Biham和Shamir将这种攻击方法应用于对称密码体制，首次提出“差分故障攻击”的概念，并成功地攻击了DES算法。此后，研究人员提出各种不同的故障攻击方法，成功地攻击了多种密码体制，如ECC、AES、3DES等。

## Slide 393: 旁路攻击之三----功耗攻击
功耗攻击是一种利用密码设备运行时的功耗泄露信息来推测密码系统所进行的操作和秘密信息的攻击方法。功耗攻击已经被用于破解几乎所有的对称密码和公钥密码，Paul声称仅需要数十条功耗泄漏曲线，就可以在几分钟内迅速地破解没有防御措施的大多数智能卡。

## Slide 394: 旁路攻击之四----电磁攻击
2001年，Gandolfi等人提出了电磁攻击方法。2002年Dakshi对电磁泄露攻击进行了系统深入的研究，并指出电磁泄露的信息非常大，其攻击方法比时间攻击和能量攻击更为有效，电磁攻击不仅可以与能量攻击相媲美，而且对于某些能量攻击无法破解的系统，电磁攻击也能够破解。

## Slide 395: 旁路攻击之五----声音攻击
声音攻击的研究主要是由以色列Weizmann科学研究院的科学家Adi Shamir和Eran Tromer开展的。从理论上说，主板上电容器发出的声音能提供一定的解密线索，其泄漏方式与电磁泄漏或者能量波动十分相似。Shamir发现PC机运行时产生的声音信息量十分惊人，由于电容器发出的音频信号高于风扇产生的频率，所以很容易将其过滤出来并用作密码分析。2005年，Shamir等人通过上述方法证实了处理器运算时的声音泄露和所执行的操作之间存在相关性。例如，研究人员发现对于不同的密匙，RSA signature／decryption的声音是不同的，通过观察音频信号则可以重现密码操作的时间序列，并可以为时间攻击 (Timing Attack)提供有价值的信息。

## Slide 396: 旁路攻击之六----可见光攻击
Kuhn的研究工作表明CRT显示器散射出的可见光可以用于重新构建CRT显示器上的信息。可见光攻击不同于时间攻击和功耗攻击，该攻击方法不需要和被测的物理设备进行连接，因此更容易被攻击者使用。Loughry则将该攻击方法应用于LED状态显示器件的攻击。

## Slide 397: 旁路攻击之七----组合分析攻击
组合分析攻击：将功耗分析、电磁辐射分析、时间攻击、故障攻击等方法组合使用，组合攻击往往比单一途径的分析方法更加有效。

## Slide 398: 旁路攻击分析技术
旁路攻击是基于物理特征的技术，包括：
故障分析技术、侵入分析技术、时间分析技术、简单功耗分析技术、差分功耗分析技术、电磁辐射分析技术、高阶差分分析技术和汉明差分分析技术、模板分析技术 (template attack)。
模板攻击根据密码设备泄漏旁路信息的数据相关性和操作相关性进行攻击,首先为密钥空间中所有的密钥分别构建一个泄漏信息特征的模板，之后根据获取的一份或多份泄漏的信息寻找最匹配的模板，进而推断最可能的正确密钥或有效缩小密钥搜索空间

## Slide 399: 对旁路攻击的防御技术
防御立足点就是破坏旁路功耗分析的两个必要条件：
一是消除密码算法实现中信息的泄漏；
二是增加攻击的难度,又分为两种：
（1）增加噪声；（2）减小有效信息量。
为了深入地分析旁路泄漏，Micali给出了关于旁路信息泄漏的几条公理：
公理1：计算并且只有计算才能产生泄漏信息。
公理2：相同的计算在不同的计算机上泄漏的信息不同。
公理3：信息泄漏与选择的测量方法密切相关。
公理4：所有的旁路泄漏信息都与计算机内部配置相关。

## Slide 400: 已有的抗攻击研究
已有的抗攻击研究主要可以分为算法级和电路级。现有的比较有效的方法是算法级掩码和电路级的双轨和掩码技术。
算法级最为普遍：这一层次的抗攻击方案主要是利用掩盖技术。其通过引入芯片内部产生的随机数对芯片内部的数据进行掩盖，使得电路的功耗、运行时间以及电磁辐射等可探测的因素与运算数据无关。
电路级抗攻击方法：这一级的解决方案是将电路自身设计成没有旁路泄漏的单元来构建安全芯片。最近又有一些研究人员从物理以及制造等角度对抗攻击实现进行研究。其中Philips 研究实验室的研究人员从芯片制造的角度找到了一种抗攻击方案。

## Slide 401: 电路级抗攻击研究
目前电路级的安全措施主要利用了3 个技术：互补电路、电路级Masking、以及预充电。比较有代表性的安全电路有：RSL（Random Switching Logic）、WDDL （Wave Dynamic Differential Logic）以及MDPL（Masked Dual-rail Pre-charge Logic）
1．利用噪声发生器产生随机的噪声，加入到可能会被攻击的信号端，以降低功耗分析的信噪比，从而使得功耗分析的攻击方法变得更加困难。但是该方法存在一些缺陷，攻击者可以通过更多的采样和信号处理等方法完成对硬件的攻击。
2．异步电路由于其在平均功耗、能量信号的峰值以及电磁辐射等方面的优势，使得它在抵御功耗分析方面也有作用，但由于芯片设计中异步电路本身运用的不是很广泛，相关的设计软件也不是很齐全，这为异步电路在安全芯片中的应用带来了不小的麻烦。
3．双轨技术通过加入一个互补电路，平衡了逻辑0 和逻辑1 的功耗，从而破坏了第一个必要条件；而掩码技术通过内部引入随机数，使得内部数据也具有随机特性，从而破坏了第二个必要条件。

## Slide 402: 软件算法抗攻击研究
在软件算法对策方面，已经出现几种防功耗分析的方法：
1．增加随机指令如空操作指令的方法来改变密码算法运行程序的时间点，增加采样的难度，从而达到抵御功耗分析的目的。使用亚元变量的方案，可使对于一般变量的赋值变得随机化，真实数据的读取要依据亚元的值而获得。上述的加入随机指令和使用亚元变量的方法是一类时间随机化的方案，该类方法虽然增加了功耗分析的难度，但是设计者还要采取必要的措施以防这种随机化不被消除掉。
2．对密码系统中敏感的数据或地址总线进行位置置换，以使攻击者不容易得到相关信息。但是攻击者还是可以想办法消除位置置换对功耗分析带来的影响。
3．数据Masking 技术，即用冗余方式来平衡地表达数据，使得数据的汉明重量恒定，从而攻击者无法得到数据线上泄漏的功耗信息。这种方法具有很好的性能，但是针对不同的密码算法如何应用该技术，还有许多问题亟待研究。

## Slide 403: 对旁路攻击的硬件防御技术
反向调节技术
乱序技术
间接供应电源技术
并行处理器技术
异步电路技术
冗余编码技术
掩码技术

## Slide 404: 反向调节技术
一是通过增加噪声源来提升噪声的信号以防止攻击，使攻击者无法区分有信号意义的间峰脉冲和无用的噪声信号。降低信噪比可以有限地增加一些安全性，增加噪音对防范差分功耗分析基本是无效的。
另一种方案是减少信号幅度，比如使用常量执行路径代码，选择电源消耗较少的缺陷小的操作，使用设备物理屏蔽。

## Slide 405: 乱序技术
早期和增加噪音类似的一个办法是在加密实现的代码中打乱某些代码的顺序，提高分析的难度。对于这种防范措施，SPA只要经过仔细的分析处理就可以克服，而DPA只需要观察有无尖峰，并不在乎尖峰出现在什么位置上，因此基本不受影响（当然需要观察的曲线的时间范围会比原来增大一些）。于是使用乱序的方法对DPA而言也基本无效。
关键是代码分块的粒度粗细和等价实现的数量。

## Slide 406: 间接供应电源技术
使用两个电容作为电源器件来支持运行。一半时间电容1被外部电源充电，电容2放电来支持芯片工作。另一半时间两个电容做相反的工作。任何时刻IC都会在一个电容的保护下，外部电源从不会直接连到内部芯片，隐藏能耗与密钥的关系。
这种方式将给攻击者提取信号带来很大的困难。

## Slide 407: 并行处理器技术
就是在IC上增加一个协同处理器，它包含一个可触发的伪随机数产生器，它将和另一个处理器并行工作。当IC要求被校验输入时，协作处理器被以当前值初始化。检测器会检查协作处理器块中的逻辑0 和逻辑1，当为逻辑0 时伪随机序列产生器将产生无用信号来填充当前电源供应。另外，如果是逻辑1，CPU 要求存储内存中的值并开始以无效的垃圾数据显示给攻击者。这种方式将给攻击者提取信号带来很大的困难。

## Slide 408: 异步电路技术
在同步电路中功耗的变化随着时钟变化有显著的特性，功耗分析时很容易进行时钟的对准。大量的CMOS 在同一时刻发生翻转变化，因此功耗的叠加相当明显。
在该电路中没有同步时钟信号，通过异步进行信号传输。
由于缺少了时钟的参考，指令的执行时间不固定，难以找出特定指令的执行周期。时间上不对齐导致难以取得有意义的功耗平均曲线并作减法，这给DPA 分析带来困难。
这个方法实现起来困难较大，不是一个经济的处理方法，且它不是一个数学上可以杜绝功耗攻击的办法。

## Slide 409: 冗余编码技术
是指对芯片内部的存储信号进行重新编码，比如比特“0”用“01”表示，而比特“1”用“10”表示，从比特0 变化到比特1 和从比特1 变化到比特0 的信号变化都相同，因此难以区分汉明码重和比特反转引起的功耗变化。这个方法在理论上相对而言比较完善。从硬件实现上，要将电路做成对称的双轨电路。有一条线传输0，就有它的对称线传输1，而实际中只使用其中一条线上的信号。
缺点是资源消耗比较大，面积上增加一倍以上；硬件实现上没有相应的自动化设计工具支持。

## Slide 410: 掩码技术
DPA攻击需要根据已知的明文和未知的猜测的密钥来推断它们的函数—中间的某个数据。只有当攻击者可以正确推测出中间数据时他才能做出有意义的分类以及进行其后的数据处理。
Mask 的核心思想就是掩盖中间过程值，加密之前给真实数据加上一个随机数字，中间处理的所有步骤中都有随机数存在，到了最终数据给出前才把这个随机数去掉。
Mask 比较普遍采用的是将原始数据与一个等长度的随机数异或。
利用掩码(Masking)技术平衡地表达数据，使得数据的汉明码重恒定，从而消除数据与功耗之间的相关性。

## Slide 411: 对旁路攻击的硬件防御方法
基于硬件的防护通常包括：
时钟的随机化；
功耗随机化和功耗平衡；
对指令集的运行和寄存器操作随机化等。

## Slide 412: 对旁路攻击的软件防御
使用软件方法应对硬件攻击的关键就是要看到：
任何硬件攻击都不能随意改变硬件自身的运行方式, 这也是“软件防御”思想的基本内涵。

## Slide 413: 对旁路攻击的软件防御技术
数据冗余
控制冗余
执行冗余
特定加密算法的安全实现

## Slide 414: 软件防御技术之数据冗余
为防止硬件攻击行为修改存储体上的静态数据和程序代码, 可以在存储数据(及程序代码)的时候增加一定长度的冗余数据, 用来保证数据的完整性。一种简单的方法就是在每组数据的后面增加循环冗余码。如果对于数据完整性有着更加严格的要求, 可以采用一个简单的哈希函数计算出每组数据的杂凑值。通过数据冗余, 还可以有效地防止主动攻击对关键数据的修改(比如安全位、指令下载控制位等), 并且由于仅仅是对数据存储格式的变化, 这种措施可以在不影响程序结构的情况下, 加固安全性。

## Slide 415: 软件防御技术之控制冗余
针对对静态数据或者关键代码的篡改, 我们可以通过数据冗余的方法进行有效的防御。但是, 在程序的动态执行过程中,数据冗余策略就无能为力了, 因此还必须增加程序执行时控制的冗余。控制冗余的主要思想就是在包含有关键代码的函数中添加多重控制, 以最大程度上保证程序执行是处于完全安全、可信的环境之中。比如, 设置多个状态位, 在程序的执行过程中不断检查这些状态位的状态, 如果有一个发生了改变, 程序马上退出执行。

## Slide 416: 软件防御技术之执行冗余
对密码算法中独立的(逻辑上没有继承关系、时间上没有先后关系)代码段按随机顺序执行；
对同一个功能构造多个不同但是等价的实现随机选择执行；旁路算子
随机延时和随机功耗插入；
未用资源的随机介入；
SLEEP的介入；
数据单元的等价实现、同步及随机访问；

## Slide 417: 对旁路攻击的软件防御实现方法
降低功耗信号抵抗差分功耗攻击：
使用固定运行路径的代码；
选择功耗旁路中泄漏信息比较少的操作；
这类技术往往不能完全阻止功耗信息的泄漏，因为攻击者可以加大功耗信息的采样量使得差分功耗攻击得以进行。

## Slide 418: 对旁路攻击的软件防御实现方法
引入噪声：可以使分析需要异常大量的旁路信息采样。但是噪声本身只能使得差分功耗攻击所需的采样量加大，而如果能够使得成功的差分功耗攻击所需的采样量大到难以采集，则可以有效抵抗这类攻击。
将指令运行时间和顺序随机化；加入随机运算可以使得差分功耗分析中的功耗频谱差异难以确定。
但是随机噪声总是服从一定的概率分布，攻击者可以借助现代信号处理技术尽可能的滤除噪声，随着数字信号处理技术的发展，常规随机噪声可以通过模式识别、自适应滤波、小波分析等技术手段滤除。
如何抵御滤除噪声是关键。

## Slide 419: 对旁路攻击的软件防御实现方法
数据封装技术（MASK技术/掩码技术） ：用冗余方式来平衡地表达数据，使得数据的汉明重量恒定，从而攻击者无法得到泄漏的信息，具有很好的性能，但是针对不同的密码算法如何应用该技术还有许多问题亟待研究。
原理：在开始时将信息和密钥以随机方式封装起来，在特定运算点能够将封装拆封，算术掩码和布尔掩码是两种最常用的掩码手段。要注意乘法掩码0值攻击问题。
例如在运行密码算法前先将算法的密钥进行哈希变换；在公钥密码运算中累加使用指数和模变更处理。
算法设计更改或封装技术可以有效抵御差分功耗攻击，但其代价是设计的更改可能导致协议更改或算法与协议不吻合，使得最终产品与标准反而不一致。

## Slide 420
工业控制系统信息安全

## Slide 421: 纲要
1
工控系统安全介绍
2
工控系统安全威胁
3
工控系统安全理念
4
工控系统安全策略

## Slide 422
基本概念
工业控制系统(ICS)是综合集成了计算机、网络、现代通信，微电子以及自动化技术，是对多种控制系统的总称，包括：
  可编程逻辑控制器(PLC)；
  监控和数据采集(SCADA)系统；
  分布式控制系统（DCS)；
  ICS普遍应用于电力、水处理、石油、天然气、化工、交通运输、制造业（烟草、汽车、食品等）。

## Slide 423: 基本概念
  可编程逻辑控制器(PLC)；
  PLC单纯的实现逻辑功能和控制，不提供人机界面，实现操作需借助与按钮指示灯、HMI以及SCADA系统，PLC实现单机及简单控制。

## Slide 424: 基本概念
监控和数据采集(SCADA)系统
  SCADA是对分布距离远，生产单位分散的生产系统的一种数据采集、监视和控制系统，SCADA作为生产管理级上位监控；

## Slide 425: 基本概念
分布式控制系统（DCS)
  DCS兼具PLC和SCADA二者功能，但是基本上用在比较大的系统中和一些控制要求高的系统中，实现复杂控制；（Honeywell等）

## Slide 426: 工业控制系统特点
实时性要求高，强调实时I/O能力；
可用性要求高，系统一旦上线，不能接受重新启动之类的响应，中断停机必须有计划（例检修）；
工控硬件要求寿命长、可靠性高，防电磁干扰，防爆，防尘等要求非常严格；
特有的工业控制协议通讯协议，不同厂商控制设备采用不同通信协议，很多协议不公开；
工控系统上线生产后，一般不会调整；
工控系统要求封闭性比较强。

## Slide 427: 工业控制系统功能层次
Notes: 第一层实际物流流程；
第一层传感和操纵物理流程的功能；
第二层监测和控制物理流程的功能；
第三层管理工作流来生产预期最终产品的功能；
第四层管理制造组织所需要的、与业务相关的活动的功能；

## Slide 428: 工业控制系统功能层次
从上到下分为5个层级，不同层级实时性要求不同。
企业资源层：包括ERP系统功能单元，用于为企业决策层员工提供决策运行手段。
生产管理层：包括MES系统功能单元，用于对生产过程进行管理，如制造数据、生产调度管理等；
过程监控层：包括监控服务器与HMI系统功能单元，用于对生产过程数据进行采集与监控，并利用HMI系统实现人机交互；
现场控制层：包括各类控制器单元，如PLC、DCS控制单元等，用于对各执行设备进行控制；
现场设备层：包括各类过程传感设备与执行设备单元，用于对生产过程进行感知与操作。

## Slide 429: 工业控制系统功能层次
Notes: 第一层实际物流流程；
第一层传感和操纵物理流程的功能；
第二层监测和控制物理流程的功能；
第三层管理工作流来生产预期最终产品的功能；
第四层管理制造组织所需要的、与业务相关的活动的功能；

## Slide 430: 纲要
1
工控系统安全介绍
2
工控系统安全威胁
3
工控系统安全理念
4
工控系统安全策略

## Slide 431: Stuxnet震网病毒
2010年7月震惊全球工业界——世界上首个专门针对ICS编写的病毒；
Notes: 上图是2008年，当时的总统艾哈迈迪.内贾德在Natanz的控制室观看SCADA的场景。面对摄影师的屏幕显示两个离心机已经被隔离，提示存在问题，但这并没有影响整个工艺流程的持续运行。（红色高亮显示的是有问题的离心机）

## Slide 432
来自安天实验室《对Stuxnet蠕虫攻击工业控制系统事件
的综合报告》
目标：伊朗核电站提炼浓缩铀的设施
目的：干扰浓缩铀提取过程，降低成
品浓度
方法：渗透至工业内网，利用工业控制系统的安全漏洞，改变相关设施的运行参数
结果：成功！使伊朗核工业陷入停滞
攻击目标为DCS中的西门子WinCC HMI／组态软件、STEP7组态软件以及S7-300／400系列PLC（某些型号），采用与攻击渗透民用以太网相似的方法。
伊朗核电站Stuxnet病毒事件
Notes: 组态：在窗口环境内，进行对象的定义、制作和编辑，并设定其状态特征（属性）参数，将此项工作称为组态。
MCGS即"监视与控制通用系统“, MCGS是为工业过程控制和实时监测领域服务的通用计算机系统软件
MCGS组态软件（以下简称MCGS）由“MCGS组态环境”和“MCGS运行环境”两个系统组成。两部分互相独立，又紧密相关。
MCGS组态软件所建立的工程由主控窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略五部分构成，每一部分分别进行组态操作，完成不同的工作，具有不同的特性。

## Slide 433
1、当带有Stuxnet 病毒（ ~wtr232.tmp和~wtr4141.tmp ）的移动存储设备，插入工程师站时，执行流程如右图所示。
2、通过快捷方式解析漏洞、RPC远程执行漏洞、打印机后台程序服务漏洞，传播给内网的所有主机。
3、发现WinCC系统后，利用WinCC软件本身的两个漏洞展开攻击。当打开工程文件时，替换软件原有的S7otbxdx.dll，通过再次封装其导出函数，实现对查询和读取接口的钩挂。
4、当WinCC软件向PCL下载程序时，Stuxnet会向要下载的程序中注入一段代程（数据块—DB890）。
5、当PCL系统运行后，Stuxnet可以会监测并向这个模块里写入数据，以根据情况和需求实时改变PLC的原有控制流程，致使整个系统出现完全事故。
伊朗核电站Stuxnet病毒事件

## Slide 434: 伊朗核电站Stuxnet病毒事件
病毒特点：
针对特定场景
结构复杂，隐藏、掩饰手段高明
多种伪装，盗用数字签名，逃避查杀，同时利用多个0day漏洞，不惜代价；
7个已知和未知漏洞，其中至少4个0day漏洞（其中五个windows系统漏洞和2个西门子SIMATIC WinCC漏洞）；
修改PLC的程序逻辑，造成物理过程的故障；
传播途径：U盘、共享网络、打印机，目标明确，
Notes: 攻击执行时，被感染的控制器重复的向控制室的监控中心发送的是正常的21秒周期传感器数据，监控中心完全发现不了。

## Slide 435: 伊朗核电站Stuxnet病毒事件
危害
  使得伊朗核计划拖后两年，60%的个人电脑感染病毒；
  全球超过45000个网络遭受攻击；
  多个行业的领军企业的工控系统受此感染。
时间表
  2010年6月，震网病毒首次发现，并且攻击伊朗核设备成功；
  2010年12月，微软推出针对Stuxnet所利用的漏洞修复补丁；
  2012年7月，西门子公司宣布修复Stuxnet利用的软件漏洞。
从发现病毒，到发布修复补丁，一共两年多时间

## Slide 436: 伊朗核电站Stuxnet病毒事件
美国《纽约时报》称，美国和以色列情报机构合作制造出“震网”病毒。
“震网”病毒结构非常复杂，计算机安全专家在对软件进行反编译后发现，它不可能是黑客所为，应该是一个“受国家资助的高级团队研发的结晶”。

## Slide 437: 工业控制系统安全事件-能源
  2000年，俄罗斯政府声称黑客成功控制了世界上最大的天然气输送管道网络
  2001年，黑客入侵了监管美国加州多数电力传输系统的独立运营商
  2003年，美国俄亥俄州Davis-Besse的核电厂控制网络内的一台计算机被微软的SQL Server蠕虫病毒所感染，导致其安全监控系统停机近5小时
  2003年，中国龙泉、政平、鹅城换流站控制系统发现病毒，后发现是由外国工程师在系统调试中使用笔记本电脑所致
  2010年，“震网(Stuxnet)”病毒在伊朗出现
  2011年，沙特国家石油公司受到攻击，超过三万台电脑瘫痪
  2012年，美国国土安全局下属的ICS-CERT组织称，自2011年12月以来，已发现多起试图入侵大型输气公司的黑客活动
  2012年4月22号，伊朗石油部和国家石油公司内部电脑网络遭受病毒攻击，为安全起见，伊朗方面暂时切断海湾附近哈尔克岛石油设施的网络连接

## Slide 438: 工业控制系统安全事件-水处理
  2000年，一个工程师在应聘澳大利亚的一家污水处理厂被多次拒绝后，远程侵入该厂的污水处理控制系统，恶意造成污水处理站的故障，导致超过1000立方米的污水被直接排入河流，导致严重的环境灾难
  2006年，黑客从互联网上攻破了美国哈里斯堡的一家污水处理厂的安全措施，在其系统内植入了能够影响污水处理的恶意程序，导致了严重的事故
  2007年，攻击者侵入加拿大的一个水利SCADA控制系统，通过安装恶意软件破坏了用于从Sacrmento河调水的控制计算机
  2010.1.31 12岁男孩侵入亚利桑那州的罗斯福大坝，150万英亩的水域，可把整个凤凰城淹掉
  2011年，黑客通过Internet操纵了美国伊利诺伊州城市供水系统SCADA，使得其控制的供水泵遭到破坏

## Slide 439: 工业控制系统安全事件-交通
  1997年，一个十几岁的少年侵入纽约NYNES系统，干扰了航空与地面通信，导致马萨诸塞州的Worcester机场关机6小时
  2003年，SCX运输公司的计算机系统被病毒感染，导致华盛顿特区的客货运输中断
  2003年，19岁的Aaron Caffery 侵入Houston渡口的计算机系统，导致该系统停机
  2008年，一少年攻击了波兰Lodz的城铁系统，用一个电视遥控器改变轨道扳道器，导致4节车厢出轨
  2011年，上海地铁因信号系统故障发生追尾事件，原因查明是系统升级过程中发生信息阻塞导致信号灯故障

## Slide 440: 工业控制系统安全事件-交通
列 控 中 心 集 中 控 制 的 该 信 号 错 误 变 成 绿灯，引起D301次
列 车 错 误 冲 入 区 间 ， 最 终 导 致 惨 烈 追 尾 事故！
2011年，温州动车追尾事件

## Slide 441: 工业控制系统安全事件-能源
  2000年6月5号，江苏省某县供电局某220KV变电所发生了一起带地线合闸的恶性误操作事故，造成全所停电。当时负荷达70000KW，给该县造成了很大的经济损失
  2006年，清华同方环境有限公司在中国华能集团公司德州电厂二期3号机组脱硫装置运行过程中，旁路门突然非受控性关闭，致使工作间内7人被埋，其中4人抢救无线死亡
  2007年，法国电力公司全资企业广西来宾B电厂（2台36万千瓦燃煤机组）因江边水泵房设备的控制和通讯完全中断，造成两台机组停运，全厂对外停电
  2008年，华中（河南）电网因续电保护误动作、安全稳定控制装置拒动等原因引发一起重大电网事故，导致华中东部电网与川渝电网解列，华中电网与西北电网直流闭锁、与华北电网解列
  2012年，亚马逊等网站上出现了智能电表破解装置，声称可以通过无线网更改智能电表读数

## Slide 442: 工业控制系统安全事件-制造
  1992年，一前雇员关闭了雪佛兰位于22个州的应急报警系统，直到一次紧急事件发生以后发被发现
  2005年，在Zotob蠕虫安全事件中，尽管在Internet与企业网、控制网之间都部署了防火墙，但还有13个美国汽车厂由于被蠕虫病毒感染而被迫关闭，50,000 生产线工人被迫停止工作，预计经济损失超过1,400,000美元
  2011年，美国某大型药厂被黑客侵入并悄悄更改了生产物料配比，导致几个批次的药品出现不良反应，给药厂造成巨大损失

## Slide 443: 工业控制系统安全事件
入侵者通过现场无线网络，入侵工控生产过程控制系统，控制产品生产温度，改变产品生产质量。

## Slide 444: 工业控制系统安全事件
入侵者在邮件中植入木马，控制办公终端，进一步渗透到SCADA系统，从工程师服务获取生产工艺数据。

## Slide 445: 某制造行业工控安全事件
移动存储设备的随意接入，把病毒带入工控系统。
移动笔记本在没有准入控制和身份认证的情况下接入工控网络，把病毒带入到工控系统。
维护工控系统疏忽导致网线插错，造成工控网形成网络风暴，造成生产停车。
固定IP地址与DHCP共存造成的IP地址冲突，影响生产作业。
硬件设备丢失问题。

## Slide 446: 某石化行业工控安全事件
2009.6. 储控中心电脑感染蠕虫死机；
2009.10.芳烃装置控制系统感染病毒运行异常；
2010.5. 上层网络感染病毒故障；
2009-2010.操作站频繁死机；
虽未发生严重事故，但还是耗费了大量的人力、物力和精力去处理安全事件，给安全生产带来很大隐患!

## Slide 447: 工控系统的脆弱性
工业控制应用系统几乎是传统IT信息系统的拷贝，但安全防护远远落后于传统IT系统的安全防护。
  工控系统大量采用IT通用软硬件，如PC服务器和终端产品、操作系统和数据库系统；
  由于工控系统兼容性的问题，系统补丁和杀毒软件的安全措施不到位，使系统的脆弱性得以放大！

## Slide 448: 工控系统的脆弱性
工控软件与通信协议不健壮
  相对于传统IT软件，工业控制系统组态软件、PLC嵌入式系统等在设计过程中主要考虑可用性，实时性、对安全性考虑不足；
  工控系统通信协议缺乏授权和加密、缺乏对用户身份的鉴别和认证等安全机制。

## Slide 449: 工控系统的脆弱性
工业控制系统安全不仅使用一个技术问题，更是一个管理问题，需要完善的工业控制系统安全政策、标准、制度和安全意识来支撑。
相对信息系统用户来说，工控系统用户安全意识更加薄弱！

## Slide 450: 工控系统的脆弱性
大多数的漏洞在工控系统上存在的时间超过3年
一年左右，这些漏洞就已经存在于开源的黑客入侵工具

## Slide 451: 网络安全风险急速增加
2012年美国ICS 蜜罐实验
  模拟了一个连接在Internet 上的 ICS
  18 小时内发生第一次深度攻击
  28 天内发生39次深度攻击
美国DHS的统计，41% 记录在案的针对关键基础设施的攻击是针对能源相关行业
  石油及天然气行业
  电力基础设施
攻击已经蔓延到关键基础设施的各个部门
针对关键基础设施的网络攻击常常成为新闻头条
Sources – Wall Street journal, Wired Magazine

## Slide 452: 工控系统面临的威胁
台湾ICST在几个月时间，通过检测31厂家的67个产品，挖掘出50个可以被利用的漏洞。
从2007年起，每年的黑客大会都有关于工控系统安全的报告。
美国ICS-CERT报告，2012年工控安全事件197起，2013上半年工控安全事件206起。排在前三位的行业分别是：能源、关键制造业、交通。

## Slide 453: 工控系统面临的威胁分析
来自于经营管理网与互联网的威胁
  “两化”融合，信息化带动了工业化，工业化促进了信息化。产生了新型工业化，同时是也把传统IT风险延伸到了工控系统
  使工控系统面临来自经营管理网和互联网的威胁；

## Slide 454: 工控系统面临的威胁分析
来自于工控系统内网的威胁：
  操作系统漏洞已知与无法修复的尴尬！
  病毒木马横行与无法杀毒的尴尬！
  非工控应用软件的存在，带来的未知风险！
  移动介质的随意使用带来的风险！
  移动笔记本随意接入带来的风险！
  工业无线网络边界不可见与非法接入不可控风险！

## Slide 455: 安全标准与动态
2014.1.12美国白宫发布《网络安全框架》
2013.5美国商务部NIST更新《工业控制系统安全指南》版本r1，2014年第一季度将推出第二版本
国际电工委员会制定IEC 62443(ISA99)工控安全标准。

## Slide 456: 安全标准与动态
2011-2013连续三年被发改委纳入国家信息安全专项
2013.12.26国家标准批准公布《工业以太网交换机技术规范》
2012年6月，《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23 号）中明确：保障工业控制系统安全。
2011年9月，工业和信息化部发布《 关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》（451号文）

## Slide 457: 工控安全动态
工信部安全协调司赵泽良司长强调“工业控制系统安全工作也到了非加强不可的时候了！”
2014年2月27日中央网络安全和信息化领导小组成立；
2014年3月6日上海市正式发布了《上海市网络与信息安全事件专项应急预案》。
Notes: “没有网络安全，就没有国家安全；没有信息化，就没有现代化。”
我国工业控制系统逐步走向一条拥有自主知识产权的
发展道路，但对工业控制系统安全的关注较少。为此，中国
软件评测中心对相对成熟的国外发达国家工业控制系统安
全进行了专题研究，以期为我国同行提供参考。
该专题重点研究了美国对工业控制系统安全研究的发
展状况。为应对 9.11 后的安全形势，布什政府于 2003 年颁
布了《保护网络空间的国家战略》，将“控制系统的安全”
列为国家安全战略。2005 年，国土安全部和世界多家知名
工控企业合作，建立“工业控制系统安全评估实验室”，启
动了“控制系统安全项目”。2008 年，美商务部制定了《工
业控制系统安全的指导书》，监管工业控制产品的安全性。
奥巴马政府分别于 2008 年 12 月和 2009 年 2 月进行了“模
拟网络战”和 60 天的网络安全评估，并于 2009 年 5 月宣布
将“数字基础设施视为国家战略资产，保护这一基础设施将
成为国家安全的优先事项”。
该专题扼要介绍了日本、德国、韩国的工业控制系统
安全研究进展。日本组建了一支由 5000 名计算机专家组成
的网络战部队从事网络系统的攻防；德国计划组建一支
6000 人的网络黑客部队——信息和网络技术管理部来应对
网络突发情况；韩国则成立“信息安全司令部”维护国家网
络安全。

## Slide 458: 纲要
1
工控系统安全介绍
2
工控系统安全威胁
3
工控系统安全理念
4
工控系统安全策略

## Slide 459: 工控系统安全-白名单
工控PC、服务器的进程、服务
  操作员站、工程师站、HMI、WEB服务器、数据库服务器；
工控系统访问控制列表
  IT防火墙、工业交换机、工业防火墙等；
工控系统资产
  能够实时识别非法设备进入工控系统。
Notes: 工控系统安全理念

## Slide 460: 工控系统安全-层次化
“层次化”
  根据工控系统功能的不同，对工控系统进行纵向分层、横向分域，域分等级，目的是进行安全隔离防护。
  针对工控系统特点，提出了“三层架构，二层发防护”的方案。
Notes: 第0层表示过程，指制造或生产过程；
第1层表示用来监视和操纵该过程的人工传感、传感器以及执行机构；
第2层表示手动或自动的控制活动，使过程保持稳定或出于控制之下；

## Slide 461: 工控系统安全-边缘化
“边缘化”
  从工控系统演变过程可以看到，工控系统最初是独立的自动控制系统，但随着信息化的发展，以及智能控制的要求，不断的引入IT技术、互联网技术，从而使工控系统不再独立。
  工控系统安全，需要加强工控系统周边信息化系统的安全。例如：SCADA、MES、ERP安全。

## Slide 462: 工控系统安全-透明化
“透明化”
  工控系统安全采取的技术措施、管理措施，不能够降低系统使用者的易用性，安全措施对使用者来说是透明的；
  工控系统安全解决方案，不能够降低系统的可用性、尽可能避免系统的延时（如果有延时，必须在可接受的范围之内）。

## Slide 463: 纲要
1
工控系统安全介绍
2
工控系统安全威胁
3
工控系统安全理念
4
工控系统安全策略

## Slide 464: 工控系统安全解决方案思路
基于工控系统安全防护理念，从四个维度，解决工控系统安全问题。

## Slide 465: 工控系统安全防护
纵向分层：三层架构，二层防护。经营管理层、生产控制层、过程控制层。
横向分域：不同的车间、不同的生产线进行逻辑隔离。
分层分域的目的就是进行安全隔离防护。
Notes: 工控系统安全策略

## Slide 466: 工控系统安全防护
经营管理层与生产控制层之间的防护

## Slide 467: 工控系统安全防护
生产控制层与生产过程层之间的防护

## Slide 468: 工控系统安全加固
经营管理层-系统安全加固
  对ERP、MIS等与生产控制层交互的终端、服务器以及交换设备进行安全加固。
生产控制层-系统安全加固
  对SCADA、MES系统中工控计算机（IPC）、服务器进行白名单式安全加固，同时对工业交换机进行加固
生产过程层-系统安全加固
  对PLC、RTU等进行安全加固。

## Slide 469: 工控系统安全监控
工控系统的可用性监控

## Slide 470: 工控系统安全监控
工控系统网络行为监控

## Slide 471: 工控系统安全监控
工控系统指令监控

## Slide 472: 工控系统安全解决方案整体框架

## Slide 473: 解决方案解决的主要问题
工控机（IPC）操作系统的加固（进程、服务白名单）
工控机（IPC）外设管理，如USB接口，光驱，网卡，串口。
工控机（IPC）强口令认证。
工控系统与管理系统的安全隔离控制。
工控系统的无线安全接入。
工控系统远程安全接入。
工控系统的设备准入控制。
工控系统的可用性、异常事件以及流量监控。
工控系统病毒的查杀。

## Slide 474: 国外工控系统安全解决方案
国际上有两种不同的工控系统信息安全解决方案:
主动隔离式解决方案
被动检测式解决方案

## Slide 475: 国外工控系统安全解决方案
主动隔离式解决方案
即相同功能和安全要求的设备放在同一区域内，区域间通信靠专有管道执行，通过对管道的管理来阻挡非法通信，保护网络区域及其中的设备。其典型代表是加拿大 Byres Security 公司推出的 Tofino 工控系统信息安全解决方案。

## Slide 476
对安全模块的配置和组态，并提供报警的显示、
存储和分析
中央管理平台
功能软插件
硬件隔离模块
应用于受保护区域或设备的边界
对经过硬件模块的通信进行合法性过滤
Tofino 工控系统信息安全解决方案
国外工控系统安全解决方案
特点
是基于白名单原理，能够深入到协议和控制器模型的层次对网络进行交通管制。

## Slide 477: 国外工控系统安全解决方案
Tofino 工控系统信息安全解决方案

## Slide 478: 国外工控系统安全解决方案
Tofino 工控系统信息安全解决方案
因为所有的网络威胁最后都要经由通信来实现，而工控系统具有物理结构和通信模式相对固定的特点，所以主动隔离式是一种比较有效的解决方案，可以根据实际要求对工控系统进行灵活的信息安全防护。应用这种方案的关键是防护等级和安全区域的确定，需要寻求一个防护深度和成本的折中。

## Slide 479: 国外工控系统安全解决方案
被动隔离式解决方案
被动检测式解决方案延续了 IT 系统的网络安全防护策略。由于 IT 系统具有结构、程序、通信多变的特点，所以除了身份认证、数据加密等技术以外，多采用病毒查杀、入侵检测等黑名单匹配的方式确定非法身份，通过多层次的部署来加强网络信息安全。其典型代表是美国 Industrial De-fender 公司的工控系统信息安全解决方案。

## Slide 480: 国外工控系统安全解决方案
Industrial De-fender 解决方案
Industrial Defender 解决方案主要面向安全要求较高的电力行业推出，包括统一威胁管理(UTM) 、主机入侵防护、网络入侵检测、访问管理、IP 网关和安全事件管理等部分。

## Slide 481
网络入侵检测
主机入侵防护
统一威胁管理
构成了安全防御的第 1 道防线，集成了防火墙、防毒墙入侵防御、
远程访问身份验证和虚拟专用网络( VPN) 技术
Industrial De-fender 解决方案
国外工控系统安全解决方案
安全事件管理
访问管理和IP网管
保证了授权的远程访问和设备子站的安全接入
对网络中的安全事件进行集中监视和管理
被动检测控制网络安全边界内所有的网络流量，
能够检测到来自内部或外部的可疑活动
自动拦截所有未经授权的应用程序

## Slide 482: 国外工控系统安全解决方案
Industrial De-fender 解决方案

## Slide 483: 国外工控系统安全解决方案
被动隔离式解决方案
被动检测式解决方案的主要硬件设备均部署于原有系统之外，且主机入侵防护功能通过代理终端以白名单技术实现，这些措施大大减少了对原有系统性能的影响，满足了工控系统可用性的要求。然而，由于网络威胁特征库的更新总存在滞后，所以基于黑名单技术的安全组件对于新出现的入侵行为不能及时做出响应。因此，一些新型病毒或黑客行为仍可能对工控系统造成危害。

## Slide 484: 国外工控系统安全解决方案
主动隔离与被动隔离式解决方案比较
相比较而言，主动隔离式方案主要对网络交通进行管理，而被动检测式方案更侧重于对应用程序的监控。二者都可以达到较好的安全防御效果，需要根据不同的行业领域或应用场景来选择应用。

## Slide 485: 国内工控系统信息安全解决方案
Stuxnet 事件发生以后，国内工业领域相关科研机构针对控制系统信息安全这一新课题开展了研究工作，例如工控系统隔离装置以及基于工业模型的入侵检测系统等。工控系统信息安全已经成为国内工业领域关注的热点之一，但尚未形成统一的标准和成熟的产品。为了应对日益严峻的工业信息安全形势，各行业都在提出符合自身网络特点的解决方案。以我国冶金行业的工控系统信息安全综合解决方案为例。

## Slide 486: 国内工控系统信息安全解决方案
我国冶金行业的工控系统信息安全解决方案
解决方案主要从区域隔离、入侵检测、外设管理、安全运维 4方面出发。建立如下 3
个层次的纵深防御体系:
第 1层，边界隔离
第 2层，通信管理
第 3层，主机防御
在生产管理网与企业信息网的边界部署统一威胁管理( UTM)
系统。整合多种 IT 系统信息安全技术，
最大程度地阻挡来自
信息网络的安全威胁。
进行安全区域隔离和设备接入管理，阻断威胁传播途径。在各控制单元之间实行基于工控协议过滤和内容深度检查的安全通信管理。对控制网络中主机的存储、输入和输出设备，以及远程或本地接入网络的生产和维护设备进行身份认证和行为管理
部署主机入侵防御系统，消除已有安全隐患。在控制系统工作站运行基于白名单技术的终端应用管理，自动拦截所有未经授权的应用程序。同时，对生产管理网络进行病毒查杀和补丁加固。
最后，由统一的信息安全管理平台对所述防御体系进行实时监管。该平台支持网络安全设备的在线配置和组态，可视化地监督网络资产运行状况，能够及时发现和弥补安全漏洞。同时，可以提供详细的信息安全审计功能，通过对安全事件的跟踪和预警，为网络故障的及时排查和分析提供可靠依据。

## Slide 487: 国内工控系统信息安全解决方案
我国冶金行业的工控系统信息安全解决方案

## Slide 488: 国内工控系统信息安全解决方案
我国冶金行业的工控系统信息安全解决方案
方案通过边界隔离、通信管理和主机防御 3个层次的深度防御，确保只有绝对必要的人员、设备和程序才能访问关键控制系统，符合工控系统信息安全定义的描述，同时也满足我国冶金行业控制系统的特点对信息安全防护的要求，具有一定的参考应用价值。

## Slide 489: 国内工控系统信息安全解决方案
要充分应对目前面临的安全形势，这些还远远不够，需要从以下几方面作更多的努力:
( 1) 发展具有自主知识产权的安全产品。我国的工业信息安全产业还处于起步阶段，基础薄弱，水平不高，防护能力低于很多西方国家，关键技术和产品还受制于人。
( 2) 加快安全规范和技术标准的制定。工控系统信息安全标准将为政府和企业建立多层防御策略架构、进行风险评估提供指南和方向。
( 3) 加强管理。最有效的信息安全防护并非仅仅依赖技术解决方案就能完成，其中 80% 要靠渗透到工控系统管理者、操作员日常工作中的安全管理制度。

## Slide 490: 国内工控系统信息安全解决方案
总之，21 世纪工业文明的特征是数字化、网络化和信息化，网络的快速发展为各种信息安全威胁打开了方便之门。面对越来越频繁发生的工业信息安全事件，当前首要的任务是充分认识到问题的迫切性和后果的严重性。同时，更要认识到工控系统信息安全不是一个单纯的技术问题，而是涉及到多方面的动态系统工程，需要在整个工业基础设施生命周期的各个阶段中持续实施，即所谓“安全不是一个结果，而是一个过程”。

## Slide 491
TrustZone技术

## Slide 492: 纲要
1
TrustZone技术简介
2
TrustZone技术安全实现与应用
3
基于ARM Trustzone的STPM
4
ARM V8安全技术研究

## Slide 493
1.1TrustZone技术背景
随着网络应用在嵌入式系统应用中的日益深入，使得嵌入式应用和设备变得越来越复杂，另外很多开发者都基于此平台进行开发，使系统极易受到恶意攻击，因此提供一套嵌入式系统安全解决方案的需求变得越发紧迫，也成为系统功能必备的要求。在安全支付、数字版权管理、企业服务和基于Web的服务等嵌入式应用中，安全性是消费者保护和商业价值内容保护的强制性要求。

## Slide 494
1.1TrustZone技术背景
业界主流嵌入式处理器IP供应商ARM公司提出的TrustZone技术实现了一套系统级安全解决方案，它是在尽量不影响原有处理器设计的情况下提高了系统的安全性。

## Slide 495
1.2TrustZone概述
什么是TrustZone？
ARM TrustZone 技术是系统范围的安全方法，针对高性能计算平台上的大量应用，包括安全支付、数字版权管理 (DRM)、企业服务和基于 Web 的服务。
TrustZone 技术与 Cortex™-A 处理器紧密集成，并通过 AMBA AXI 总线和特定的 TrustZone 系统 IP 块在系统中进行扩展。此系统方法意味着可以保护安全内存、加密块、键盘和屏幕等外设，从而可确保它们免遭软件攻击。

## Slide 496
1.2TrustZone概述
为什么选择TrustZone技术？
TrustZone通过将保护措施集成到ARM处理器、总线架构和系统外设IP等措施来保证系统的安全性，并提供安全软件平台保证半导体厂商、原始设备制造商（OEM）和操作系统合作商可在一个共用的框架上扩展和开发自己的安全解决方案。也正是通过硬件和软件组件的合理配合，该技术提供了一个具有高度安全性的系统架构，而对于内核的功耗、性能和面积的影响微乎其微。此系统方法可以保护安全内存、加密块、键盘和显示器等外设，确保它们免遭软件攻击，并且能够建立一个隔离的可信执行环境，为安全敏感应用提供安全服务。

## Slide 497: 纲要
1
TrustZone技术简介
2
TrustZone技术安全实现与应用
3
基于ARM Trustzone的STPM
4
ARM V8安全技术研究

## Slide 498
2.1TrustZone技术的硬件架构
从硬件架构角度看
ARM公司的TrustZone技术对系统安全的解决方案是通过将保护措施集成到ARM处理器上，从ARMv7架构的处理器开始就已经集成了TrustZone技术（如下图所示），主要应用于Cortex-A 和 Cortex-M 系列处理器。

## Slide 499
2.1TrustZone技术的硬件架构
TrustZone硬件架构如下图所示，它将CPU内核隔离成安全和普通两个区域，即单个的物理处理器包含了两个虚拟处理器核：安全处理器核和普通处理器核。

## Slide 500
2.1TrustZone技术的硬件架构
使用这样的硬件架构有什么好处?
这样单个处理器内核能够以时间片的方式安全有效地同时从普通区域和安全区域执行代码。这种虚拟化技术是在CPU设计时通过硬件扩展实现的，这些扩展可以保证安全内存和安全外设能够拒绝非安全事务的访问。因此，它们可以在正常操作系统中很好地隐藏和隔离自己，从而实现真正意义上的系统安全。这样，便无需使用专用安全处理器内核，从而节省了芯片面积和功耗。

## Slide 501
2.1TrustZone技术的硬件架构
高性能安全软件与普通区域操作环境如何同时运行？ 引入一个特殊的机制——监控模式，监控模式是管理安全与普通处理器状态切换的一个强大的安全网关。在大多数设计中，它的功能类似传统操作系统的上下文切换，确保切换时能安全的保存处理器切换前的环境，并且能够在切换后的环境正确的恢复系统运行。

## Slide 502
2.1TrustZone技术的硬件架构
普通环境和安全环境如何进入监控模式？
普通环境想要进入监控模式是严格被控制的，仅能通过以下的方式：中断、外部中断或直接调用SMC（Secure Monitor Call）指令。而安全环境进入监控模式则更加灵活些，可以直接通过写程序状态寄存器（Current Program Status Register，CPSR），另外也可通过异常机制切换到普通环境。

## Slide 503
2.1TrustZone技术的硬件架构
TrustZone技术硬件架构——安全中断
中断是保证安全环境的重要一环，可以防止恶意软件通过进入中断向量的方法来对系统进行一系列的破坏。为此，对中断控制进行了扩展，普通环境和安全环境分别采用中断输入IRQ和FIQ作为中断源，如果中断发生在相应的执行环境，则不需要进行执行环境的切换。否则，由监控器来切换执行环境，且执行监控器代码时将中断关闭。

## Slide 504
2.1TrustZone技术的硬件架构
TrustZone技术硬件架构——安全中断
上图展现了IRQ配置为NS(Non-Secure)中断的情况

## Slide 505
2.1TrustZone技术的硬件架构
从数据存储的角度看
TrustZone技术对内存进行了隔离，CPU在TEE和REE下执行进程时有各自独立的物理地址空间，通过地址空间控制器（TrustZone Address Space Controller，TZASC ） 和存储适配器(TrustZone Memory Adapter，TZMA)实现安全区域划分（前者是AXI 总线的一个主设备，用来将它的从设备的地址空间划分为一系列内存区间，通过运行在安全环境的安全软件可以将这些区间配置为安全或非安全；后者则负责对片上静态内存RAM 或片上ROM 进行安全分区），REE只能访问普通环境对应的物理地址空间，TEE可以访问两个环境的物理地址空间。

## Slide 506
2.1TrustZone技术的硬件架构

## Slide 507
2.1TrustZone技术的硬件架构

## Slide 508
2.1TrustZone技术的硬件架构

## Slide 509
2.1TrustZone技术的硬件架构
TrustZone技术硬件架构——安全扩展
TrustZone技术在硬件安全扩展具有较明显的优势，它能够为在其上运行的操作系统，比如Palm OS、Linux、Symbian OS和Windows CE等，提供一个系统范围的安全硬件架构基础，而对系统的功耗、性能和面积的影响很小，并已作为一个开放式安全架构和可信硬件平台受到业界的广泛认可。

## Slide 510
2.2TrustZone技术的软件架构
TrustZone技术软件架构图
安全世界的执行环境要管理用户模式的服务和应用，并给它们提供编程接口。

## Slide 511
2.2TrustZone技术的软件架构
为了实现安全性的要求，TrustZone形成了TOS和ROS同时运行在CPU上的两套操作系统。TrustZone启动时，安全引导程序从SoC的Rom中运行，进入TEE执行环境初始化，并启动TOS，逐级检查TOS各阶段的关键代码以保证TOS完整性；随后运行REE的引导程序，并启动ROS，至此完成整个系统的安全引导过程。

## Slide 512
2.2TrustZone技术的软件架构
TrustZone安全启动顺序

## Slide 513
2.3TrustZone技术实现机制与实现方式
TrustZone完整性安全策略
为在 ROS中实现安全性，该技术针对攻击方式提供３种方式的完整性安全策略：首先，它会先从片内执行引导程序完成系统安全状态的配置才启动操作系统，只有通过安全验证的模块才允许被加载；其次，在系统运行期间，由TrustZone技术提供的安全代码区会处理普通代码区的安全请求，在处理之前把安全请求保存在共享内存中，当安全检测通过后请求会被处理；最后，一组受限的、可信的进程可以在远离ROS的私有空间内安全地执行。

## Slide 514
2.4TrustZone应用
TrustZone技术就在身边
Samsung KNOX

## Slide 515
2.4TrustZone应用
三星KNOX为什么引入TrustZone？
在企业中安卓系统不被采用的3大原因:
操作系统易被攻击
对于数据泄露缺乏保护机制
非常有限的控制及管理策略

## Slide 516
谷歌安卓
缺乏安全性
开源的平台
病毒
KNOX 是三星提供的安全安卓平台 !
安全性增强
MDM
可管理性
内核的完整性
经过安全性验证
Samsung 安全 Android
基于TrustZone的硬件设计
可信任启动
安全启动
安全性增强的Android
KNOX Android 框架
KNOX 容器
2.4TrustZone应用
三星KNOX是什么？

## Slide 517
2.4TrustZone应用
普通领域
安全领域
有TrustZone
无TrustZone
三星KNOX-----ARM TrustZone

## Slide 518: 纲要
1
TrustZone技术简介
2
TrustZone技术安全实现与应用
3
基于ARM Trustzone的STPM
4
ARM V8安全技术研究

## Slide 519
是一种具有传染性、破坏性的手机程序，导致使用者无法正常使用手机
连接不安全网络，导致用户位置信息、账户密码等重要隐私信息被窃取。
手机病毒
网络威胁
操作系统漏洞
当前流行的智能手机操作系统基本都存在着较多的安全漏洞。
恶意软件
物理安全
一旦设备丢失，所有的用户数据都将不攻自破
重新打包应用软件，在其中嵌入恶意代码或利用root权限进行恶意行为
3.1.1 背景
移动终端面临的安全问题

## Slide 520
采用软件方式实现TPM（STPM）
成本
负载
架构
在移动设备中增加TPM芯片，成本大大增长
增加硬件芯片会加大移动设备的资源消耗与负载
增加芯片需要修改原来的硬件架构
3.1.2 方案--采用STPM
在移动设备中加入TPM芯片存在以下问题

## Slide 521
在移动设备中通过软件方式实现TPM芯片的功能，可在不增加额外硬件设备的基础上，保证系统安全性。但仅采用STPM也存在一些不足。
无法保证操作系统中各软件的运行时安全，如果攻击者直接在运行时进行破解，直接访问内存中用户解密过的东西，那使用STPM对隐私数据进行加密就形同虚设。
STPM缺点
可以保证运行时安全。即使攻击者root了用户设备，也不能访问trustzone中隔离保护的数据，只有生产者自己写的“trust”代码模块才可以访问。并且它含有一整套secure boot技术，保证攻击者无法篡改代码image。
3.1.2 方案—引入Trustzone
引入ARM Trustzone技术

## Slide 522
ARM Trustzone技术
在CPU 中加入域隔离功能，区分普通世界与安全世界
安全监控
安全世界进\出
内存屏蔽
安全状态切换
指令访问权限
数据访问权限
ARM平台首先从安全世界启动，系统固件为TZ分配内存，并初始化所有安全代码，然后将控制权移交给可能有不可信代码的普通世界。
运行在安全世界里的软件可以指定一部分内存仅可被安全世界访问，而不能被系统的其余部分访问
提供代码隔离环境和安全服务以构建安全可信环境。
普通世界\安全世界调用SMC指令进入监控模式，实现：
3.1.2 方案—Trustzone实现

## Slide 523
TPM安全功能
可信启动、安全存储等功能
TCG可信计算思想
隔离思想
基于Trustzone的STPM实现
Trustzone技术
普通世界与安全世界的隔离
3.1.2 项目方案--基于Trustzone的STPM
Notes: 此处说下我们的方案大概是什么，具体怎么来的见下一小节。

## Slide 524
3.2.1 总体思路
用户APP发出调用TPM功能的指令，通过TSS软件栈传送给物理硬件TPM芯片，TPM接受消息并处理，将结果通过TSS返回给用户。
物理TPM调用
01

## Slide 525
3.2.1 总体思路
Trustzone提供安全隔离机制，安全世界和普通世界通过Trusted Application传递消息进行通信。为在arm架构中实现可信STPM，考虑将其主体功能加入Secure World的内核中。
Trustzone架构
02

## Slide 526
3.2.1 总体思路
针对ARM trustzone 安全架构，修改TPM架构，将TSS部署在普通世界，sTPM部署在安全世界，这两者通过trustzone普通世界和安全世界通信方式进行通信，并利用tz的安全隔离机制保证sTPM运行时安全。
整体架构
03

## Slide 527
3.2.1 总体思路
sTPM运行在secure os之上，提供完整的TPM功能，如加解密、度量等。
TSS运行在普通世界，提供调用TPM的标准API，供上层用户调用。
TSS与sTPM通过Trusted Application通信。
在普通世界增加安全存储，保证sTPM及系统的隐私数据安全。
sTPM与TSS
04

## Slide 528: 3.2.1 总体实现框架
系 统 整 体 架 构
在普通世界，移植入TSS2.0整体的功能，其通过TABDaemon与安全世界交互传递命令；
在安全世界，用户空间建立TPM_TA，用于接收TEE core转发的普通世界来的SMC调用指令；
将tpm2.0和openssl封装成两个静态库放入安全世界的内核空间中。

## Slide 529: 3.3.1 安全世界添加STPM
原始TPM emulator
原始TPM Emulator中，Simulator主要负责通过socket接受TSS发送过来的命令，解析该命令并调用platform和tpm实现相应的功能。
由于普通世界和安全世界间交互不支持使用普通的socket，于是在实现STPM时，重新编写了一个STPM专用TA，完成原Simulator的通信和命令转发功能，并将其从sTPM中分离出来。
修改后的STPM

## Slide 530: 3.3.1 安全世界添加STPM
STPM模块负责接收上层TA传递的TPM调用命令，经过处理返回最终结果。
STPM模块
主要工作：
在TEE内核中，添加openssl加密库选项，满足STPM调用需求。
修改makefile，重新编译STPM2.0，将其作为静态库添加到TEE内核。

## Slide 531: 3.3.1 安全世界添加STPM
STPM_TA负责接收普通世界发送的命令，并将其通过安全世界内部接口，传递给内核态的STPM模块 。
STPM可信应用模块
主要工作：
分析原始TPM Emulator中Simulator的功能。
编写STPM_TA，用符合TEE规范的通信方式代替socket通信。
在TEE内部接口中添加函数，支持STPM_TA。

## Slide 532: 3.3.2 普通世界添加TSS2.0
TSS2.0负责接受上层用户应用程序调用，通过socket将调用命令传送给守护进程TABDaemon，再由TABDaemon将命令进一步传递给安全世界的STPM_TA。
可信软件栈（TSS）模块
主要工作：
在ARM架构下重新编译TSS2.0及TABDaemon。
根据编译时所报错误，向实验环境中添加依赖库。
分别修改TABDaemon与TSS2.0、STPM_TA的通信方式。

## Slide 533: 3.3.3 安全存储
安全存储主要基于两种密钥：安全存储密钥（SSK）和文件加密密钥（FEK）。
SSK作为根密钥，用来加密FEK，当需要加密存储一个文件（可能是密钥）时，系统产生一个对称密钥FEK，利用该密钥对文件进行加密，需对文件进行加解密时先用SSK解密FEK，再用FEK对数据进行解密。

## Slide 534
SSK
是设备唯一密钥
用来加密/解密FEK
在系统加电时生成并存储在安全区域
FEK
每个文件对应一个FEK
用来加密/解密TEE文件
在生成新TEE文件时产生、加密并存储
3.3.3 安全存储
SSK=平台唯一信息+PIN码，在设备引导阶段，通过读取设备唯一标识符以及用户手动输入安全PIN码动态生成，不保存在物理设备上，防止被窃取，且绑定硬件平台，用其作为根密钥可有效保证系统数据安全。
密钥设计可应对存储安全问题：

## Slide 535
可信云系统
用户
STPM
交互
多方认证
可信PC
  通过双向认证技术，实现用户多种终端设备间的安全认证，与信任扩展。
  通过双向乃至多方认证技术将安全边界从单个终端设备扩展到整个可信云中。
3.4.1 应用场景
作为可信云的可信终端和可信链接
01

## Slide 536
采用透明加解密技术保证用户移动设备存储介质上个人数据的隐私安全。
该技术以对用户透明的方式，提供一种将数据以加密形式存储于存储介质的功能。该技术在通用块层实现。
通用块层
IO
调度层
块设备驱动层
物理块设备层
TSS
密钥安全
存储接口
TDDL
TDD
STPM
加密模块
密钥管理
文件系统层
系统调用
用户层
页高速缓存层
3.4.1 应用场景
作为可信嵌入式设备，实现存储卡加密
02

## Slide 537
带STPM的移动可信终端获取其储存的PCR值和EventLog
移动可信终端通过EventLog计算PCR，并与获取的PCR比较，匹配继续，否则退出，PC终端不可信
移动可信终端从完整性参考服务器获取标准EventLog值，并参照它验证从PC终端获取的EventLog，从而判断PC终端的安全状态。
若匹配则说明远程证明成功，PC终端可信，否则远程证明失败
3.4.1 应用场景
作为可信网络连接的设备
03

## Slide 538: 纲要
1
TrustZone技术简介
2
TrustZone技术安全实现与应用
3
基于ARM Trustzone的STPM
4
ARM V8安全技术研究

## Slide 539: 4.1.1背景
2015年，360安全研究员申迪先是完成了手机常规OS的内核提权、以及禁用最新版本SEforAndroid;尔后又利用该漏洞侵入安全区，成功绕过诸多安全特性，获取到指纹等敏感信息。
2015年,三星Galaxy S5手机指纹漏洞，攻击者root内核后，可直接访问指纹设备获取指纹，并可通过指纹冒充用户
TrustZone安全事件频发
2014年,高通QSEE驱动漏洞，驱动代码中没有判断offset和length的正确范围，可导致攻击代码提权或Dos攻击
2014年，高通QSEE存在整数溢出漏洞，通过构造特定的SMC指令，能够访问任意安全内存
2014年,高通QSEE任意内存写漏洞，没有检查传入指针参数的范围，可删除任意安全检查代码
2013年,moto手机的TrustZone内核被破解，可解锁Bootloader，加载任意操作系统

## Slide 540: 4.1.2TrustZone漏洞成因研究
Normal World
Secure World
SMC指令
共享内存
IRQ与FIQ
安全外设
TrustZone安全世界与普通世界通信接口

## Slide 541: 4.1.2TrustZone漏洞成因研究
TrustZone漏洞
成因研究
TrustZone镜像未加密存储
物理指针使用频繁
缺少严格的IO输入输出控制与检测
缺少ASLR, DEP机制
在安全功能实现中加入部分验证
部分厂商实现时使用位掩码屏蔽不再使用的功能
TrustZone架构存在问题
TrustZone采取的安全机制不完善
缺少必要的检验和控制，导致内存非法访问

## Slide 542: 4.1.2TrustZone漏洞发现
TrustZone
漏洞发现方法研究
传统的模糊测试手段不适用
硬件相关
不易调试和监控
测试手段受限于具体设备
针对TrustZone的
漏洞挖掘方法
针对TrustZone的
安全性测试方法
分析手段有限制
测试困难
形成针对TrustZone的模糊测试方法
形成针对TrustZone的基于静态分析的漏洞挖掘方法
编写构造畸形SMC指令产生器
借鉴传统模糊测试手段，形成针对TrustZone的模糊测试工具

## Slide 543: 4.1.3TrustZone开发环境构建
TrusZone
仿真环境构建研究
优点：输出信息准确、易定位
缺点：需要反复编译固件且平台相关
优点：代价低、支持不同厂商的TrustZone的实现
缺点：缺少交互手段且对于不同的TrustZone的实现均须重新构建环境
两种开发环境各有利弊
基于开发板
Qemu+TrustZone

## Slide 544: 4.1.4TrustZone漏洞利用
缓冲区溢出利用
疑似漏洞位置
潜在利用方法
漏洞触发条件
漏洞细节信息
不同利用手段
不同硬件平台
不同漏洞类型
TrustZone
漏洞利用方法研究
内存泄露利用
内存非法访问利用

## Slide 545: 4.2.1技术路线
静态分析的TrustZone漏洞挖掘方法
利用静态分析的手段，对TrustZone实现过程中关键代码的安全性进行评估，找出可疑漏洞；
TrustZone安全性测试
通过编写畸形SMC指令产生器，作为模糊测试的测试工具，利用灰盒测试、黑盒测试等多种技术手段对设备潜在的安全缺陷和漏洞进行全面挖掘和分析；
TrustZone漏洞定位和验证
利用开发板硬件平台或Qemu仿真环境，对疑似的安全漏洞进行溯源和确认，分析归纳产生机理，准确评估可能利用方式和潜在风险；
TrustZone漏洞利用
评价漏洞利用难度和漏洞造成的破坏程度，实现漏洞利用。
综合研究技术路线

## Slide 546: 4.2.1技术路线
静态分析过程

## Slide 547: 4.2.1技术路线
通过借鉴传统意义上的模糊测试思想，在Normal World中通过构造畸形SMC指令，发送给Monitor进行解析，寻找TrustZone实现中的漏洞
潜在风险
可能利用方式
影响范围
信息搜集
模糊测试
漏洞扫描
分析
测试报告
自动化的缺陷注入
畸形SMC指令
获取非法数据
分析安全世界
SMC返回的数据
SMC指令格式
实现的服务的功能号
重点寻找与内存相关
的服务
TrustZone模糊测试技术

## Slide 548: 4.2.1技术路线
传统模糊测试采用自动化的缺陷注入技术，旨在定位软件中可能存在的错误，发现触发系统错误的输入。基本原理：通过模糊器向目标应用发送大量的畸形数据并监视程序运行状态以发现设备故障，通过记录触发异常的输入数据来进一步定位异常位置。
借鉴该思想，在TrustZone通过构造畸形的SMC指令，发送大量畸形SMC给monitor，看能否得到非法的返回
模糊测试过程
TrustZone模糊测试

## Slide 549: 4.2.1技术路线
漏洞定位与验证
漏洞定位与验证是指在代码中确定漏洞发生的位置，了解产生机理，准确评估潜在利用方式和风险等级的过程。
TrustZone漏洞挖掘方法中，使用模糊测试方式能够对其实现中明显的漏洞进行初步扫描，进一步研究以及最终漏洞的确定和定位主要依赖于静态分析。

## Slide 550: 4.3.1dos攻击
攻击原理
在OP_TEE中，安全世界的TA与普通世界的CA通过服务器/客户端模式建立连接，当普通世界的CA需要请求某个TA时，CA提供对应TA的UUID与TA建立会话。由于安全世界的资源有限，支持同时开启的会话存在限制，通过构建恶意的CA请求耗尽会话资源，能够实现dos攻击。
实现过程

## Slide 551: 4.3.1dos攻击
试验成功截图
执行dos_test之前执行normal_test能够得到想要的结果
执行dos_test耗尽会话资源
再次执行normal_test系统返回错误

## Slide 552: 4.3.2恶意软件攻击
攻击原理
在OP_TEE中，安全世界的TA没有对普通世界CA进行身份验证，只要CA能够提供正确的UUID号以及提供合法的参数，TA都会给出相应的反馈。恶意CA能够利用该漏洞窃取合法CA的数据。
实现过程

## Slide 553: 4.3.2恶意软件攻击
试验成功截图
normalCA写入CA1：username:pwd
fakeCA能够读出该数据

## Slide 554: 基于Cortex-M3的 SLE97 M9900
武汉大学 涂航
2017.10

## Slide 555: ARM

## Slide 556: Cortex-M

## Slide 557: ARM

## Slide 558: Cortex M0

## Slide 559: Cortex M3

## Slide 560: Cortex M3

## Slide 561: Cortex M4

## Slide 562: Cortex M4

## Slide 563: ARM

## Slide 564: ARM

## Slide 565: ARM
在过去，做ARM 开发必须处理好两个状态。这两个状态是井水不犯河水的，它们是：32 位的ARM 状态和16 位的Thumb 状态。当处理器在ARM 状态下时，所有的指令均是32 位的（哪怕只是个”NOP”指令），此时性能相当高。
而在Thumb 状态下，所有的指令均是16 位的，代码密度提高了一倍。不过，thumb 状态下的指令功能只是ARM 下的一个子集，结果可能需要更多条的指令去完成相同的工作，导致处理性能下降。
为了取长补短，很多应用程序都混合使用ARM 和Thumb 代码段。然而，这种混合使用是有额外开销（overhead）的，时间上的和空间上的都有，主要发生在状态切换之时。
另一方面，ARM 代码和Thumb 代码需要以不同的方式编译，这也增加了软件开发管理的复杂度。

## Slide 566: ARM
ARM指令集和Thumb指令集

## Slide 567: ARM
Thumb2指令集系统
  消灭了状态切换的额外开销，节省了执行时间和指令空间。
  不再需要把源代码文件分成按 ARM 编译的和按Thumb 编译的，软件开发的管理大大减负。
  无需再反复地求证和测试：究竟该在何时何地切换到何种状态下，我的程序才最有效率。开发软件容易多了。

## Slide 568: Cortex M3

## Slide 569: Cortex M3

## Slide 570: Arm调试系统

## Slide 571: Cortex M3

## Slide 572: Cortex M3
Cortex‐M3 内部有若干个总线接口，以使CM3 能同时取址和访内（访问内存），它们是：
  指令存储区总线（两条）
  系统总线
  私有外设总线
有两条代码存储区总线负责对代码存储区的访问，分别是I‐Code 总线和D‐Code 总线。前者用于取指，后者用于查表等操作，它们按最佳执行速度进行优化。
系统总线用于访问内存和外设，覆盖的区域包括SRAM，片上外设，片外RAM，片外扩展设备，以及系统级存储区的部分空间。
私有外设总线负责一部分私有外设的访问，主要就是访问调试组件。它们也在系统级存储区。

## Slide 573: Cortex M3
内建的嵌套向量中断控制器
  可嵌套中断支持
    可嵌套中断支持的作用范围很广，覆盖了所有的外部中断和绝大多数系统异常。外在表现是，这些异常都可以被赋予不同的优先级。当前优先级被存储在xPSR 的专用字段中。当一个异常发生时，硬件会自动比较该异常的优先级是否比当前的异常优先级更高。如果发现来了更高优先级的异常，处理器就会中断当前的中断服务例程（或者是普通程序），而服务新来的异常——即立即抢占。
  向量中断支持
    当开始响应一个中断后，CM3 会自动定位一张向量表，并且根据中断号从表中找出ISR 的入口地址，然后跳转过去执行。不需要像以前的ARM 那样，由软件来分辨到底是哪个中断发生了，也无需半导体厂商提供私有的中断控制器来完成这种工作。这么一来，中断延迟时间大为缩短。
  动态优先级调整支持
    软件可以在运行时期更改中断的优先级。如果在某ISR 中修改了自己所对应中断的优先级，而且这个中断又有新的实例处于悬起中（pending），也不会自己打断自己，从而没有重入(reentry)［译注7］风险。
  中断延迟大大缩短
    Cortex‐M3 为了缩短中断延迟，引入“咬尾中断”和“晚到中断”等新特性。包括自动的现场保护和恢复，以及其它的措施，用于缩短中断嵌套时的ISR 间延迟。
  中断可屏蔽
    既可以屏蔽优先级低于某个阈值的中断/异常 (设置BASEPRI 寄存器)，也可以全体封杀(设置PRIMASK 和FAULTMASK 寄存器)。这是为了让时间关键（time‐critical）的任务能在死线(deadline，或曰最后期限)到来前完成，而不被干扰。

## Slide 574: Cortex M3
异常

## Slide 575: Cortex M3
异常中的外部中断

## Slide 576: CM3异常向量表
当一个发生的异常被CM3 内核接受，对应的异常handler 就会执行。为了决定handler 的入口地址，CM3 使用了“向量表查表机制”。这里使用一张向量表。
向量表其实是一个WORD（32 位整数）数组，每个下标对应一种异常，该下标元素的值则是该异常handler 的入口地址。
0 号异常的功能则是个另类，它并不是什么入口地址，而是给出了复位后MSP 的初值。
向量表的存储位置是可以设置的，通过NVIC 中的一个重定位寄存器来指出向量表的地址。
  在复位后，该寄存器的值为0。因此，在地址0 处必须包含一张向量表，用于初始时的异常分配。

## Slide 577: Cortex M3异常向量表

## Slide 578: Cortex M3异常向量表

## Slide 579: Cortex M3中断优先级
为了使抢占机能变得更可控，CM3 还把256 级优先级按位分成高低两段，分别是抢占优先级和亚优先级。
NVIC 中有一个寄存器是“应用程序中断及复位控制寄存器” ，它里面有一个位段名为“优先级组”。该位段的值对每一个优先级可配置的异常都有影响——把其优先级分为个位段：MSB 所在的位段（左边的）对应抢占优先级，而LSB 所在的位段（右边的）对应亚优先级。
抢占优先级决定了抢占行为：当系统正在响应某异常L 时，如果来了抢占优先级更高的异常H，则H 可以抢占L。亚优先级则处理“内务”：当抢占优先级相同的异常有不止一个悬起时，就优先响应亚优先级最高的异常。
这种优先级分组规定：亚优先级至少是1 个位。因此抢占优先级最多是7 个位，造成了最多只有128 级抢占的现象。
但是CM3 允许从比特7 处分组，此时所有的位都表达亚优先级，没有任何位表达抢占优先级，因而所有优先级可编程的异常之间就不会发生抢占——相当于在它们之中除能了CM3 的中断嵌套机制。当然还有凌架于法律之上的三位老大：复位，NMI 和硬fault。它们无论何时出现，都立即无条件抢占所有优先级可编程的“平民异常”。

## Slide 580: Cortex M3中断优先级

## Slide 581: Cortex M3中断优先级

## Slide 582: Cortex M3复位
/
硬件复位
1、从地址 0x0000,0000 处取出MSP 的初始值。
2、从地址 0x0000,0004 处取出PC 的初始值——这个值是复位向量，LSB 必须是1。然后从这个值所对应的地址处取指。

## Slide 583: Cortex M3

## Slide 584: Cortex M3

## Slide 585: Cortex M3
NVIC 中的尾链
  在背对背中断的情况下，传统系统会重复完整的状态保存和还原周期两次，从而导致更高的延迟。
  Cortex-M 处理器通过在 NVIC 硬件中实现尾链技术简化了活动中断和挂起的中断之间的转换。
  处理器状态会在比软件实现时间更少的周期内自动保存在中断条目上并在中断退出时还原，从而显著提升低频系统的性能。

## Slide 586: Cortex M3

## Slide 587: Cortex M3

## Slide 588: Cortex M3

## Slide 589: Cortex M3
只有在特权级下，才允许访问这 3 个寄存器。
为了快速地开关中断，CM3 还专门设置了一条 CPS 指令，有 4 种用法：
  CPSID I ;PRIMASK=1， ;关中断
  CPSIE I ;PRIMASK=0， ;开中断
  CPSID F ;FAULTMASK=1, ;关异常
  CPSIE F ;FAULTMASK=0 ;开异常

## Slide 590: Cortex M3
对于时间‐关键任务而言，PRIMASK 和 BASEPRI 对于暂时关闭中断是非常重要的。而 FAULTMASK 则可以被 OS 用于暂时关闭 fault 处理机能，这种处理在某个任务崩溃时可能需要。因为在任务崩溃时，常常伴随着一大堆 faults。在系统料理“后事”时，通常不再需要响应这些 fault——人死帐清。总之 FAULTMASK 就是专门留给 OS 用的。
要访问 PRIMASK, FAULTMASK 以及 BASEPRI，同样要使用 MRS/MSR 指令,如：
  MRS R0, BASEPRI ;读取 BASEPRI 到 R0 中
  MRS R0, FAULTMASK ;似上
  MRS R0, PRIMASK ;似上
  MSR BASEPRI, R0 ;写入 R0 到 BASEPRI 中
  MSR FAULTMASK, R0 ;似上
  MSR PRIMASK, R0 ;似上

## Slide 591: Cortex M3
CONTROL[1]
在Cortex‐M3 的handler 模式中，CONTROL[1]总是 0。在线程模式中则可以为 0 或1。 仅当处于特权级的线程模式下，此位才可写，其它场合下禁止写此位。改变处理器的模式也有其它的方式：在异常返回时，通过修改 LR 的位 2，也能实现模式切换。
CONTROL[0]
仅当在特权级下操作时才允许写该位。一旦进入了用户级，唯一返回特权级的途径，就是触发一个（软）中断，再由服务例程改写该位。CONTROL［0］只有在特权级下才能访问。用户级的程序如想进入特权级，通常都是使用一条“系统服务呼叫指令（SVC）”来触发“SVC 异常”，该异常的服务例程可以选择修改CONTROL[0]。
  CONTROL 寄存器也是通过 MRS 和 MSR 指令来操作的：
    MRS R0, CONTROL
    MSR CONTROL, R0

## Slide 592: ARMv7
处理器支持两种处理器的操作模式，还支持两级特权操作。
两种操作模式为：
  处理者模式(handler mode，异常服务例程的代码，包括中断服务例程的代码)
  线程模式(thread mode，普通应用程序的代码)。
特权：特权级和用户级可以提供一种存储器访问的保护机制，使得普通的用户程序代码不能意外地，甚至是恶意地执行涉及到要害的操作。处理器支持两种特权级，这也是一个基本的安全模型。
运行线程模式下的普通应用程序时，既可以使用特权级，也可以使用用户级；
但是异常服务例程，也就是处理者模式必须在特权级下执行。
复位后，处理器默认进入线程模式，特权极访问。在特权级下，程序可以访问所有范围的存储器(如果有 MPU，还要 在MPU规定的禁地之外)，并且可以执行所有指令。
在特权级下的程序可以为所欲为，但也可能会把自己给玩进去——切换到用户级。一旦进入用户级，再想回来就得走“法律程序”了——用户级的程序不能简简单单地试图改写 CONTROL寄存器就回到特权级，它必须先“申诉”：执行一条系统调用指令(SVC)。这会触发SVC异常，然后由异常服务例程(通常是操作系统的一部分)接管，如果批准了进入，则异常服务例程修改 CONTROL寄存器，才能在用户级的线程模式下重新进入特权级。 事实上，从用户级到特权级的唯一途径就是异常：如果在程序执行过程中触发了一个异常，处理器总是先切换入特权级，并且在异常服务例程执行完毕退出时，返回先前的状态(也可以手工指定返回的状态)

## Slide 593: Cortex M3
Notes: 特权模式：用户级和特权级
cpu模式：线程和handler
没有用户级handler模式
合法的操作模式转换机制如上图

## Slide 594: Cortex M3

## Slide 595: Cortex M3
当CONTROL[0]=0 时，在异常处理的始末，只发生了处理器模式的转换，如右图所示。
但若CONTROL[0]=1（线程模式+用户级），则在中断响应的始末，both 处理器模式和特权等极都要发生变化，如右图所示。

## Slide 596: Cortex M3
异常处理过程中，如果参与的寄存器比较多，PUSH/POP 指令足够体贴，支持一次操作多个寄存器：
PUSH {R0-R2} ;压入 R0-R2
PUSH {R3-R5,R8, R12} ;压入 R3-R5,R8，以及 R12
在 POP 时，可以如下操作：
POP {R0-R2} ;弹出 R0-R2
POP {R3-R5,R8, R12} ;弹出 R3-R5，R8，以及 R12
注意：不管在寄存器列表中，寄存器的序号是以什么顺序给出的，汇编器都将把它们升 序排序。然后 PUSH 指令按照从大到小的顺序依次入栈，POP 则按从小到大的顺序依次出栈。 如果不按升序写寄存器，有些汇编器可能会给出一个语法错误。
PUSH/POP 对还有这样一种特殊形式，形如：
PUSH {R0-R3, LR}
POP {R0-R3, PC}
请注意：POP 的最后一个寄存器是PC，并不是先前PUSH的LR。这其实是一个返回的小技巧。因为总要把先前 LR 的值弹出来，再使用此值返回，干脆绕过 LR，直接传给 PC！那不怕 LR 的值没有被恢复吗？不怕，因为 LR 在子程序返回时的唯一用处就是提供返回地址，在返回后，先前保存的返回地址就没有利用价值了，所以只要 PC 得到了正确的值，不恢复也没关系。
PUSH 指令等效于与使用 R13 作为地址指针的 STMDB 指令，而 POP 指令则等效于使用R13 作为地址指针的 LDMIA 指令——STMDB/LDMIA 还可以使用其它寄存器作为地址指针。

## Slide 597: Cortex M3
Cortex‐M3 使用的是“向下生长的满栈”模型。堆栈指针SP 指向最后一个被压入堆栈的32位数值。在下一次压栈时，SP 先自减4，再存入新的数值。
POP 操作刚好相反：先从SP 指针处读出上一次被压入的值，再把SP 指针自增4。

## Slide 598: Cortex M3
CONTROL寄存器

## Slide 599: Cortex M3
在Cortex‐M3 中，有专门的指令负责堆栈操作——PUSH 和POP。汇编语法如下例所演示
  PUSH {R0} ; *(--R13)=R0。R13 是long*的指针
  POP {R0} ; R0= *R13++
Cortex‐M3 中的堆栈以这种方式来使用的，就是所谓的“向下生长的满栈” 。因此，在PUSH 新数据时，堆栈指针先减一个单元。通常在进入一个子程序后，第一件事就是把寄存器的值先PUSH 入堆栈中，在子程序退出前再POP 曾经PUSH 的那些寄存器。
另外，PUSH 和POP 还能一次操作多个寄存器：
subroutine_1
  PUSH {R0-R7, R12, R14} ; 保存寄存器列表
  … ; 执行处理
  POP {R0-R7, R12, R14} ; 恢复寄存器列表
  BX R14 ; 返回到主调函数

## Slide 600: Cortex M3
在程序中为了突出重点，可以使用SP 表示R13。在程序代码中，both MSP 和PSP 都被称为R13/SP。
也可以通过MRS/MSR 指令来指名道姓地访问具体的堆栈指针。
  MSP，亦写作SP_main，这是复位后缺省使用堆栈指针，服务于操作系统内核和异常服务例程；
  PSP，亦写作SP_process，典型地用于普通的用户线程中。
寄存器的PUSH 和POP 操作永远都是4 字节对齐的——也就是说他们的地址必须是0x4,0x8,0xc,……。这样一来，R13 的最低两位被硬线连接到0，并且总是读出0（Read As Zero）。

## Slide 601: Cortex M3
连接寄存器 R14
R14是连接寄存器（LR）。LR 用于在调用子程序时存储返回地址。当使用 BL(分支并连接，Branch and Link)指令时，硬件自动填充 LR 的值。
  main ;主程序
    …
      BL function1 ; 使用“分支并连接”指令呼叫 function1
        ; PC= function1，并且 LR=main 的下一条指令地址
    …
  Function1
    … ; function1 的代码
    BX LR ; 函数返回（如果 function1 要使用 LR，必须在使用前 PUSH，
        ; 否则返回时程序就可能跑飞了——译注）
尽管 PC 的 LSB 总是 0（因为代码至少是字对齐的），LR 的 LSB 却是可读可写的。这是历史遗留的产物。在以前，由位 0 来指示 ARM/Thumb 状态。因为其它有些 ARM 处理器支持 ARM 和 Thumb 状态并存，为了方便汇编程序移植，CM3 需要允许 LSB 可读可写。

## Slide 602: ARMv7
程序计数器 R15
R15 是程序计数器，也可以使用名字“PC”来访问它。因为CM3 内部使用了指令流水线，读 PC 时返回的值是当前指令的地址+4。如：
0x1000: MOV R0, PC ; R0 = 0x1004
如果向 PC 中写数据，就会引起一次程序的分支（但是不更新 LR 寄存器）。
CM3 中的指令至少是半字对齐的，所以 PC 的 LSB 总是读回 0。然而，在分支时，无论是直接写 PC 的值 还是使用分支指令，都必须保证加载到 PC 的数值是奇数（即 LSB=1），用以表明这是在 Thumb 状态下执行。倘若写了 0，则视为企图转入 ARM 模式，CM3 将产生一个 fault 异常。

## Slide 603: Cortex M3指令与汇编
汇编指令的最典型书写模式如下所示：
标号
    操作码 操作数 1, 操作数 2, … ; 注释。
其中，标号是可选的，如果有，它必须顶格写。标号的作用是让汇编器来计算程序转移的地址。
操作码是指令的助记符，它的前面必须有至少一个空白符，通常使用一个“Tab”键来产生。操作码后面往往跟随若干个操作数，而第 1 个操作数，通常都给出本指令执行结果的存储地。不同指令需要不同数目的操作数，并且对操作数的语法要求也可以不同。举例来说，立即数必须以“#”开头，如
    MOV R0, #0x12 ; R0 f- 0x12
    MOV R1, #’A’ ; R1 f- 字母 A 的 ASCII 码
        注释均以”;”开头。
还可以使用 EQU 指示字来定义常数，然后在代码中使用它们，例如：
NVIC_IRQ_SETEN0 EQU 0xE000E100
NVIC_IRQ0_ENABLE EQU 0x1
    …
    LDR R0, =NVIC_IRQ_SETEN0 ;在这里的 LDR 是个伪指令，它会被汇编器转换成一条“相对 PC 的加载指令”
    MOV R1, #NVIC_IRQ0_ENABLE ; 把立即数传送到指令中
    STR R1, [R0] ; *R0=R1，执行完此指令后 IRQ #0 被使能。

## Slide 604: Cortex M3
如果汇编器不能识别某些特殊指令的助记符，你就要“手工汇编”——查出该指令的确切二进制机器码，然后使用 DCI 编译器指示字。例如，BKPT 指令的机器码是 0xBE00，即可 以按如下格式书写：
  DCI 0xBE00 ; 断点(BKPT)，这是一个 16 位指令
(DCI 也必须空格写)
类似地，还可以使用 DCB 来定义一串字节常数——允许以字符串的形式表达，还可 以使用 DCD 来定义一串 32 位整数。它们最常被用来在代码中书写表格。例如：
  LDR R3, =MY_NUMBER ;R3=MY_NUMBER
  LDR R4, [R3] ;R4=*R3
  …
  LDR R0, =HELLO_TEXT ;R0=HELLO_TEXT
  BL PrintText ;呼叫 PrintText 以显示字符串，R0 传递参数
  …
MY_NUMBER
  DCD 0x12345678
HELLO_TEXT
  DCB ”Hello\n”,0

## Slide 605: Cortex M3
为了有力支持 Thumb‐2，引了一个“统一汇编语言（UAL）”语法机制。对于 16 位 指令和 32 位指令均能实现的一些操作（常见于数据处理操作），有时虽然指令的实际操作数 不同，或者对立即数的长度有不同的限制，但是汇编器允许开发者以相同的语法格式书写， 并且由汇编器来决定是使用 16 位指令，还是使用 32 位指令。以前，Thumb 的语法和 ARM 的语法不同，在有了 UAL 之后，两者的书写格式就统一了。
  ADD R0, R1 ; 使用传统的 Thumb 语法
  ADD R0, R0, R1 ; UAL 语法允许的等值写法（R0=R0+R1）
虽然引入了 UAL，但是仍然允许使用传统的 Thumb 语法。不过有一项必须注意：如果 使用传统的 Thumb 语法，有些指令会默认地更新 APSR，即使你没有加上 S 后缀。如果使用 UAL 语法，则必须指定 S 后缀才会更新。例如：
  AND R0, R1 ;传统的 Thumb 语法
  ANDS R0, R0,R1 ;等值的 UAL 语法（必须有 S 后缀）
在 Thumb‐2 指令集中，有些操作既可以由 16 位指令完成，也可以由 32 位指令完成。例如，R0=R0+1 这样的操作，16 位的与 32 位的指令都提供了助记符为“ADD”的指令。在UAL 下，你可以让汇编器决定用哪个，也可以手工指定是用 16 位的还是 32 位的：
  ADDS R0, #1 ;汇编器将为了节省空间而使用 16 位指令
  ADDS.N R0, #1 ;指定使用 16 位指令（N＝Narrow）
  ADDS.W R0, #1 ;指定使用 32 位指令（W=Wide）
.W(Wide)后缀指定 32 位指令。如果没有给出后缀，汇编器会先试着用 16 位指令以缩小代码体积，如果不行再使用 32 位指令。因此，使用“.N”其实是多此一举，不过汇编器可

## Slide 606: Cortex M3
32 位 Thumb‐2 指令也可以按半字对齐（以前 ARM 32 位指令都必须按字对齐），因此下例是允许的：
    0x1000: LDR r0, [r1] ;一个 16 位的指令
    0x1002: RBIT.W r0 ;一个 32 位的指令，跨越了字的边界

## Slide 607: Cortex M3
APSR 中的 5 个标志位
• N: 负数标志(Negative)
• Z： 零结果标志(Zero)
• C: 进位/借位标志(Carry)
• V: 溢出标志(oVerflow)
• S: 饱和标志(Saturation)，它不做条件转移的依据

## Slide 608: CM3指令集

## Slide 609: CM3指令集

## Slide 610: CM3指令集

## Slide 611: CM3指令集

## Slide 612: CM3指令集

## Slide 613: CM3指令集

## Slide 614: CM3指令集

## Slide 615: CM3指令集

## Slide 616: CM3指令集
未支持的指令：
  BLX #im 在使用立即数做操作数时，BLX 总是要切入ARM 状态。因为Cortex-M3 只在Thumb 态下运行，故以此指令为代表的，凡是试图切入ARM 态的操作，都将引发一个用法fault。
  SETEND 由 v6 引入的，在运行时改变处理器端设置的指令（大端或小端）。因为Cortex-M3 不支持动态端的功能，所以此指令也将引发fault

## Slide 617: CM3不支持的协处理器相关指令

## Slide 618: CM3指令集
改变处理器状态指令（CPS）的一些用法也不再支持。这是因为PSRs 的定义已经变了，以前在v6 中定义的某些位在CM3 中不存在。

## Slide 619: CM3指令集
有些提示（hint）指令的功能不支持，它们在CM3 中按“NOP”指令对待。

## Slide 620: CM3指令集：数据传送
CM3 中的数据传送类型包括：
  􀁺 两个寄存器间传送数据
  􀁺 寄存器与存储器间传送数据
  􀁺 寄存器与特殊功能寄存器间传送数据
  􀁺 把一个立即数加载到寄存器

## Slide 621: CM3指令集
用于在寄存器间传送数据的指令是MOV。比如，如果要把R3 的数据传送给R8，则写作：
  MOV R8, R3
MOV 的一个衍生物是MVN，它把寄存器的内容取反后再传送。
用于访问存储器的基础指令是“加载（Load）”和“存储（Store）”。加载指令LDR 把存储器中的内容加载到寄存器中，存储指令STR 则把寄存器的内容存储至存储器中，传送过程中数据类型也可以变通。

## Slide 622: CM3指令集

## Slide 623: CM3指令集
上表中，加粗的是符合 CM3 堆栈操作的 LDM/STM 使用方式。并且，如果 Rd 是 R13（即 SP），则与 POP/PUSH 指令等效。(LDMIA‐>POP, STMDB ‐> PUSH)
  STMDB SP!, {R0-R3, LR} 等效于 PUSH {R0-R3, LR}
  LDMIA SP!, {R0-R3, PC} 等效于 PUSH {R0-R3, PC}
Rd 后面的“！”是什么意思？它表示要自增(Increment)或自减（Decrement）基址寄存器 Rd 的值，时机是在每次访问前(Before)或访问后(After)。增/减单位：字（4 字节）。
例如，记 R8=0x8000， 则下面两条指令：
  STMIA.W R8!, {r0-R3} ; R8 值变为 0x8010，每存一次增一次，先存储后自增
  STMDB.W R8, {R0-R3} ; R8 值的“一个内部复本”先自减后存储，但是 R8 的值不变

## Slide 624: CM3指令集
感叹号还可以用于单一加载与存储指令——LDR/STR。这也就是所谓的 “带预索引”(Pre‐indexing)的 LDR 和 STR。例如：
  LDR.W R0, [R1, #20]! ;预索引
该指令先把地址 R1+offset 处的值加载到 R0，然后，R1 令 R1+ 20（offset 也可以是负数）。这里的“！”就是指在传送后更新基址寄存器 R1 的值。“！”是可选的。如果没 有“！”，则该指令就是普通的带偏移量加载指令。带预索引的数据传送可以用在多种数据类型上，并且既可用于加载，又可用于存储。

## Slide 625: CM3指令集
CM3 除了支持“预索引”，还支持“后索引”(Post‐indexing)。后索引也要使用一个立即数offset，但与预索引不同的是，后索引是忠实使用基址寄存器Rd 的值作为数据传送的地址的。待到数据传送后，再执行Rd = Rd+offset（offset 可以是负数）。如：
  STR.W R0, [R1], #-12 ;后索引
该指令是把 R0 的值存储到地址R1 处的。在存储完毕后， R1= R1+(‐12)
注意，[R1]后面是没有“！”的。可见，在后索引中，基址寄存器是无条件被更新的——相当于有一个“隐藏”的“！”

## Slide 626: CM3指令集
立即数的位数是有限制的，且不同指令的限制可以不同。这下岂不是要有的背了？其实不必！因为如果在使用中超过了限制，则汇编器会给你报错，所以不用担心会背成书呆子。
那能彻底消灭这种限制吗？办法是有的，只是要使用另一种形式的LDR/STR。事实上，在CM3 中的偏移量，除了可以使用形如#offset 的立即数，还可以使用一个寄存器。使用寄存器来提供偏移量，就可以“天南地北任我行”了。不过，如果使用寄存器提供偏移量，就不能使用“预索引”和“后索引”了——也就是说不能修改基址寄存器的值。因此下面的写法就是非法的：
  ldr r2, [r0, r3]！ ;错误，寄存器提供偏移量时不支持预索引
  ldr r2, [r0], r3 ;错误，寄存器提供偏移量时不支持后索引
看起来令人扫兴，不是吗？不过也有好消息。当使用寄存器作索引时，可以“预加工”索引寄存器的值——逻辑左移。显然，这与C 语言数组下标的寻址方式刚好吻合，如
  ldr r2, [r0, r3, lsl #2]
如果 r3 给出了某32 位整数数组的下标，则这条指令即可取出该下标处的数组元素。
还有一个注意事项：左移的位数只能是1、2 或者3。（最常用的就是2，对应long 类型）。

## Slide 627: CM3指令集
PUSH/POP 作为堆栈专用操作，也属于数据传送指令类。
通常PUSH/POP 对子的寄存器列表是一致的，但是PC 与LR 的使用方式有所通融，如
;子程序入口
  PUSH {R0-R3, LR}
  …
;子程序出口
  POP {R0-R3, PC}
在这个例子中，旁路了LR，直截了当地返回。

## Slide 628: CM3指令集
数据传送指令还包括MRS/MSR。还记得第3 章讲到过CM3 有若干个特殊功能寄存器吗？
MRS/MSR 就是专门用于访问这些寄存器的。不过，这些寄存器都是关键部位。因此除了APSR在某些场合下可以“露点”之外，其它的都不能“走光”——必须在特权级下才允许访问，以免系统因误操作或恶意破坏而功能紊乱，甚至当机。
如果以身试法，则fault 伺候（MemManage fault，如果被除能则“上访”成硬fault）。
通常，只有系统软件（如OS）才会操作这类寄存器，应用程序，尤其是用C 编写的应用程序，是从来不关心这些的。

## Slide 629: CM3指令集
程序中会经常使用立即数。如要访问某个地址时，必须先把该地址加载到一个寄存器中，这就包含了一个32 位立即数加载操作。
CM3 中的MOV/MVN 指令族负责加载立即数，各个成员支持的立即数位数不同。例如，16位指令MOV 支持8 位立即数加载，如：
  MOV R0, #0x12
32 位指令MOVW 和MOVT 可以支持16 位立即数加载。
那要加载32 位立即数怎么办呢？要用两条指令来完成了。
如果某指令需要使用32 位立即数，也可以在该指令地址的附近定义一个32 位整数数组，把这个立即数放到该数组中。然后使用一条LDR Rd, [PC, #offset] 来查表。offset 的值需要计算，它其实是LDR 指令的地址与该数组元素地址的距离。手工计算offset 是很自虐的作法，马上要讲到的一条伪指令能让汇编器来自动产生这种数组，并且负责计算offset。这里提到的这种数组被广泛使用，它的学名叫“文字池”（literal pool），通常由汇编器自动布设，程序很大时可能也需要手工布设(LTORG 指示字)。
不过，为了书写的方便，汇编器通常都支持”LDR Rd, = imm32”伪指令。例如：
  LDR, r0, =0x12345678
它的名字也是LDR，但它是伪指令，是“妖怪变的”，而且有若干种原形。所以不要因为名字相同就混淆。
大多数情况下，汇编器都在遇到LDR 伪指令时，都会把它转换成一条相对于PC 的加载指令，来产生需要的数据。通过组合使用MOVW 和MOVT 也能产生32 位立即数，不过有点麻烦。大可依赖汇编器，它会明智地使用最合适的形式来实现该伪指令。

## Slide 630: CM3指令集
LDR 伪指令和ADR 伪指令 都有能力产生一个地址，但是语法和行为不同。对于 LDR，如果汇编器发现要产生立即数是一个程序地址，它会自动地把 LSB 置位，例如：
  LDR r0, =address1 ; R0= 0x4000 | 1
… address1
0x4000: MOV R0, R1
在这个例子中，汇编器会认出 address1 是一个程序地址，所以自动置位 LSB。另一方面， 如果汇编器发现要加载的是数据地址，则不会自作聪明，多机灵啊！看：
  LDR R0, =address1 ; R0= 0x4000
… address1
0x4000: DCD 0x0 ;0x4000 处记录的是一个数据
ADR 指令则是“厚道人”，它决不会修改 LSB。例如：
ADR r0, address1 ; R0= 0x4000。注意：没有“=”号
… address1
0x4000: MOV R0, R1
ADR 将如实地加载 0x4000。注意，语法略有不同，没有“=”号。
LDR 通常是把要加载的数值预先定义，再使用一条 PC 相对加载指令来取出。而 ADR 则尝试对 PC 作算术加法或减法来取得立即数。因此 ADR 未必总能求出需要的立即数。其实顾名思义，ADR 是为了取出附近某条指令或者变量的地址，而 LDR 则是取出一个通用的 32 位整数。因为 ADR 更专一，所以得到了优化，故而它的代码效率常常比LDR的要高。

## Slide 631: CM3指令集：数据处理
以加法为例，常见的有：
  ADD R0, R1 ; R0 += R1
  ADD R0, #0x12 ; R0 += 12
  ADD.W R0, R1, R2 ; R0 = R1+R2
虽然助记符都是ADD，但是二进制机器码是不同的。
当使用16 位加法时，会自动更新APSR 中的标志位。然而，在使用了“.W”显式指定了32 位指令后，就可以通过“S”后缀手工控制对APSR 的更新，如：
  ADD.W R0, R1, R2 ; 不更新标志位
  ADDS.W R0, R1, R2 ; 更新标志位
除了 ADD 指令之外，CM3 中还包含SUB, MUL, UDIV/SDIV 等用于算术四则运算。

## Slide 632: CM3指令集

## Slide 633: CM3指令集

## Slide 634: CM3指令集

## Slide 635: CM3指令集
大多数涉及 3 个寄存器的 32 位数据操作指令，都可以在计算之前，对其第 3 个操作数 Rn 进行“预加工”——移位，格式为：
  DataOp Rd, Rm, Rn, LSL #imm5 ;先对 Rn 逻辑左移imm5 格
  DataOp Rd, Rm, Rn, LSR #imm5 ;先对 Rn 逻辑右移imm5 格
  DataOp Rd, Rm, Rn, ASR #imm5 ;先对 Rn 算术右移imm5 格
  DataOp Rd, Rm, Rn, ROR #imm5 ;先对 Rn 循环右移imm5 格
  DataOp Rd, Rm, Rn, ROL #imm5 ;（错误）先对 Rn 循环左移imm5 格
  DataOp Rd, Rm, Rn, RRX ;先对 Rn 带进位位右移一格
注意：“预加工”是对 Rn 的一个“内部复本”执行操作，不会因此而影响 Rn 的值。但如果 Rn 正巧是Rd，则按 DataOp 的计算方式来更新。
其中，DataOp 可以是所有“传统”的 32 位数据操作指令，包括：
ADD/ADC/ SUB/SBC/RSB/ AND/ORR/EOR/ BIC/ORN

## Slide 636: CM3指令集

## Slide 637: CM3指令集
如果在移位和循环指令上加上“S”后缀，这些指令会更新进位位C。
如果是16 位Thumb指令，则总是更新C 的。

## Slide 638: CM3指令集

## Slide 639: CM3指令集

## Slide 640: CM3指令集
RBIT指令
RBIT 比前面的REV 之流更精细，它是按位反转的，相当于把32 位整数的二进制表示法水平旋转180 度。其格式为：
  RBIT.W Rd, Rn
这个指令在处理串行比特流时大有用场，而且几乎到了没它不行的地步。
例如，记R1=0xB4E10C23
（二进制数值为 1011,0100,1110,0001,0000,1100,0010,0011），
  RBIT.W R0, R1
执行后，则R0=0xC430872D
（二进制数值为1100,0100,0011,0000,1000,0111,0010,1101）

## Slide 641: CM3指令集

## Slide 642: CM3指令集
BFC（位段清零）指令把32 位整数中任意一段连续的2 进制位s 清0，语法格式为：
  BFC.W Rd, #lsb, #width
其中，lsb 为位段的末尾，width 则指定在lsb 和它的左边（更高有效位），共有多少个位参与操作。
位段不支持首尾拼接。如 BFC R0, #27, #9 将产生不可预料的结果
例如，
  LDR R0, =0x1234FFFF
  BFC R0, #4, #10
执行完后，R0= 0x1234C00F

## Slide 643: CM3指令集
BFI（位段插入指令），则把某个寄存器按LSB 对齐的数值，拷贝到另一个寄存器的某个位段中，其格式为
  BFI.W Rd, Rn, #lsb, #width
例如，
  LDR R0, =0x12345678
  LDR R1, =0xAABBCCDD
  BFI.W R1, R0, #8, #16
则执行后，R1= 0xAA5678DD （总是从Rn 的最低位提取，#lsb 只对Rd 起作用）

## Slide 644: CM3指令集：调用与跳转
最基本的无条件转移指令有两条：
  B Label ;转移到Label 处对应的地址
  BX reg ;转移到由寄存器reg 给出的地址
在BX 中，reg 的最低位指示出在转移后，将进入的状态是ARM(LSB=0)还是Thumb(LSB=1)。既然CM3 只在Thumb 中运行，就必须保证reg 的LSB=1，否则fault。
呼叫子程序时，需要保存返回地址，指令是：
  BL Label ;转移到Label 处对应的地址，并且把转移前的下条指令地址保存到LR
  BLX reg ;转移到由寄存器reg 给出的地址，根据REG 的LSB 切换处理器状态，并且把转移前的下条指令地址保存到LR
执行这些指令后，就把返回地址存储到LR（R14）中了，从而才能使用”BX LR”等形式返回。
使用BLX 要小心，因为它还带有改变状态的功能。因此reg 的LSB 必须是1，以确保不会试图进入ARM 状态。如果忘记置位LSB，则fault。

## Slide 645: CM3指令集
使用以PC 为目的寄存器的MOV 和LDR 指令也可以实现转移，并且往往能借此实现很多常人想不到的绝活，常见形式有：
  MOV PC, R0 ;转移地址由R0 给出
  LDR PC, [R0] ;转移地址存储在R0 所指向的存储器中
  POP {…,PC} ;把返回地址以弹出堆栈的风格送给PC，从而实现转移（OS 惯用）
  LDMIA SP!, {…, PC} ;POP 的另一种等效写法

## Slide 646: CM3指令集

## Slide 647: CM3指令集
在CM3 中，下列指令可以更新PSR 中的标志：
  16 位算术逻辑指令
  32 位带S 后缀的算术逻辑指令
  比较指令（如，CMP/CMN）和测试指令（如TST/TEQ）
  直接写 PSR/APSR (MSR 指令)
大多数16 位算术逻辑指令不由分说就会更新标志位（不是所有，例如ADD.N Rd, Rn, Rm 是16 位指令，但不更新标志位），32 位的都可以使用S 后缀来控制。例如：
  ADDS.W R0, R1, R2 ;使用32 位Thumb-2 指令，并更新标志
  ADD.W R0, R1, R2 ;使用32 位Thumb-2 指令，但不更新标志位
  ADD R0, R1 ;使用16 位Thumb 指令，无条件更新标志位
  ADDS R0, #0xcd ;使用16 位Thumb 指令，无条件更新标志位

## Slide 648: CM3指令集
CMP 指令。CMP 指令在内部做两个数的减法，并根据差来设置标志位，但是不把差写回。CMP 可有如下的形式：
  CMP R0, R1 ; 计算R0-R1 的差， 并且根据结果更新标志位
  CMP R0, 0x12 ; 计算R0-0x12 的差， 并且根据结果更新标志位
CMN 指令。CMN 是CMP 的一个孪生姊妹，只是它在内部做两个数的加法（相当于减去减数的相反数），如下所示：
  CMN R0, R1 ; 计算R0+R1 的和， 并根据结果更新标志位
  CMN R0, 0x12 ; 计算R0+0x12 的和，并根据结果更新标志位
TST 指令。TST 指令的内部其实就是AND 指令，只是不写回运算结果，但是它无条件更新标志位。它的用法和CMP 的相同：
  TST R0, R1 ; 计算R0 & R1， 并根据结果更新标志位
  TST R0, 0x12 ; 计算R0 & 0x12， 并根据结果更新标志位
TEQ 指令。TEQ 指令的内部其实就是EOR 指令，只是不写回运算结果，但是它无条件更新标志位。它的用法和CMP 的相同：
  TEQ R0, R1 ; 计算R0 ^ R1， 并根据结果更新标志位
  TEQ R0, 0x12 ; 计算R0 ^ 0x12， 并根据结果更新标志位

## Slide 649: CM3指令集： 指令隔离和存储器隔离
CM3 中有一系列的隔离指令。它们用在一些结构比较复杂的存储器系统中（典型地用于流水线和写缓冲）。在这类系统中，如果没有必要的隔离，会导致系统发生紊乱危象（race condition），相当于数字电路中的“竞争与冒险” 。
例如，如果存储器的映射关系，或者内存保护区的设置可以在运行时更改，（通过写MMU/MPU 的寄存器），就必须在更改之后立即补上一条DSB 指令（数据同步指令）。因为对MMU/MPU 的写操作很可能会被放到一个写缓冲中。
写缓冲是为了提高存储器的总体访问效率而设的，但它也有副作用，其中之一，就是会导致写内存的指令被延迟几个周期执行，因此对存储器的设置不能即刻生效，这会导致紧临着的下一条指令仍然使用旧的存储器设置——但程序员的本意显然是使用新的存储器设置。这种紊乱危象是后患无穷的，常会破坏未知地址的数据，有时也会产生非法地址访问fault。
CM3 提供隔离指令族，就是要消灭这些紊乱危象。

## Slide 650: CM3指令集
Notes: DMB 在双口RAM 以及多核架构的操作中很有用。如果RAM 的访问是带缓冲的，并且
写完之后马上读，就必须让它“喘口气”——用DMB 指令来隔离，以保证缓冲中的数据已
经落实到RAM 中。DSB 比DMB 更保险（当然也是有执行代价的），它是宁可错杀也不漏网
——任何它后面的指令，不管要不要使用先前的存储器访问结果，通通清洗缓冲区。大虾们
可以在有绝对信心时使用DMB，新手还是保险点好。
同DMB/DSB 相比，ISB 指令看起来似乎最小白。不过它还有其它的用场——对于高级底
层技巧：“自我更新”(self‐mofifying)代码，非常有用。举例来说，如果某个程序从下一条要
执行的指令处更新了自己，但是先前的旧指令已经被预取到流水线中去了，此时就必须清洗
流水线，把旧版本的指令洗出去，再预取新版本的指令。因此，必须在被更新代码段的前面
使用ISB，以保证旧的代码从流水线中被清洗出去，不再有机会执行。

## Slide 651: CM3指令集
MOV R0, #SOFTWARE_INTERRUPT_NUMBER
LDR R1,=0xE000EF00 ; 加载NVIC软件触发中断寄存器的地址
STR R0, [R1] ; 触发软件中断
DSB ; 执行数据同步隔离指令,如果后续指令需要根据中断服务的结果来决定如何工作（如条件跳转），却不加该指令，则后续指令可能会失能

## Slide 652: CM3指令集：饱和运算
CM3 中的饱和运算指令分为两种：
  一种是“没有直流分量”的饱和——带符号饱和运算；
  另一种无符号饱和运算则类似于“削顶失真＋单向导通”。
饱和运算多用于信号处理。比如，信号放大。当信号被放大后，有可能使它的幅值超出允许输出的范围。

## Slide 653: CM3指令集

## Slide 654: CM3指令集
饱和运算的结果可以拿去更新Q 标志（在APSR 中）。Q 标志在写入后可以用软件清0——通过写APSR。
Rn 存储“放大后的信号”，（Rn 总是32 位带符号整数）。同很多其它数据操作指令类似，Rn 也可以使用移位来“预加工”。
Rd 存储饱和运算的结果。
#imm5 用于指定饱和边界——该由多少位的带符号整数来表达允许的范围（奇数也可以使用），取值范围是1－32。

## Slide 655: CM3指令集
举例，如果要把一个32 位（带符号）整数饱和到12 位带符号整数（‐2048 至2047），则可以如下使用SSAT 指令
  SSAT{.W} R1, #12, R0
这条指令对于R0 不同值的执行结果如下。

## Slide 656: CM3指令集

## Slide 657: CM3指令集
如果需要把32 位整数饱和到无符号的12 位整数（0‐4095），则可以如下使用USAT 指令
  USAT{.W} R1, #12, R0
该指令的执行情况如图所示。

## Slide 658: CM3指令集：SFR访问
MRS和MSR两条指令是访问特殊功能寄存器的“绿色通道”——当然必须在特权级下，除APSR 外。语法如下：
  MRS <Rn>, <SReg> ;加载特殊功能寄存器的值到Rn
  MSR <Sreg>,<Rn> ;存储Rn 的值到特殊功能寄存器
一个指定PSP 进行更新的例子：
  LDR R0, =0x20008000
  MSR PSP, R0
  BX LR ;如果是从异常返回到线程状态，则使用新的PSP 的值作为栈顶指针

## Slide 659: CM3指令集

## Slide 660: CM3指令集
IT 指令
使能了指令的条件执行方式，并且使CM3 不再预取不满足条件的指令。又因为它在使用时取代了条件转移指令，还避免了在执行流转移时，对流水线的清洗和重新指令预取的开销，所以能优化C 结构中的小型if 块

## Slide 661: CM3指令集
CBZ和CBNZ是比较并条件跳转指令，专为循环结构的优化而设，它只能做前向跳转。语法格式为：
  CBZ <Rn>, <label>
  CBNZ <Rn>, <label>
它们的跳转范围较窄，只有0‐126。
与其它的比较指令不同，CBZ/CBNZ 不会更新标志位。

## Slide 662: CM3指令集
32 位硬件除法指令如下所示：
  SDIV.W Rd, Rn, Rm
  UDIV.W Rd, Rn, Rm
运算结果是 Rd= Rn/Rm，余数被丢弃。例如：
  LDR r0, =300
  MOV R1, #7
  UDIV.W R2, R0, R1
则R2= 300/7 =44
为了捕捉被零除的非法操作，你以在NVIC 的配置控制寄存器中置位DIVBYZERO 位。这样，如果出现了被零除的情况，将会引发一个用法fault 异常。如果没有任何措施，Rd 将在除数为零时被清零。

## Slide 663: CM3指令集
SXTB, SXTH, UXTB, UXTH这 4 个指令是为优化C 的强制数据类型转换而设的，把数据宽度转换成处理器喜欢的32 位长度。语法如下：
  SXTB Rd, Rn
  SXTH Rd, Rn
  UXTB Rd, Rn
  UXTH Rd, Rn
对于SXTB/SXTH，数据带符号位扩展成32 位整数。对于UXTB/UXTH，高位清零。例如，
记R0=0x55aa8765,则
  SXTB R1, R0 ; R1=0x00000065
  SXTH R1, R0 ; R1=0xffff8765
  UXTB R1, R0 ; R1=0x00000065
  UXTH R1, R0 ; R1=0x00008765

## Slide 664: CM3指令集
UBFX/SBFX 都是位段提取指令，语法格式为：
  UBFX.W Rd, Rn, #lsb, #width
  SBFX.W Rd, Rn, #lsb, #width
UBFX 从Rn 中取出任一个位段，执行零扩展后放到Rd 中（请比较与BFI 的不同）。例如：
  LDR R0, =0x5678ABCD
  UBFX.W R1, R0, #12,#16
则R0=0x0000678A
类似地，SBFX 也抽取任意的位段，但是以带符号的方式进行扩展。例如：
  LDR R0, =0x5678ABCD
  SBFX.W R1, R0, #8,#4
则R0=0xFFFFFFFB
上述例子为了描述方便使用了4 比特对齐的#lsb 和#width，但事实上并无此限制。

## Slide 665: CM3指令集
LDRD/STRD
CM3 在一定程度上支持对64 位整数操作。其中LDRD/STRD 就是为64 位整数的数据传送而设的，语法格式为：
  LDRD.W RL, RH, [Rn, #+/-offset] {!};可选预索引的64 位整数加载
  LDRD.W RL, RH, [Rn],#+/-offset ;后索引的64 位整数加载
  STRD.W RL, RH, [Rn, #+/-offset] {!};可选预索引的64 位整数存储
  STRD.W RL, RH, [Rn],#+/-offset ;后索引的64 位整数存储
例如，记 (0x1000)= 0x1234_5678_ABCD_EF00：则
  LDR R2, =0x1000 ;
  LDRD.W R0, R1, [R2]
执行后， R0= 0xABCD_EF00, R1=0x1234_5678
同理，也可以使用STRD 来存储64 位整数。在上面的例子执行完毕后，若执行如下代码：
  STRD.W R1, R0, [R2]
执行后， (0x1000)=0xABCD_EF00_1234_5678，从而实现了双字的字序反转操作。

## Slide 666: CM3指令集
TBB,TBH
高级语言都提供了“分类讨论”式控制结构，如C 的switch，Basic 的Select Case。通常，给我们的印象是比较靠后的case 执行起来效率比较低，因为要一个一个地查。有了TBB/TBH后，则改善了这类结构的执行效率（可以对比51 中的MOVC）。
TBB（查表跳转字节范围的偏移量）指令和TBH（查表跳转半字范围的偏移量）指令，分别用于从一个字节数组表中查找转移地址，和从半字数组表中查找转移地址。TBH 的转移范围已经足以应付任何臭长的switch 结构。
因为CM3 的指令至少是按半字对齐的，表中的数值都是在左移一位后才作为前向跳转的偏移量的。又因为PC 的值为当前地址+4，故TBB 的跳转范围可达255*2+4=514；TBH 的跳转范围更可高达65535*2+4=128KB+2。
请注意：Both TBB 和TBH 都只能作前向跳转，也就是说偏移量是一个无符号整数。

## Slide 667: ARMv7
跳转
TBB，TBH
if ConditionPassed() then
  EncodingSpecificOperations();
  if is_tbh then
    halfwords = UInt(MemU[R[n]+LSL(R[m],1), 2]);
  else
    halfwords = UInt(MemU[R[n]+R[m], 1]);
  BranchWritePC(PC + 2*halfwords);

## Slide 668: CM3指令集
TBB 的语法格式为：
  TBB.W [Rn, Rm] ; PC+= Rn[Rm]*2
其中，Rn 指向跳转表的基址，Rm 则给出表中元素的下标。
如果Rn 是R15，则由于指令流水线的影响，Rn 的值将是PC+4。

## Slide 669: CM3指令集

## Slide 670: CM3指令集
TBH 的操作原理与TBB 相同，只不过跳转表中的每个元素都是16 位的。
故而下标为Rm的元素要从Rn+2*Rm 处去找。

## Slide 671: CM3指令集

## Slide 672: ARMv7 指令
.thumb_func
_ThumbEETest2:
mov r1, #1
eor r2, r2, r2
eor r3, r3, r3
eor r12, r12, r12
cmp r1, #0
ittet gt
movgt r1, #10
movgt r2, #20
movle r3, #30 // 这里只能用le（表示小于等于），而不能用lt（表示小于）
movgt r12, #50
stmia r0, {r1-r3, r12}
bx lr
.text
.align 4
.globl _ThumbEETest, _ThumbEETest2
.thumb
.thumb_func
_ThumbEETest:
eor r1, r1, r1
eor r2, r2, r2
eor r3, r3, r3
eor r12, r12, r12
cmp r1, #0
itete eq
moveq r1, #10
movne r2, #20
moveq r3, #30
movne r12, #50
stmia r0, {r1-r3, r12}
bx lr
IT指令

## Slide 673: ARM协处理器指令
ARM 协处理器指令包括以下5条:
l CDP 协处理器数操作指令
  CDP P3 ，2 ，C12 ，C10 ，C3 ，4
  ；该指令完成协处理器P3 的初始化
l LDC 协处理器数据加载指令
  LDC P3 ， C4 ， [R0]
  ；将 ARM 处理器的寄存器 R0 所指向的存储器中的字数据传送到协处理器 P3 的寄存器 C4 中。
l STC 协处理器数据存储指令
  STC P3 ， C4 ， [R0]
  ；将协处理器 P3 的寄存器 C4 中的字数据传送到 ARM 处理器的寄存器R0 所指向的存储器中。
l MCR ARM 处理器寄存器到协处理器寄存器的数据传送指令
  MCR P3 ， 3 ， R0 ， C4 ， C5 ， 6
  ；将 ARM 处理器寄存器 R0 中的数据传送到协处理器 P3 的寄存器 C4 和 C5 中。
l MRC 协处理器寄存器到ARM 处理器寄存器的数据传送指令
  MRC P3 ， 3 ， R0 ， C4 ， C5 ， 6
  ；将协处理器 P3 的寄存器C4 和 C5中的数据传送到 ARM 处理器寄存器R0中。

## Slide 674: ARMv7
spin lock的特点如下：
（1）spin lock是一种死等的锁机制。当发生访问资源冲突的时候，可以有两个选择：一个是死等，一个是挂起当前进程，调度其他进程执行。spin lock是一种死等的机制，当前的执行thread会不断的重新尝试直到获取锁进入临界区。
（2）只允许一个thread进入。semaphore可以允许多个thread进入，spin lock不行，一次只能有一个thread获取锁并进入临界区，其他的thread都是在门口不断的尝试。
（3）执行时间短。由于spin lock死等这种特性，因此它使用在那些代码不是非常复杂的临界区（当然也不能太简单，否则使用原子操作或者其他适用简单场景的同步机制就OK了），如果临界区执行时间太长，那么不断在临界区门口“死等”的那些thread非常浪费CPU（所以，现代CPU的设计都会考虑同步原语的实现，例如ARM提供了WFE和SEV这样的类似指令，避免CPU进入busy loop的悲惨境地）

## Slide 675: ARMv7 指令
1）WFI
WFI一般用于cpuidle。
2）WFE
WFE的一个典型使用场景，是用在spinlock中。spinlock的功能，是在不同CPU core之间，保护共享资源。使用WFE的流程是：
a）资源空闲
b）Core1访问资源，acquire lock，获得资源
c）Core2访问资源，此时资源不空闲，执行WFE指令，让core进入low-power state
d）Core1释放资源，release lock，释放资源，同时执行SEV指令，唤醒Core2
e）Core2获得资源
以往的spinlock，在获得不到资源时，让Core进入busy loop，而通过插入WFE指令，可以节省功耗。

## Slide 676: CM3指令集

## Slide 677: CM3指令集

## Slide 678: CM3指令集

## Slide 679: CM3指令集

## Slide 680: CM3存储器系统

## Slide 681: CM3存储器系统

## Slide 682: CM3存储器系统
CM3 在定义了存储器映射之外，还为存储器的访问规定了4 种属性，分别是：
  􀁺 可否缓冲(Bufferable)
  􀁺 可否缓存(Cacheable)
  􀁺 可否执行(Executable)
  􀁺 可否共享(Sharable)
如果配了MPU，则可以通过它配置不同的存储区，并且覆盖缺省的访问属性。CM3 片内没有配备缓存，也没有缓存控制器，但是允许在外部添加缓存。
通常，如果提供了外部内存，芯片制造商还要附加一个内存控制器，它可以根据可否缓存的设置，来管理对片内和片外RAM 的访问操作。

## Slide 683: CM3存储器系统
地址空间可以通过另一种方式分为8 个512MB 等份：
1. 代码区（0x0000_0000‐ 0x1FFF_FFFF）。该区是可以执行指令的，缓存属性为WT（“写通”，Write Through），即不可以缓存。此区亦可写数据。在此区上的数据操作是通过数据总线接口的（读数据使用D‐Code，写数据使用System），且在此区上的写操作是缓冲的。
2. SRAM 区（0x2000_0000 – 0x3FFF_FFFF）。此区用于片内SRAM，写操作是缓冲的，并且可以选择WB‐WA(Write Back, Write Allocated)缓存属性。此区亦可以执行指令，以允许把代码拷贝到内存中执行——常用于固件升级等维护工作。
3. 片上外设区(0x4000_0000 – 0x5FFF_FFFF)。该区用于片上外设，因此是不可缓存的，也不可以在此区执行指令（这也称为eXecute Never, XN）。
4. 外部 RAM 区的前半段（0x6000_0000 ‐ 0x7FFF_FFFF）。该区用于片外RAM，可缓存（缓FF_FFFF）。除了不可缓存(WT)外，同前半段。
5. 外部 RAM 区的后半段（0x8000_0000 – 0x9FFF_FFFF）。除了不可缓存(WT)外，同前半段。
6. 外部外设区的前半段(0xA000_0000 – 0xBFFF_FFFF)。用于片外外设的寄存器，也用于多核系统中的共享内存（需要严格按顺序操作，即不可缓冲）。该区也是个不可执行区。
7. 外部外设区的后半段(0xC000_0000 – 0xDFFF_FFFF)。目前与前半段的功能完全一致。
8. 系统区(0xE000_0000 – 0xFFFF_FFFF)。此区是私有外设和供应商指定功能区。此区不可执行代码。系统区涉及到很多关键部位，因此访问都是严格序列化的（不可缓存，不可缓冲）。而供应商指定功能区则是可以缓存和缓冲的。
Notes: 􀁺 写回(Write Back)：
是cache 的最基本职能，用于改善数据传送的效率。
􀁺 写通(Write Through)： 写操作“穿透”中途的缓存操作，直接落入最终的目的地中。可见，写通
操作架空了cache，但它使写操作的结果立即生效。这常用于和片上外设或其它处理器共享的内
存中，如显卡的显存，片上外设寄存器，以及双核系统中的共享内存。写通操作和C 中的“volatile”
有密切的联系。

## Slide 684: CM3存储器系统

## Slide 685: CM3存储器系统
位带操作，可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。
在CM3中，有两个区中实现了位带。
其中一个是SRAM 区的最低1MB 范围，第二个则是片内外设区的最低1MB 范围。
这两个区中的地址除了可以像普通的RAM 一样使用外，它们还都有自己的“位带别名区”，位带别名区把每个比特膨胀成一个32 位的字。
当你通过位带别名区访问这些字时，就可以达到访问原始比特的目的。
使代码更简洁，这只是位带操作优越性的初等体现，位带操作还有一个重要的好处是在多任务中，用于实现共享资源在任务间的“互锁”访问。多任务的共享资源必须满足一次只有一个任务访问它——亦即所谓的“原子操作”。以前的读－改－写需要3 条指令，导致这中间留有两个能被中断的空当。

## Slide 686: CM3存储器系统

## Slide 687: CM3存储器系统
例：欲设置地址0x2000_0000 中的比特2，则使用位带操作的设置过程如下图所示：

## Slide 688: CM3存储器系统
位带读操作

## Slide 689: CM3存储器系统

## Slide 690: CM3存储器-信号量处理
LDREX和STREX是通过ARM内核的一个叫Exclusive Monitor的机制实现的，EM是一个状态机。
LDREX指令将Monitor置为Exclusive状态，STREX指令将Exclusive状态置回为Open状态，由此保证访问的唯一性。但是在进程切换时，可能导致EM被打乱，因此需要执行CLREX指令，清除Exclusive Monitor。
这套机制的基本思想是，无论有多少个处理器，有多少个地方会申请对同一个内存段进行操作，保证只有最早的更新可以成功，这之后的更新都会失败。失败了就证明对该段内存有访问冲突了。实际的使用中，可以重新用LDREX读取该段内存中保存的最新值，再处理一次，再尝试保存，直到成功为止。
LDREX和STREX是对内存中的一个字（Word，32 bit）进行独占访问的指令。如果想独占访问的内存区域不是一个字，还有其它的指令：
1）LDREXB和STREXB：对内存中的一个字节（Byte，8 bit）进行独占访问；
2）LDREXH和STREXH：中的一个半字（Half Word，16 bit）进行独占访问；
3）LDREXD和STREXD：中的一个双字（Double Word，64 bit）进行独占访问。
它们必须配对使用，不能混用。

## Slide 691: CM3存储器-信号量处理
LDREX和STREX指令，是将单纯的更新内存的原子操作分成了两个独立的步骤。
1）LDREX用来读取内存中的值，并标记对该段内存的独占访问：
LDREX Rx, [Ry,#ofset]
上面的指令意味着，读取寄存器Ry指向的4字节内存值，将其保存到Rx寄存器中，同时标记对Ry指向内存区域的独占访问。
如果执行LDREX指令的时候发现已经被标记为独占访问了，并不会对指令的执行产生影响。
2）STREX在更新内存数值时，会检查该段内存是否已经被标记为独占访问，并以此来决定是否更新内存中的值：
STREX Rx, Ry, [Rz,#offset]
如果执行这条指令的时候发现已经被标记为独占访问了，则将寄存器Ry中的值更新到寄存器Rz指向的内存，并将寄存器Rx设置成0。指令执行成功后，会将独占访问标记位清除。
而如果执行这条指令的时候发现没有设置独占标记，则不会更新内存，且将寄存器Rx的值设置成1。

## Slide 692: CM3存储器-信号量处理
LDREX 的语法同LDR 相同。而STREX 则不同。STREX 指令的执行是可以被驳回”的。当处理器同意执行STREX 时，Rxf 的值被存储到(Rn+offset)处，并且把Rd 的值更新为0。但若处理器驳回了STREX 的执行，则不会发生存储动作，并且把Rd 的值更新为1。
这个“驳回”的规则是：
  当遇到STREX 指令时，仅当在这之前执行过LDREX 指令，且在LDREX 指令执行后没有执行过其它的STR/STREX 指令，才允许执行STREX 指令——也就是说只有在LDREX 执行后最近的一条STREX 才能成功执行。
  其它情况下，驳回此STREX。包括：
    􀂋 中途有其它的 STR 指令执行
    􀂋 中途有其它的 STREX 指令执行。
  在使用互斥访问时，LDREX/STREX 必须成对执行。

## Slide 693: CM3存储器-信号量处理

## Slide 694: CM3存储器-信号量处理
上例中，主程序在即将执行第一条 STREX 时，产生了外部中断#3。处理器打断主程序的执行，进入其服务例程 ISREx3，它对(R0)执行了一个写操作(STR)，因此在 ISRExt3 返回后， STREX 不再是 LDREX 执行后的第一条存储指令，故而被驳回。从而 ISREx3 对(R0)的改动就不会遭到破坏。随后主程序再次尝试自增运算，这一次在 STREX 执行前没有其它任何形式的存储指令，所有 STREX 成功执行。
如果主程序使用普通的 STR 会怎么样呢？对于第一次自增，主程序的 R2=1，于是执行后(R0)=1，结果，中断服务程序对(R0)的改动在此丢失！
上例是为演示方便才写了第 2 次自增尝试。实际情况是用循环实现的：
TryInc
  LDREX r2, [R0]
  ADD r2, #1
  STREX R1, R2, [R0]
  CMP R1, #1 ;检查 STREX 是否被驳回
  BEQ TryInc ;如果发现STREX 被驳回，则重试。

## Slide 695: CM3存储器系统
信号量处理：互斥访问
examx PROC
EXPORT examx
LDREXTestRecursive
mov r1,#0
ldr r0, =0x20003000
str r1,[r0]
ldr r3, =0x6
LoopWrapper
push {r0-r2, lr}
ldr r0, =0x20003000
sub r3, #1
TryInc
ldrex r1, [r0]
add r1, #1
ldr lr, =DoSTREXRcsv
cmp r3, #0
bne LoopWrapper
DoSTREXRcsv
strex r2, r1, [r0]
cmp r2, #1
beq TryInc ;r2==1:failed
pop {r0-r2, pc}
ENDP
Notes: 若执行前(0x20003000)=0，则执行后(0x20003000)＝N，且函数被递归调用N 次。这段代码的工作流程难以用文字说清，一定要仿真跑过才容易理解

## Slide 696: CM3系统控制

## Slide 697: CM3的复位
Cortex-M3 内核有三种复位信号：
  上电复位（nPORESET）
    在器件上电时需要把复位置为有效（assert），把处理器核心和调试系统一起复位
  系统复位（nSYSRESET）
    只影响处理器核心、NVIC（与调试相关的除外）以及MPU，不复位调试系统
  测试复位（nTRST）
    只复位调试系统：

## Slide 698: CM3的复位
典型的Cortex-M3芯片内部复位信号和其作用范围

## Slide 699: CM3的系统控制
Notes: ST 的STM32 系列使用的内核，得到的结果是r1p1

## Slide 700: CM3的系统控制
低功耗：
  减小电池体积
  增强安全性
  电磁干扰更小，提高无线通信质量
  电源设计更简单，无需考虑散热问题
  可以考虑系统通过其他能源供电

## Slide 701: CM3的系统控制
低功耗系统需求：
Notes: 操作系统中，有睡眠和休眠的区别。
睡眠
系统切换到睡眠状态后，系统会将内存中的数据全部转存到硬盘上的休眠文件中（这一点类似休眠），然后关闭除了内存外所有设备的供电，让内存中的数据依然维持着，（当然功耗相当相当小，可用本本试一下你就明白了）。这样，当我们想要恢复的时候，当然在睡眠过程中供电没有发生过异常哦。系统就可以直接从内存中的数据恢复，速度很快；但如果睡眠过程中供电异常，内存中的数据已经丢失了，还可以从硬盘上恢复（类似休眠），只是速度会慢一点。不过无论如何，这种模式都不会导致数据丢失。
休眠
系统切换到该模式后，系统会自动将内存中的数据全部转存到硬盘上一个休眠文件中（和物理内存一样大小的硬盘空间），然后切断所有设备的供电。这样当重新启动电脑的时候，系统会从硬盘上将休眠文件的内容直接读入内存，并恢复到休眠之前的状态。这种模式完全不耗电，因此不怕休眠后供电异常。而这种模式的恢复速度较（睡眠）慢，取决于内存大小和硬盘速度，一般都要不到1分钟。

## Slide 702: CM3的系统控制
中断驱动系统的工作流程：

## Slide 703: CM3的系统控制
休眠模式：
Notes: 1、状态保持功率门
2、响应中断
3、响应唤醒
4、快速复位（哪些状态（包括RAM、寄存器）保持，哪些）

## Slide 704: CM3流水线

## Slide 705: CM3详细框图
Notes: SYSTICK Timer 一个简易的周期定时器，用于提供时基，多为操作系统所使用
CM3BusMatrix 内部的AHB 互连
AHB to APB 把AHB 转换为APB 的总线桥
SW‐DP/SWJ‐DP 串行线/串行线JTAG 调试端口（DP）。通过串行线调试协议或者是传统的JTAG 协议（专用于SWJ‐DP），都可以用于实现与调试接口的连接
AHB‐AP AHB 访问端口，它把串行线/SWJ 接口的命令转换成AHB 数据传送
ETM 嵌入式跟踪宏单元（可选组件），调试用。 用于处理指令跟踪
DWT 数据观察点及跟踪单元，调试用。这是一个处理数据观察点功能的模块
ITM 指令跟踪宏单元
TPIU 跟踪单元的接口单元。所有跟踪单元发出的调试信息都要先送给它，它再转发给外部跟踪捕获硬件的。FPB：Flash地址重载及断点单元
ROM表：配置信息的查找表

## Slide 706: CM3详细框图
Notes: SYSTICK Timer 一个简易的周期定时器，用于提供时基，多为操作系统所使用
CM3BusMatrix 内部的AHB 互连
AHB to APB 把AHB 转换为APB 的总线桥
SW‐DP/SWJ‐DP 串行线/串行线JTAG 调试端口（DP）。通过串行线调试协议或者是传统的JTAG 协议（专用于SWJ‐DP），都可以用于实现与调试接口的连接
AHB‐AP AHB 访问端口，它把串行线/SWJ 接口的命令转换成AHB 数据传送
ETM 嵌入式跟踪宏单元（可选组件），调试用。 用于处理指令跟踪
DWT 数据观察点及跟踪单元，调试用。这是一个处理数据观察点功能的模块
ITM 指令跟踪宏单元
TPIU 跟踪单元的接口单元。所有跟踪单元发出的调试信息都要先送给它，它再转发给外部跟踪捕获硬件的。FPB：Flash地址重载及断点单元
ROM表：配置信息的查找表

## Slide 707: CM3总线
由ARM公司推出的AMBA片上总线已成为一种流行的工业标准片上结构。
AMBA规范主要包括了AHB(Advanced High performance Bus)系统总线和APB(Advanced Peripheral Bus)外围总线。
AMBA 2.0规范包括四个部分：AHB、ASB、APB和Test Methodology。AHB的相互连接采用了传统的带有主模块和从模块的共享总线，接口与互连功能分离，这对芯片上模块之间的互连具有重要意义。AMBA已不仅是一种总线，更是一种带有接口模块的互连体系。
AHB（Advanced High Performance Bus）作高级高性能总线主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接，作为SoC的片上系统总线，它包括以下一些特性：单个时钟边沿操作；非三态的实现方式；支持突发传输；支持分段传输；支持多个主控制器；可配置32位~128位总线宽度；支持字节、半字和字的传输。AHB 系统由主模块、从模块和基础结构3部分组成，整个AHB总线上的传输都由主模块发出，由从模块负责回应。基础结构则由仲裁器(arbiter)、主模块到从模块的多路器、从模块到主模块的多路器、译码器(decoder)、虚拟从模块(dummy Slave)、虚拟主模块(dummy Master)所组成。

## Slide 708: CM3总线
APB主要用于低带宽的周边外设之间的连接，例如UART、1284等，它的总线架构不像AHB支持多个主模块，在APB里面唯一的主模块就是APB 桥。
APB特性包括：两个时钟周期传输；无需等待周期和回应信号；控制逻辑简单，只有四个控制信号。
1)系统初始化为IDLE状态，此时没有传输操作，也没有选中任何从模块。
2)当有传输要进行时，PSELx=1，PENABLE=0，系统进入SETUP状态，并只会在SETUP 状态停留一个周期。当PCLK的下一个上升沿时到来时，系统进入ENABLE 状态。
3)系统进入ENABLE状态时，维持之前在SETUP 状态的PADDR、PSEL、PWRITE不变，并将PENABLE置为1。传输也只会在ENABLE状态维持一个周期，在经过SETUP与ENABLE状态之后就已完成。之后如果没有传输要进行，就进入IDLE状态等待；如果有连续的传输，则进入SETUP状态。

## Slide 709: CM3总线接口

## Slide 710: CM3总线接口

## Slide 711: CM3总线接口
Cortex-M3 处理器的总线接口是基于AHB‐Lite 和APB 协议的。
I-Code 总线
  I‐Code 总线是一条基于AHB‐Lite 总线协议的32 位总线，负责在0x0000_0000 –0x1FFF_FFFF 之间的取指操作。取指以字的长度执行，即使是对于16 位指令也如此。因此CPU 内核可以一次取出两条16 位Thumb 指令。
D-Code 总线
  D‐Code 总线也是一条基于AHB‐Lite 总线协议的32 位总线，负责在0x0000_0000 –0x1FFF_FFFF 之间的数据访问操作。尽管CM3 支持非对齐访问，但你绝不会在该总线上看到任何非对齐的地址，这是因为处理器的总线接口会把非对齐的数据传送都转换成对齐的数据传送。因此，连接到D‐Code 总线上的任何设备都只需支持AHB‐Lite 的对齐访问，不需要支持非对齐访问。
系统总线
  系统总线也是一条基于AHB‐Lite 总线协议的32 位总线，负责在0x2000_0000 –0xDFFF_FFFF 和0xE010_0000 – 0xFFFF_FFFF 之间的所有数据传送，取指和数据访问都算上。和D‐Code 总线一样，所有的数据传送都是对齐的。
外部私有外设总线
  这是一条基于APB 总线协议的32 位总线。此总线来负责0xE004_0000 – 0xE00F_FFFF 之间的私有外设访问。但是，由于此APB 存储空间的一部分已经被TPIU、ETM 以及ROM 表用掉了，就只留下了0xE004_2000‐E00F_F000 这个区间用于配接附加的（私有）外设。
调试访问端口总线
  调试访问端口总线接口是一条基于“增强型APB 规格”的32 位总线，它专用于挂接调试接口，例如SWJ‐DP 和SW‐DP。

## Slide 712: CM3异常

## Slide 713: CM3异常
CM3 中的Faults 可分为以下几类：
  总线 faults
  存储器管理 faults
  用法 faults
  硬 fault

## Slide 714: CM3异常
  总线 faults
    AHB 企图访问无效的存储器 region。常见于访问的地址没有相对应的存储器。
    设备还没有作好传送数据的准备。比如，在尚未初始化SDRAM 控制器的时候试图访问SDRAM。
    在企图启动一次数据传送时，传送的尺寸不能为目标设备所支持。例如，某设备只接受字型数据，却试图送给它字节型数据。
    因为某些原因，设备不能接受数据传送。例如，某些设备只有在特权级下才允许访问，可当前却是用户级。

## Slide 715: CM3异常
  总线 faults
    在不精确的总线faults 中，导致此fault 的指令早已完成了。
      例如，缓冲区写入。启动缓冲区写入的指令不知何时已经执行了，但是写到中途时才触发总线fault。可见，这个操作是在若干个时钟周期前执行的，而且不能确定是具体几个周期之前，也没有记录这期间的程序跳转动作，因此无法确认“肇事者”，故而是不精确的。
    精确的总线fault 则不同，它是被最后一个完成的操作触发的。例如，一个存储器读取导致的fault 总是精确的，因为该指令必须等全部读完时才算执行完成。这样，任何在读取过程中发生的fault 总能落在该指令的头上。
    由取指和堆栈操作产生的fault 总是精确的。

## Slide 716: CM3异常
  存储器管理faults
    存储器管理faults 多与MPU有关，其诱因常常是某次访问触犯了MPU设置的保护策略。另外，某些非法访问，例如，在不可执行的存储器区域试图取指，也会触发一个MemManage fault，而且即使没有MPU 也会触发。
    MemManage faults 的常见诱因如下所示：
      访问了 MPU 设置区域覆盖范围之外的地址
      往只读 region 写数据
      用户级下访问了只允许在特权级下访问的地址
    在MemManage fault 发生后，如果其服务例程是使能的，则执行服务例程。
    如果同时还发生了其它高优先级异常，则优先处理这些高优先级的异常，MemManage 异常被悬起。
    如果此时处理器已经在处理同级或高优先级异常，或者MemManage fault 服务例程被除能，则和总线fault 一样：上访成硬fault，最终执行的是硬fault 的服务例程。
    如果硬fault 服务例程或NMI 服务例程的执行也导致了MemManage fault，那就不可救药了——内核将被锁定。

## Slide 717: CM3异常

## Slide 718: CM3异常
  用法faults
  用法faults 发生的场合可以是：
    执行了未定义的指令
    执行了协处理器指令（Cortex‐M3 不支持协处理器，但是可以通过fault 异常机制来使用软件模拟协处理器的功能，从而可以方便地在其它Cortex 处理器间移植）
    尝试进入 ARM 状态（因为CM3 不支持ARM 状态，所以用法fault 会在切换时产生。软件可以利用此机制来测试某处理器是否支持ARM 状态）
    无效的中断返回（LR 中包含了无效/错误的值）
    使用多重加载/存储指令时，地址没有对齐。
  另外，通过设置NVIC 的对应控制位，可以在下列场合下也产生用法fault：
    除数为零
    任何未对齐的访问
  为了调查用法fault 的案发现场，NVIC 中有一个“用法fault 状态寄存器（UFSR）”，它指出导致用法fault 的原因。
  在服务例程中，导致用法fault 的指令地址被压入堆栈中。

## Slide 719: CM3异常

## Slide 720: CM3异常
  硬fault
    硬fault 是上文讨论的总线fault、存储器管理fault 以及用法fault 上访的结果。如果这些fault 的服务例程无法执行，它们就会成为“硬伤”——上访（escalation）成硬fault。另外，在取向量（异常处理是对异常向量表的读取）时产生的总线fault 也按硬fault 处理。
    在NVIC 中有一个硬fault 状态寄存器（HFSR），它指出产生硬fault 的原因。如果不是由于取向量造成的，则硬fault 服务例程必须检查其它的fault 状态寄存器，以最终决定是谁上访的。

## Slide 721: CM3异常

## Slide 722: CM3异常
  各个fault 状态寄存器(FSRs)都保持住它们的状态，直到手工清除。
  Fault 服务例程在处理了相应的fault 后不要忘记清除这些状态，否则如果下次又有新的fault 发生时，服务例程在检视fault 源时又将看到早先已经处理的fault 状态标志，因此无法判断哪个fault 是新发生的。FSRs 采用一个写时清除机制（写1 时清除）。
  芯片厂商也可以再添加自己的FSR，以表示其它fault 情况。

## Slide 723: CM3异常与中断
中断配置
  每个外部中断都在NVIC 的下列寄存器中“挂号”：
    􀁺 使能与除能寄存器
    􀁺 悬起与“解悬”寄存器
    􀁺 优先级寄存器
    􀁺 活动状态寄存器
  另外，下列寄存器也对中断处理有重大影响
    􀁺 异常掩蔽寄存器（PRIMASK, FAULTMASK 以及BASEPRI）
    􀁺 向量表偏移量寄存器
    􀁺 软件触发中断寄存器
    􀁺 优先级分组位段

## Slide 724: CM3异常与中断

## Slide 725: CM3异常与中断

## Slide 726: CM3异常与中断

## Slide 727: CM3异常与中断

## Slide 728: CM3异常与中断

## Slide 729: CM3异常与中断

## Slide 730: CM3异常与中断

## Slide 731: CM3异常与中断
中断建立全过程的演示
1. 当系统启动后，先设置优先级组寄存器。缺省情况下使用组0（7位抢占优先级，1位亚优先级）。
2. 如果需要重定位向量表，先把硬fault和NMI服务例程的入口地址写到新表项所在的地址中。
3. 配置向量表偏移量寄存器，使之指向新的向量表（如果有重定位的话）
4. 为该中断建立中断向量。因为向量表可能已经重定位了，保险起见需要先读取向量表偏移量寄存器的值，再根据该中断在表中的位置，计算出服务例程入口地址应写入的表项，再填写之。如果一直使用ROM中的向量表，则无需此步骤。
5. 为该中断设置优先级。
6. 使能该中断

## Slide 732: CM3异常与中断
LDR R0, =0xE000ED0C ; 应用程序中断及复位控制寄存器
LDR R1, =0x05FA0500 ; 使用优先级组5 (2/6)
STR R1, [R0] ; 设置优先级组
...
MOV R4, #8 ; ROM 中的向量表
LDR R5, =(NEW_VECT_TABLE+8)
LDMIA R4!, {R0-R1} ; 读取NMI 和硬fault 的向量
STMIA R5!, {R0-R1} ; 拷贝它们的向量到新表中
...
LDR R0, =0xE000ED08 ; 向量表偏移量寄存器的地址
LDR R1, =NEW_VECT_TABLE
STR R1, [R0] ; 把向量表重定位
...
LDR R0, =IRQ7_Handler ; 取得IRQ #7 服务例程的入口地址
LDR R1, =0xE000ED08 ; 向量表偏移量寄存器的地址
LDR R1, [R1]
ADD R1, R1,#(4*(7+16)) ; 计算IRQ #7 服务例程的入口地址
STR R0, [R1] ; 在向量表中写入IRQ #7 服务例程的入口地址
...
LDR R0, =0xE000E400 ; 外部中断优先级寄存器阵列的基地址
MOV R1, #0xC0
STRB R1, [R0,#7] ; 把IRQ #7 的优先级设置为0xC0
...
LDR R0, =0xE000E100 ; SETEN 寄存器的地址
MOV R1, #(1<<7) ; 置位IRQ #7 的使能位
STR R1, [R0] ; 使能IRQ #7

## Slide 733: CM3异常与中断

## Slide 734: CM3异常与中断
中断／异常的响应序列
  当CM3开始响应一个中断时，会在它看不见的体内奔涌起三股暗流：
    入栈： 把8个寄存器的值压入栈
    取向量：从向量表中找出对应的服务程序入口地址
    选择堆栈指针MSP/PSP，更新堆栈指针SP，更新连接寄存器LR，更新程序计数器PC

## Slide 735: CM3异常与中断

## Slide 736: CM3异常与中断
  CM3在看不见的内部打乱了入栈的顺序，这是有深层次的原因的。先把PC与xPSR的值保存，就可以更早地启动服务例程指令的预取——因为这需要修改PC；同时，也做到了在早期就可以更新xPSR中IPSR位段的值。
  另外，为啥袒护R0‐R3以及R12呢，R4‐R11就是下等公民？原来，在ARM上，有一套的C函数调用标准约定（《C/C++ Procedure Call Standard for the ARM Architecture》）。它使得中断服务例程能用C语言编写，编译器优先使用被入栈的寄存器来保存中间结果
    （当然，如果程序过大也可能要用到R4‐R11，此时编译器负责生成代码来push它们。但是，ISR应该短小精悍，不要让系统如此操心）。

## Slide 737: CM3异常与中断
取向量
  当数据总线（系统总线）正在为入栈操作而忙得团团转时，指令总线（I‐Code总线）可不是凉快地坐着看热闹——它正在为响应中断紧张有序地执行另一项重要的任务：从向量表中找出正确的异常向量，然后在服务程序的入口处预取指。由此可以看到各自都有专用总线的好处：入栈与取指这两个工作能同时进行。
更新寄存器
  在入栈和取向量的工作都完毕之后，执行服务例程之前，还要更新一系列的寄存器：
    SP：在入栈中会把堆栈指针（PSP或MSP）更新到新的位置。在执行服务例程后，将由MSP负责对堆栈的访问。
    PSR：IPSR位段（地处PSR的最低部分）会被更新为新响应的异常编号。
    PC：在向量取出完毕后，PC将指向服务例程的入口地址，
    LR：LR的用法将被重新解释，其值也被更新成一种特殊的值，称为“EXC_RETURN”，并且在异常返回时使用。EXC_RETURN的二进制值除了最低4位外全为1，而其最低4位则有另外的含义。
  以上是在响应异常时通用寄存器的变化。另一方面，在NVIC中，也伴随着更新了与之相关的若干寄存器。例如，新响应异常的悬起位将被清除，同时其活动位将被置位。

## Slide 738: CM3异常与中断
异常返回
  当异常服务例程执行完毕后，需要很正式地做一个“异常返回”动作序列，从而恢复先前的系统状态，才能使被中断的程序得以继续执行。从形式上看，有3种途径可以触发异常返回序列，不管使用哪一种，都需要用到先前储的LR的值。
  在服务例程中，LR的值常常会被压入栈。此时即可使用POP指令把LR存储的EXC_RETURN往PC里弹，从而激起处理器做中断返回LDR与LDM 把PC作为目的寄存器，亦可启动中断返回序列。
  有些处理器使用特殊的返回指令来标示中断返回，例如8051就使用reti。但是在CM3中，是通过把EXC_RETURN往PC里写来识别返回动作的。因此，可以使用上述的常规返回指令，从而为使用C语言编写服务例程扫清了最后的障碍（无需特殊的编译器命令，如__interrupt）。
  在启动了中断返回序列后，下述的处理就将进行：
    1. 出栈：先前压入栈中的寄存器在这里恢复。内部的出栈顺序与入栈时的相对应，堆栈指针的值也改回去。
    2. 更新NVIC寄存器：伴随着异常的返回，它的活动位也被硬件清除。对于外部中断，倘若中断输入再次被置为有效，悬起位也将再次置位，新一次的中断响应序列也可随之再次开始。

## Slide 739: CM3 异常与中断
在进入异常服务程序后，LR的值被自动更新为特殊的EXC_RETURN，这是一个高28位全为1的值，只有[3:0]的值有特殊含义，如表9.3所示。当异常服务例程把这个值送往PC时，就会启动处理器的中断返回序列。
由EXC_RETURN的格式可见，你不能把0xFFFF_FFF0‐0xFFFF_FFFF中的地址作为任何返回地址。其实也并不用担心会弄错，因为CM3已经把这个范围标记成“取指不可区”了。

## Slide 740: CM3调试与编程

## Slide 741: CM3调试
CM3丰满的调试功能分为两类。
  最常用的调试都属于侵入式调试。所谓“侵入式”，主要是强调这种调试会打破程序的全速运行。
  非侵入式调试则是锦上添花的一类，它对于调试大型和多任务环境下的软件系统尤其有力。
在CM3 处理器的内部，包含了一系列的调试组件。CM3 的调试系统基于ARM 的“CoreSight（内核景象）”调试架构。该架构是一个专业设计的体系，它允许使用标准的方案来访问调试组件，收集跟踪信息，以及检测调试系统的配置。

## Slide 742: CM3调试
1. 侵入式调试（基本的调试机能）
  a) 停机以及单步执行程序
  b) 硬件断点
  c) 断点指令（BKPT）
  d) 数据观察点，作用于单一地址、一个范围的地址，以及数据的值。
  e) 访问寄存器的值（既包括读，也包括写）
  f) 调试监视器异常
  g) 基于ROM 的调试（闪存地址重载(flash patching) ）

## Slide 743: CM3调试
2. 非侵入式调试（高级的调试机能）
  a) 在内核运行的时候访问存储器
  b) 指令跟踪，需要通过嵌入式跟踪宏单元（ETM）
  c) 数据跟踪
  d) 软件跟踪（通过ITM（指令跟踪单元））
  e) 性能速写（profiling）（通过数据观察点以及跟踪模块）

## Slide 744: CM3调试
JTAG是一种国际标准测试协议，主要用于芯片内部测试，电路的边界扫描测试和可编程芯片的在线系统编程、调试。
现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA、ARM、PowerPC器件等。
标准的JTAG接口是4线：TCK、TMS、TDI、TDO。
  -- Test Clock Input (TCK)
    TCK为TAP的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号，TAP的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。
  -- Test Mode Selection Input (TMS)
    TMS信号用来控制TAP状态机的转换。通过TMS信号，可以控制TAP在不同的状态间相互转换。TMS信号在TCK的上升沿有效。
  -- Test Data Input (TDI)
    TDI是数据输入的接口。所有要输入到特定寄存器的数据都是通过TDI接口一位一位串行输入的（由TCK驱动）。
  -- Test Data Output (TDO)
    TDO是数据输出的接口。所有要从特定的寄存器中输出的数据都是通过TDO接口一位一位串行输出的（由TCK驱动）。

## Slide 745: CM3调试
边界扫描（ Boundary-Scan ）
  边界扫描技术的基本思想是在靠近芯片的输入输出管脚上增加一个移位寄存器单元。因为这些移位寄存器单元都分布在芯片的边界上（周围），所以被称为边界扫描寄存器（Boundary-Scan Register Cell）。边界扫描寄存器提供了一个便捷的方式用以观测和控制所需要调试的芯片。
  当芯片处于调试状态的时候，这些边界扫描寄存器可以将芯片和外围的输入输出隔离开来。通过这些边界扫描寄存器单元，可以实现对芯片输入输出信号的观察和控制。
    对于芯片的输入管脚，可以通过与之相连的边界扫描寄存器单元把信号（数据）加载倒该管脚中去；
    对于芯片的输出管脚，也可以通过与之相连的边界扫描寄存器“捕获”（CAPTURE）该管脚上的输出信号。
  在正常的运行状态下，这些边界扫描寄存器对芯片来说是透明的，所以正常的运行不会受到任何影响。
边界扫描链（Boundary-Scan Chain）
  边界扫描（移位）寄存器器单元可以相互连接起来，在芯片的周围形成一个链。一般的芯片都会提供几条独立的边界扫描链，用来实现完整的测试功能。
  边界扫描链可以串行的输入和输出，通过相应的时钟信号和控制信号，就可以方便的观察和控制处在调试状态下的芯片。
  对边界扫描链的控制主要是通过TAP （Test Access Port）Controller来完成的。

## Slide 746: CM3调试
TAP(Test Access Port)
  TAP是一个通用的端口，通过TAP可以访问芯片提供的所有数据寄存器（DR）和指令寄存器（IR）。
  对整个TAP的控制通过TAP Controller来完成。
  通过TAP接口，对数据寄存器（DR）进行访问的一般过程是：
    1) 通过指令寄存器（IR），选定一个需要访问的数据寄存器；（所谓指令就是规定选择哪个数据寄存器）
    2) 把选定的数据寄存器连接到TDI和TDO之间；
    3) 由TCK驱动，通过TDI，把需要的数据输入到选定的数据寄存器当中去；同时把选定的数据寄存器中的数据通过TDO读出来。

## Slide 747: CM3调试
TAP的状态机有16个状态。
图中每个长方形表示一个状态。箭头表示了TAP Controller内部所有可能的状态转换流程。
状态的转换由TMS控制的，在每个箭头上有标有tms = 0 或者 tms = 1。
DR表示Data Register，IR表示Instruction Register。

## Slide 748: Cortex编程

## Slide 749: Cortex编程
  A Half-precision Floating Point Type is converted to single precision and returned in r0.
  A Fundamental Data Type that is smaller than 4 bytes is zero- or sign-extended to a word and returned in r0.
  A word-sized Fundamental Data Type (e.g., int, float) is returned in r0.
  A double-word sized Fundamental Data Type (e.g., long long, double and 64-bit containerized vectors) is returned in r0 and r1.
  A 128-bit containerized vector is returned in r0-r3.
  A Composite Type not larger than 4 bytes is returned in r0. The format is as if the result had been stored in memory at a word-aligned address and then loaded into r0 with an LDR instruction. Any bits in r0 that lie outside the bounds of the result have unspecified values.
  A Composite Type larger than 4 bytes, or whose size cannot be determined statically by both caller and callee, is stored in memory at an address passed as an extra argument when the function was called .

## Slide 750: Cortex编程

## Slide 751: CM3 编程
LDR R0, =0xE000E400 ; 加载IRQ #0的优先级配置寄存器
LDR R1, =0xFF
STRB R1, [R0] ; 按字节写，写入0xFF
LDRB R1, [R0] ; 读回（如果是3位，则应读取回0xE0）
RBIT R2, R1 ; 反转，使之以LSB对齐
CLZ R1, R2 ; 计算前导零个数（例如，如果是3个1则返回5）
MOV R2, #8
SUB R2, R2, R1 ; 得到表达优先级的位数
MOV R1, #0x0
STRB R1, [R0] ; 存储结果

## Slide 752: Cortex编程
ARM Executable and Linkable Format (ELF) image” (.axf)
The linker is controlled by a file called “scatter-loading description file” (.sct)
Abs,Hex,bin
Notes: （1）axf和elf都是编译器生成的可执行文件。区别是：ADS编译出来的是AXF文件。gcc编译出来的是ELF文件。两者虽然很像，但还是有差别的。这是文件格式的差别，不涉及调试格式。
（2）axf/elf是带格式的映象，bin是直接的内存映象的表示。
（3）Linux OS下，ELF通常就是可执行文件，通常gcc -o test test.c，生成的test文件就是ELF格式的
Abs文件，Hex文件

## Slide 753: 芯片操作系统 与嵌入式软件安全
武汉大学 涂航
2017.11

## Slide 754: 嵌入式系统的生命周期
阶段 1 嵌入式软件开发 嵌入式软件开发方负责嵌入式软件的开发和 IC 预个人化要求的规范。
阶段 2 IC 开发 IC 设计方设计 IC，开发 IC 专用软件，给嵌入式软件开发方提供信息、软件和工具，并通过可信任的交付和验证流程从开发方接受嵌入式软件。 依据 IC 设计、IC 专用软件和嵌入式软件构建制造光掩膜所必须的IC 数据库。
阶段 3 IC 制造和测试 IC 制造方通过 IC 制造、IC 测试和 IC 预个人化三个主要步骤生产 IC。
阶段 4 IC 封装和测试 IC 封装方负责 IC 的封装和测试。
阶段 5 产品化流程 嵌入式软件系统产品制造方负责嵌入式软件系统产品化流程和测试。
阶段 6 嵌入式软件系统个人化 个人化方负责个人化和最终测试。其他嵌入式软件系统嵌入式软件可在个人化流程中装载到芯片。
阶段 7 嵌入式软件系统最终应用 嵌入式软件系统发行方负责发送嵌入式软件系统产品到嵌入式软件系统最终用户，嵌入式软件系统最终用户负责嵌入式软件系统最后使用和产品生命周期结束的处理流程。

## Slide 755: 安全的嵌入式软件
○2 功能规范
○3 高层设计
○4 低层设计
○5 脆弱性分析
○6 安全策略模型
○7 对应性分析
○8 管理员指南
○9 交付与运行
○10 开发安全
○11 开发者测试报告
○12 开发者测试分析
○13 配置管理
○14 用户指南
○15 生命周期定义
○16 开发工具与技术

## Slide 756: 操作系统安全
  TCSEC
    D级
    C1级：基本的访问控制
    C2级：灵活的访问安全
    B1：标记安全保护
    B2：结构化保护（基于硬件，内容分区）
    B3：安全域，分层
    A：校验级

## Slide 757: 传统操作系统的安全关注点
    帐户管理与访问控制
    网络安全
    病毒与防火墙
    漏洞扫描与升级
    流量监控
    ……

## Slide 758: 嵌入式操作系统的安全关注点
  1 安全审计
  2 数据空间暴力破解
  3 密钥功能
  4 数据传输保护
  5 数据访问控制
  6 环境压力
  7 文件结构控制
  8 错误注入
  9 信息泄露
  10 嵌入式软件ID
  11 初始状态
  12 生命周期功能
  13 逻辑保护
  14 多应用
  15 物理防护
  16 重放
  17 安全通讯
  18 启动序列
  19 多次重复操作

## Slide 759: COS的基本概念

## Slide 760: COS的基本概念
    文件系统
      基于对象
      基于分配表
      基于链表
      基于预分配
    命令系统
      多应用
      单应用
      标准应用
    安全系统
      安全状态
      安全属性
      安全机制
    接口系统
      链路层
      传输层
      物理层
        接触
        非接

## Slide 761: COS的认证
    认证方法
      密码
      口令
      生物识别
      多因子认证
    认证协议
      SCP
      7816
    认证存储安全
      PUF
      MCB
      Memory

## Slide 762: Global Platform

## Slide 763: Global Platform
    GlobalPlatform（GP）是跨行业的国际标准组织，致力于开发、制定并发布安全芯片的技术标准，以促进多应用产业环境的管理及其安全、可互操作的业务部署。
    GP的工作重心主要集中在安全单元（SE）、可信执行环境（TEE）和移动消息（Mobile Messaging）等领域，其成熟的技术规范是建立端到端可信业务解决方案的工具，并服务于产业环境的多个成员，支持多种商业模式。
    GP是全球基于安全芯片的安全基础设施统一的标准的制定者。

## Slide 764: Global Platform
    Global Platform: Card Specification
      System architecture
      Card architecture
      Security architecture
      Life cycle models
      Card manager
      Security domains
      Secure communication
      APDU command reference
      Global platform API
      Algorighms
      Secure content management: keys, load file Block hash, Token(Delegated Management operation has been authorized), Receipts, DAP
      SCP01 / SCP02 / GP data values and card recognition data

## Slide 765: Global Platform
    Global Platform: Card Specification Amendment A:
      Confidential Card Content Management: DGI for perso……
    Global Platform: Card Specification Amendment B:
      Remote Application Management over HTTP: Key, SD and server, Administration Protocol, Command……
    Global Platform: Card Specification Amendment C:
      Contactless Services: Contactless Protocol Management, Interface Access Configuration, Application Selection and Privilege, Contactless Privilege, Cumulative Granted Memory, Security Domain APDU commands, Token Identifier Blacklist
    Global Platform: Card Specification Amendment D:
      Secure Channel Protocol '03':
    Global Platform: Card Specification Amendment E:
      Security Upgrade for Card Content Management: ECC(RSA) based DAPs,Tokens, Receipts, Confidential Setup by ECKA
    Global Platform: Card Specification Amendment F:
      Secure Channel Protocol ‘11':
    Global Platform: Card Specification Amendment G:
      Opacity Secure Channel: a compact and efficient method to establish secure channel keys between an entity (Host) and a secure element that can be authenticated using a public/private elliptic curve key pair. The secure channel keys are established in a single request response step, and can be used to protect further communication between the SE and Host. SM2/3/4 and key derivation are used. Certificates, key reference, blinding factor policy, secure messaging (7816-8)
    Global Platform: Card Specification Amendment H:
      Executable Load File Upgrade: to facilitate the upgrade of Executable Load Files (ELFs) present in a Secure Element
    Global Platform: Card Specification Amendment I:
      Secure Element Management Service: Extending the point-to-point application deployment to a broadcasted deployment and management of services hosted on a secure IC device through standardized GlobalPlatform administration commands by using SEMS scripts and certificates.

## Slide 766: Global Platform
    Global Platform: Root of Trust Definitions and Requirements
      Requirements
      Root of Trust Security Services: Authentication, Confidentiality, Identification, Integrity, Measurement, Authorization, Reporting, Update, Verification
      Trust Relationships: Bootstrapped RoT, Chain of trust, Bootstrapped RoT Anchors Chain of Trust, Chain of Trust for Confidentiality, Intrinsic Trust
      RoT in GP Context
      TEE as RoT
      SE as RoT
      Multi-Platform as RoT

## Slide 767: Global Platform

## Slide 768: Security Responsibilities
    发行商:
      发行和装载发行商安全域的密钥,
      强制应用遵循对设备和发行商的安全访问方式，
      除了发行商安全域之外，与应用提供方一起创建和初始化安全域,
      确定设备的生命周期管理策略、应用特权和其他安全参数，
      管理应用代码的下载（预发行和后发行），
      基于密码授权的下载、安装、让渡.
Notes: 嵌入式系统不同角色的安全责任

## Slide 769: Security Responsibilities
    应用提供商:
      生成,或者从可信第三方获得密钥自己的安全域的密钥，
      提供符合发行商安全策略与标准的应用，
      与发行商安全域一起创建和初始化安全域,
      根据应用提供商的安全策略提供应用代码的签名，
      从发行商获得下载、安装、让渡的预授权，
      根据发行商的管理策略，返回下载安装删除和让渡的收条。

## Slide 770: Security Responsibilities
    控制权威:
      生成,或者从可信第三方获得密钥自己的安全域的密钥，
      与发行商安全域一起装载生成好的密钥到自己的安全域,
      根据自己的安全策略为发行商和应用提供商提供代码签名。

## Slide 771: Global Platform

## Slide 772: Global Platform

## Slide 773: Global Platform

## Slide 774: SD的功能
  初始化安全通道,
  校验外部实体,
  校验外部实体成功后创建安全通道,
  在外部实体和设备之间提供相互认证的方法,
  在安全通道内解封命令,
  检查解封数据的完整性,
  如果解封数据是加密的进行解密,
  控制APDU命令的顺序,
  关闭安全通道,
  清除一切秘密痕迹.

## Slide 775: 与SD相关的几种操作
  Load
  Install
  Delete
  Extradition （已安装的应用关联到另一个SD）
  SCP and Applet commands

## Slide 776: 与SD相关的几种操作
  委托管理：发行商将执行特定的内容管理的功能委托给应用提供商.
  Token
    设备发行商委托应用提供商管理部分内容（应用、数据）时，用公钥算法计算的签名作为令牌数据
  Receipts
    应用提供商获得管理权之后的收条
  DAP(Load File Data Block Signature verification)

## Slide 777: Load Token ISD keys: RSA-1024 Token Key

## Slide 778: Load Token

## Slide 779: Load Receipt ISD keys: Double Length DES Key

## Slide 781: TEE
  TEE是Trusted Execution Environment的缩写，意为可信执行环境，在目前常见的手机系统构架中，TEE和RichOS（Android、iOS）一起运行，功能为隔离Rich OS及其应用程序对硬件和软件安全资源的访问，从而保证安全。
  我们一般也称TEE和REE为Secure World和Normal World。
  自OMTP（Open Mobile Terminal Platform，开放移动终端平台组织 ）于2006年提出双系统安全方案已经过去了13年，在这13年当中，TEE技术获得了长足发展，形成了一系列标准，出现了Trustonic、豆荚、高通QSEE、瓶钵等优秀的企业，并依托手机、移动支付业务的发展受到了市场青睐。
    理由很简单，当手机、互联网承担越来越多社会功能，为人们提供各种各样交易、社交等服务时，人们对于手机、互联网的安全需求也越来越高，TEE技术则很好的迎合了人们的安全需求。
    在未来万物互联的时代中，TEE或将成为保证物联网系统安全、数据安全的重要屏障，甚至于TEE将成为万物互联时代的基础技术之一。在这种环境下TEE不断发展，谷歌、阿里、华为、微软等技术大厂先后在TEE技术上进行发力。
    2019年12月24日，据外媒消息，全球最具影响力的芯片技术公司ARM正在考虑出售其合资子公司Trustonic。据了解，Trustonic是由Arm、Giesecke&Devrient和Gemalto于2012联合投资成立，主要业务是为手机和应用程序提供安全技术，也就是我们常说的TEE服务。

## Slide 782: TEE
  工业联盟GlobalPlatform和可信计算工作组TCG近年来都在开展TEE方面的工作，前者以制定TEE的标准规范为主，后者试着将TEE规范与其可信平台模块规范进行结合以加强移动设备的安全和可信，形成的最新规范为TPM 2.0 Mobile。
  服务提供商、移动运营商、操作系统和应用开发者、设备厂商、平台提供者以及硅供应商等全部都是TEE的利益相关者，都对TEE的标准化感兴趣，为TEE的标准化提供力量并且从中获利。
  Linux都跑在Normal World上，但是有些安全性要求比较高的行为，例如指纹的比对，支付时候用私钥签名的动作等，就要放到Secure World里面去了。
  TEE环境下也要有一个操作系统
    海思有自己的Trustzone的操作系统，此外还有Trustonic、高通的QSEE、国内的豆荚，还有开源的OPTEE等。这些都是TEE环境下的操作系统。
  在操作系统之上自然要有应用程序，在Trustzone里面我们一般叫TrustApp，TEE里面每个TrustApp都在一个沙盒里，互相之间是隔离的。

## Slide 783: TEE

## Slide 784: TEE

## Slide 785: TEE
  开放移动终端平台OMTP（Open Mobile Terminal Platform）最早在2009年其OMTP TR1 中定义了TEE，定义为“一组软硬件组件，可以为应用程序提供必要的设施”，需要满足两种定义的安全级别中的一种。
    第一个安全级别（Profile 1）目标是应对软件攻击，
    第二个安全级别（Profile 2）目标是同时应对软件和硬件攻击。
  符合OMTP TR1标准的商业TEE随后推出来了，主要基于ARM TrustZone安全扩展技术进行实施，如Trusted Logic开发的Trusted Foundations 。目前该软件已经变成Trustonic合资公司的一部分，并且与GlobalPlatform TEE规范兼容。
  OMTP的标准工作在2010年中旬结束，工作组转变到大规模应用社区WAC（Wholesale Applications Community）。OMTP的标准，包含其定义的TEE，由全球移动通信系统联盟GSMA（Global System for Mobile Communications Alliance）主持。

## Slide 786: TEE
  2010年7月份，GlobalPlatform首次宣布了它们自己的TEE标准，首先关注TEE client API（与TEE交互的接口），后来扩展到包含TEE internal API，以及一整套TEE系统体系。
  GlobalPlatform的TEE规范构成现在TEE环境的基础，任何商业或者开源产品一般都会参考该规范，并按照其定义的各种功能接口进行规范实现。
  GlobalPlatform包含的规范:
    （1）TEE Client API Specification，规范主OS的应用与TEE的可信应用如何通信；
    （2）TEE Systems Architecture，TEE下的软硬件体系结构描述；
    （3）TEE Internal API Specification，规范如何开发能在TEE内部运行的可信应用；
    （4）TEE Secure Element API Specification，规定TEE安全元素API的语法语义，适合开发可信apps的软件开发者，为客户端应用提供一个外部可视接口；
    （5）Trusted User Interface API Specification，规范可信GUI，用户能配置，TEE能安全控制；
    （6）TEE TA Debug Specification，规范GlobalPlatform TEE debug接口和协议。
Notes: Global Platform的主要技术规范
GP的主要安全规范

## Slide 787: TEE
  支持TEE的嵌入式硬件技术有：
    （1）AMD的PSP（Platform Security Processor）处理器
      http://www.amd.com/en-us/innovations/software-technologies/security
      https://classic.regonline.com/custImages/360000/369552/TCC%20PPTs/TCC2013_VanDoorn.pdf
    （2）ARM TrustZone技术（支持TrustZone的所有ARM处理器）
      http://www.arm.com/zh/about/events/globalplatform-trusted-execution-environment-trustzone-building-security-into-your-platform.php
    （3）Intel x86-64指令集：SGX Software Guard Extensions
      Intel软件保护扩展：https://software.intel.com/sites/default/files/329298-001.pdf
    （4）MIPS：虚拟化技术Virtualization
      http://www.imgtec.com/mips/architectures/virtualization.asp

## Slide 788: TEE
  TEE的软件实现（提供开源工具或者基于TEE开发的SDK）:
    （1）Trustonic公司的t-base，是一个商业产品，已经得到GlobalPlatform的授权认可
      https://www.trustonic.com/products-services/trusted-execution-environment/
    （2）Solacia公司的securiTEE，也是一个商业产品，并且得到了GlobalPlatform的授权认可
      http://www.sola-cia.com/en/securiTee/product.asp
    （3）OP-TEE，开源实现，来自STMicroelectronics，BSD授权支持下的开源
      开源地址：https://github.com/OP-TEE
    （4）TLK，开源实现，来自Nvidia，BSD授权支持下的开源
      开源地址：http://nv-tegra.nvidia.com/gitweb/?p=3rdparty/ote_partner/tlk.git;a=summary
    （6）T6，开源实现，GPL授权下的开源研究，主要是上海交大的，是国内开展TEE研究比较早的
      地址：http://www.liwenhaosuper.com/projects/t6/t6_overview.html
    （7）Open TEE，开源实现，来自芬兰赫尔辛基大学的一个研究项目，由Intel提供支持，在Apache授权下提供支持
      开源地址：https://github.com/Open-TEE/project
    （8）SierraTEE，来自Sierraware公司的实现，拥有双重属性，一半开源一半商业性质
      地址：http://www.openvirtualization.org/

## Slide 789: 兼容并包的混合保护 – TEE
TEE – Trusted Executive Environment, 可信执行环境
在ARM处理器中增加少量硬件模块，配合软件限制权限（逻辑隔离）
可以作为纯软件方案，也可以和eSE/inSE配合使用
REE, CA, TEE, TA
Reference: https://www.researchgate.net/figure/264124588_fig2_Fig-2-Generic-TEE-architecture-model-adapted-from-39-Trusted-applications-are
Notes: ARM核限定
逻辑隔离的重点在于MMU上地址划分和总线安全位的设计
手机举例REE/TEE

## Slide 790: 兼容并包的混合保护 – TEE – cont.
ARMv7开始铺开，ARMv8时代A系列全部涵盖
复杂度
  增加指令额外开销，性能下降（smc/eret中断）
  软件开发相对较复杂
增加TEE硬件支持
TEE安全认证：Global Platform
Reference: https://www.researchgate.net/figure/264124588_fig2_Fig-2-Generic-TEE-architecture-model-adapted-from-39-Trusted-applications-are
Notes: - ARM核限定

## Slide 791: 兼容并包的混合保护 – TEE – analysis
Linaro开源项目OP-TEE
潜在风险：
  TA在执行时缺乏对CA的认证
  REE在root下可以任意浏览TA文件列表（文件本身加密）
Notes: OP-TEE：open portable TEE
REE: AOSP
任意浏览TA将导致TA被不可信CA滥用，可能引发更大的漏洞

## Slide 792: TEE

## Slide 793: TEE

## Slide 794: TEE

## Slide 795: TrustZone

## Slide 796: TEE
  设备上常用的Trustlets：
    keymaster：实现由Android“keystore”守护进程提供的密钥管理API，它可以安全的生成和存储密钥，并运行用户使用这些密钥操作数据
    widevine：实现Widevine DRM，提供安全的媒体播放

## Slide 797: TrustZone

## Slide 798: TEE
  在验证程序之后，TrustZone内核将trustlet程序段加载到“普通世界”无法访问的安全存储区域（secapp-region），并为其分配ID。
  随后，内核切换到“安全世界”用户模式，并运行trustlet的入口函数：
  如上图，trustlet会使用“handler”函数在TrustZone内核中自动完成注册，注册完成后，trustlet会将控制权重新交给TrustZone内核，完成加载进程。

## Slide 799: TEE
  一旦trustlet加载完成，“普通世界”就可以通过调用SCM（QSEOS_CLIENT_SEND_DATA_COMMAND，其中包含已加载trustlet ID和请求响应缓冲区）向trustlet发送命令，如下：
  TrustZone内核（TZBSP）接收到SCM调用后，将其映射到QSEOS，查找给定ID的应用程序，调用“handler”函数，处理请求。

## Slide 800: TEE

## Slide 801: TEE
  TrustZone架构扩展集将安全性能建于处理器自身之中，这样就将安全性直接从操作系统中剥离出来，解决了操作系统开放性造成的易被攻击的缺陷。
  为了进入TrustZone环境，实时操作系统（RTOS）必须唤醒一条TrustZone指令：安全监控中断（SMI）。
    只有在特权模式下运行的RTOS才能唤醒SMI。如果在用户模式中运行的应用程序想直接执行SMI，那么处理器将会产生未定义操作码异常。
  应用程序必须通过呼叫RTOS中的API才能被允许进入TrustZone环境，于是对API的呼叫就提供了进行各种检验的时机，安全性得到相应的体现。
  安全位（S位）是TrustZone安全技术的一个关键。S位位于协处理器15（CP15）的安全状态寄存器中，该寄存器是核心存储系统的一部分。只要S位被置位，那么monitor就会一直检查处理器的所有操作。
  如果要切换环境，monitor的首要任务就是保存当前运行着的非安全进程的状态，然后在CP15的其他单元中保存该非安全进程的配置设置。
    由于monitor负责环境切换时对状态的存储和恢复，所以不需要在RTOS中增加环境切换代码，RTOS仅仅处理非安全进程之间的转换。安全控制器同样不需要刷新指令Cache、数据Cache和内存系统，因为TrustZone把指令分为安全和非安全两种。
  Cache、存储器管理单元（MMU）和存储缓冲区同样也有附加的S位。只有安全进程才能访问安全的存储器和Cache。否则就会产生未命中或者外部异常事件，这从存储访问上保证了安全性。

## Slide 802: TEE
  2016年10月，来自美国的安全研究团队Shellphish在GeekPwn大会上展示了通过篡改TrustZone里的指纹验证模块，任意指纹及皮肤接触即可解锁华为p9 Lite手机的技术。他们利用了HUAWEI P9 Lite中 Trsutzone的漏洞，实现手机的信息泄露，并在华为信任运行环境中进行本地提权，从而获得从0权限到root到Trustzone的代码执行权。通过利用这些漏洞，攻击者不仅能获得安全区的敏感数据，还能直接进入支付等最高权限场景。
  这个漏洞也可以被用于攻击HUAWEI P9系列的更早的型号（比如P8 Lite）。任何使用HUAWEI TrustZone的HUAWEI设备很可能都受到这个漏洞的影响。指纹识别搭配TrustZone作为最新的手机安全技术，曾被视为手机安全的最后一道防线。但是现在黑客突破了这道防线，令TrustZone的分区保护形同虚设。
  除了华为P9lite任意指纹解锁的破解，在此次GeekPwn白帽黑客大会上，传奇黑客Geohot现身讲述他从黑客转型人工智能研究的心路历程，身残志坚的小霍金“Stephen Chavez “现场攻破自己所乘坐的医疗轮椅。

## Slide 803: SCP

## Slide 804: SCP01
  Depricated

## Slide 805: SCP02

## Slide 806: SCP02

## Slide 807: SCP02

## Slide 808: SCP02

## Slide 809: SCP02

## Slide 810: SCP03（GPC_2.2_D_SCP03_v1.1.1）
  算法;
    [FIPS 197] (AES-128)
    [FIPS 140-2](MACing), [Nist 800-38A](CBC, padding),
    [GPC_2.2_D_SCP03_v1.1.1](ICV)
    数据导出KDF使用NIST SP 800-108 [NIST 800-108]中定义的计数器模式.
    KDF中的PRF [NIST 800-38B]中定义的CMAC方式, 16 字节输出.
    固定输入数是：11字节00，1字节导出常数，1字节分隔指示00，2字节导出数据长度L（按位），1字节计数器

## Slide 811: SCP03
  SCP03的三种安全级别
    • Mutual authentication
    • Integrity and data origin authentication
    • Confidentiality
  i参定义如下：

## Slide 812: SCP03
  case OP_OPSystem_GetSecurityDomain_NM:
  return OP_OPSystem_GetSecurityDomain();
  case OP_OPSystem_CloseSecureChannel_NM:
  return OP_OPSystem_CloseSecureChannel();
  case OP_OPSystem_DecryptVerifyKey_NM:
  return OP_OPSystem_DecryptVerifyKey();
  case OP_OPSystem_OpenSecureChannel_NM:
  return OP_OPSystem_OpenSecureChannel();
  case OP_OPSystem_Unwrap_NM:
  return OP_OPSystem_Unwrap();
  case OP_OPSystem_VerifyExternalAuthenticate_NM:
  return OP_OPSystem_VerifyExternalAuthenticate();

## Slide 813: SCP03安全状态
  NO_SECURITY_LEVEL：初始化时
  AUTHENTICATED： 成功执行EXTERNAL AUTHENTICATE 命令后。SCP会话终止时将清除
  C_MAC： 成功执行EXTERNAL AUTHENTICATE command with P1 indicating C-MAC (P1=‘x1’ or ‘x3‘)后。 SCP会话终止时将清除
  C_DECRYPTION：成功执行EXTERNAL AUTHENTICATE command with P1 indicating Command Encryption (P1= 'x3‘)。 SCP会话终止时将清除
  R_MAC：成功执行 EXTERNAL AUTHENTICATE command with P1 indicating R-MAC (P1='1x' or '3x‘)。SCP会话终止时将清除
  R_ENCRYPTION：成功执行 EXTERNAL AUTHENTICATE command with P1 indicating Response Encryption (P1= '3x'): SCP会话终止时将清除
  R_MAC and no R_ENCRYPTION：成功执行BEGIN R-MAC SESSION command。在END R-MAC SESSION command之后清除。
  R_MAC and R_ENCRYPTION：成功执行 BEGIN R-MAC SESSION command。在END R-MAC SESSION command后清除。

## Slide 814: SCP03协议规则
  SCS（secure channel session）首先必须经过外部认证命令，设置为AUTHENTICATED状态；
  安全状态在整个SCS过程中保持不变，除非应用重新请求；
  当安全状态处于NO_SECURITY_LEVEL时：
    同一个应用中SCS断掉，后续所有命令返回安全错误，除非后续命令不需任何安全保护，处理该命令的应用自身为安全负责。
  当SCS激活（即至少处于AUTHENTICATED ） ：后续命令应按当前安全状态检查，无论命令的安全消息指示如何定义：
    命令不符合安全要求，将返回安全错误，SCS将断掉，安全状态回到NO_SECURITY_LEVEL；
    发现安全错误，SCS将断掉，安全状态回到NO_SECURITY_LEVEL；
    其他情况下，安全状态不变，应用为后续命令负责。
  SCS断掉，并不表示终止。以下情况终止SCS：
    初始化新的SCS（即发起新的INITIALIZE UPDATE命令）；
    终止应用会话（重新选择应用）；
    终止关联的逻辑通道；
    断电或复位
    应用显式地终止SCS

## Slide 815: SCP03密钥
SCP03算法与密钥定义

## Slide 816: SCP03协议规则

## Slide 817: SCP03协议规则

## Slide 818: SCP03协议规则

## Slide 819: SCP03协议规则

## Slide 820: SCP03协议规则

## Slide 821: SCP03协议规则

## Slide 822: SCP03的内容管理
DAP：应用提供商要求校验或控制授权中心在下载或安装时强制检查合法性。具有DAP权限的SD可执行该检查。（SCP02中使用1024位的RSA（SHA1，PKCS#1）和3DES）
Receipts（收条）

## Slide 823: SCP10
  SCP10 采用非对称算法和PKI体系进行安全通道的发起, 采用对称算法的会话密钥用于安全消息的传输.
  安全域的拥有者明确对应着应用提供商和设备发行商。
  i参如下定义
Notes: Key transport and key agreement relate to the process of establishing session keys for the Secure Channel Session.
• With key agreement the Security Domain and the Off-Card Entity exchange secret values when the Secure
Channel is being initiated, and session keys are then derived from those secrets using an algorithm known
to both the Off-Card Entity and the Security Domain;
• With key transport the Security Domain receives session keys to be used for the Secure Channel Session
from the Off-Card Entity during Secure Channel initiation.
Signature with message recovery and signature without message recovery refer to the signature scheme used for
digital signatures in data messages during Entity Authentication. (Note that these mechanisms apply also with the
signatures on digital certificates, but the value "i" does not refer to this.)
• With signature with message recovery, part or all of the message data that is signed is contained in the
signature block and is recovered during the process of verifying the signature. Signature with message
recovery is standardized in ISO 9796-2;
• With signature without message recovery, the signature does not contain any part of the message data
that is signed, but comprises an appendix to the complete message. Such a scheme is also known as a
signature scheme 'with appendix'. Signature without message recovery is standardized in PKCS#1, and is
also used in X.509.

## Slide 824: SCP10
  采用证书机制，外部设备与安全设备共享可信根（可信元），在发行时，通过不同的由可信根所授权的密钥权威签发证书。
  SCP10中SD的最小密钥和证书集合如下:
    用于External Authentication的可信元公钥 (PK.TP_EX.AUT);
    SD的私钥(SK.SD.AUT);
    SD的公钥(PK.SD.AUT); and
    被SD密钥权威签发的SD公钥相关的SD的证书 (CERT.SD.AUT).
  SD还可以包含:
    外部实体的公钥(PK.OCE.AUT)，用于External Authentication;
    密钥权威的公钥 (PK.KA_EX.AUT) ，用于来自于可信元的证书链认证; and
    密钥权威签发的用于内部认证的证书Certificate(s).

## Slide 825: SCP10
  需与安全设备通信的外部实体(OCE)所需的最小密钥和证书集合包括：:
    公钥，用于Internal Authentication (PK.TP_IN.AUT) );
    外部实体的公钥(PK.OCE.AUT);
    外部实体证书Certificate (CERT.OCE.AUT) ：外部实体的密钥权威所签发的外部实体的公钥的证书;
    外部实体可信元证书公钥 (PK.TP_OCE.AUT) 一直到SD的公钥的证书链中的公钥.
  OCE还可以包含:
    外部认证所用的密钥权威的证书，从可信元到外部实体的证书链 (CERT.KA_EX.AUT) 。

## Slide 826: SCP10 Mode A 可信根签发外部设备管理，外部设备管理签发外部设备； 安全芯片由可信根直接签发

## Slide 827: SCP10 Mode B 可信根同时签发设备和卡管，卡管再签发卡

## Slide 828: SCP10 Mode C 交叉签发，即交叉授权

## Slide 829: SCP10
Notes: 交叉签发，即交叉授权

## Slide 830: SCP10
Notes: 交叉签发，即交叉授权

## Slide 831: SCP80 & SCP81

## Slide 832: CAT_TP

## Slide 833: Remote Application Management (RAM) Remote APDU

## Slide 834: Remote Application Management (RAM) Remote APDU
  PUSH命令：
  enables an application to open a BIP channel, to establish a CAT_TP link, to open a TCP connection and/or to send an identification packet on TCP upon a remote entity request.
Notes: CAT-TP数据包中通用安全命令包 Command Packet 和安全响应包 Response Packet 定义在ETSI TS 102 127 中。 在命令包Command Packet中，Command Packet Identifier (CPI) 数值设置为'01' ，Command Header Identifier (CHI)设置为空， CPI、CPL 和 CHL在被包含在计算RC/CC/DS过程中。 在响应包Response Packet中，Response Packet Identifier (RPI) 数值设置为'02'，Response Header Identifier (RHI) 设置为空，RPI、RPL 和RHL在被包含在计算RC/CC/DS过程中。 Packet Identifier数值设置为 '00' 到 'BF' ， 'FF'作为保留。 'C0' 到 'FE'用于私有。 计数器Counter也可以用于在安全命令包 Command Packet 和安全响应包 Response Packet之间建立联系。 需支持和SMS-PP相同的安全配置；SDU MAX SIZE为1K字节。
Short Message Service—Point to Point (SMS-PP)—
数据传输-BIP ( ETSI TS 102 223 )协议

## Slide 835: Secure Channel between a UICC and an end-point terminal
  每一个安全通道的生命周期:
    发现终端和UICC对安全通道的支持
    发现UICC中可执行安全通信的endpoints
    协商安全通道参数.
    创建安全通道.
    进行安全通道上的会话.
    挂起或重启安全通道.
    终止安全通道.

## Slide 836: RSP
Notes: LPA: Local Profile Assistant
LPD: Local Profile Download
LUI: Local User Interface
SK.DP.TLS: Private key of the SM-DP+ for securing TLS connection
SM-DP+: Subscription Manager Data Preparation
LDS： Local Discovery Service
SM-DS：Subscription Manager – Discovery Service， The role of the SM-DS is to provide mechanisms that allow an SM-DP+ to inform the LDS within any Device that an SM-DP+ wishes to communicate with it.

## Slide 837: RSP
Notes: LPA: Local Profile Assistant
LPD: Local Profile Download
LUI: Local User Interface
SK.DP.TLS: Private key of the SM-DP+ for securing TLS connection
SM-DP+: Subscription Manager Data Preparation
LDS： Local Discovery Service
SM-DS：Subscription Manager – Discovery Service， The role of the SM-DS is to provide mechanisms that allow an SM-DP+ to inform the LDS within any Device that an SM-DP+ wishes to communicate with it.

## Slide 838: RSP
  CASD Controlling Authority Security Domain
  ECASD eUICC Controlling Authority Security Domain
  SK.DP.ECDSA Private Key of the of SM-DP+ for creating signatures
  SK.ECASD.ECKA Private Key of the ECASD used for ECKA
  SK.EUICC.ECDSA Private key of the eUICC for creating signatures
  SK.EUM.ECDSA Private key of the EUM for creating signatures
  SK.CI.ECASD Private key of the CI for signing certificates
  SK.DP.TLS Private key of the SM-DP+ for securing TLS connection

## Slide 839: RSP
  CASD Controlling Authority Security Domain
  ECASD eUICC Controlling Authority Security Domain
  CERT.CA.SIGN Certificate of the CA for verifying CERT.DP.TLS
  CERT.CI.ECDSA Certificate of the CI for its Public ECDSA Key
  CERT.DP.ECDSA Certificate of the SM-DP+ for its Public ECDSA key
  CERT.EUICC.ECDSA Certificate of the eUICC for its Public ECDSA key
  CERT.EUM.ECDSA Certificate of the EUM for its Public ECDSA key
  CERT.DP.TLS Certificate of the SM-DP+ for securing TLS
  CI Certificate Issuer

## Slide 840: RSP
  otPK.DP.ECKA One-time Public Key of the SM-DP+ for ECKA
  otPK.EUICC.ECKA One-time Public Key of the eUICC for ECKA
  otSK.DP.ECKA One-time Private Key of the SM-DP+ for ECKA
  otSK.EUICC.ECKA One-time Private Key of the eUICC for ECKA
  PK.CI.ECDSA Public Key of the CI, part of the CERT.CI.ECDSA
  PK.DP.ECDSA Public Key of the SM-DP+ part of the CERT.DP.ECDSA.
  PK.EUICC.ECDSA Public Key of the eUICC, part of the CERT.EUICC.ECDSA
  PK.EUM.ECDSA Public Key of the EUM, part of the CERT.EUM.ECDSA

## Slide 841: ECASD由EUM安装和个人化
Notes: ISD-P Issuer Security Domain Profile
ISD-R Issuer Security Domain Root
NAA Network Access Application

## Slide 842: ECASD
The ECASD contains:
  The eUICC’s Private Key (SK.EUICC.ECDSA) for creating ECDSA signatures
  The eUICC’s Certificate for eUICC authentication (CERT.EUICC.ECDSA) containing the eUICC’s public key (PK.EUICC.ECDSA)
  The Certificate Issuer’s (CI) Public Key (PK.CI.ECDSA) for verifying SM-DP+ certificates
  The certificate of the EUM (CERT.EUM.ECDSA)
  eUICC Manufacturer’s (EUMs) keyset for key/certificate renewal
Notes: The ISD-R is responsible for the creation of new ISD-Ps and lifecycle management of all ISD-Ps.
The ISD-P is the on-card representative of the SM-DP+ and is a secure container (Security
Domain) for the hosting of an Operator Profile. The ISD-P is used for the Profile download
and installation in collaboration with the Profile Package Interpreter for the
decoding/interpretation of the received Profile Package.

## Slide 843: Profile Package stage Description

## Slide 844: SCP
在检查远程APDU命令串时，目标安全域应使用自己的安全通道
若它无密钥组，应使用它关联的安全域的安全通道.
对于SCP80的安全通道, 在传递APDU命令之前已经做过安全消息的处理，相关行为在SecureChannel(…)接口中定义：
  SecureChannel.getSecurityLevel(…)
  SecureChannel.processSecurity()
  SecureChannel.unwrap(…)
  SecureChannel.wrap()
  SecureChannel.encrypt(…) and SecureChannel.decrypt(…) use the Key Identifier 3 of the Key Set Version used to process the SCP80 security.
    The mode to be used when encrypting and decrypting with DES keys is ECB
Notes: The ISD-R is responsible for the creation of new ISD-Ps and lifecycle management of all ISD-Ps.
The ISD-P is the on-card representative of the SM-DP+ and is a secure container (Security
Domain) for the hosting of an Operator Profile. The ISD-P is used for the Profile download
and installation in collaboration with the Profile Package Interpreter for the
decoding/interpretation of the received Profile Package.

## Slide 845: SCP81
SCP81定义于：Remote Application Management over HTTP Card Specification v2.2 – Amendment B

## Slide 846: SCP81
TLS-PSK

## Slide 847: TLS回顾
TLS通信协议都有一个主动发起方，这里是客户端发起的 ClientHello 报文
  从名字上看这只是打个招呼，告诉服务器“我来了”。
报文内容并不仅限于此，它包含了一些重要的字段，如：
  客户端支持的协议版本号
  密码算法套件
  一些扩展特性（如椭圆曲线参数)，
  Client.random，它是客户端生成的一次性随机数，直接决定了后面的密钥生成。

## Slide 848: TLS回顾
客户端先说话了，服务器回应对方 ServerHello 报文。
服务器说它只支持 TLS 1.0 版本(命令行参数 -tls1)，并且选取了 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 作为密码算法套件(影响后续报文交互的一整套密码算法，包括初始密钥生成算法、加密使用的算法、消息认证使用的 HASH 函数)
此例中：RSA 表示初始密钥生成采用基于 RSA 的密钥交换方法(见后文说明)，AES_256_CBC 表示加密算法，消息认证将用到 SHA1。
还有一个重要字段 Random（记为 Server.random）。
另外还有一个 TLS 扩展特性 Heartbeat 服务器也支持，正是在这个特性上 OpenSSL 1.0.1f 版本的实现出现了重大漏洞。

## Slide 849: TLS
不论是何种安全协议，都要解决【初始密钥是如何得到(或生成)的】这一问题。对于简单和安全性要求不高的场景，通信双方直接使用预共享密钥就够了。但对于 SSL/TLS 协议是远远不够的。可采用了两种思路来解决密钥的生成:
    A/B双方通过协商达成一致，来确定密钥到底是什么。
    A 直接告诉 B密钥是什么。
      这种情况下，不能直接使用明文传输密钥。一个自然的想法是，A 使用 B 的公钥将其选好的密钥加密，再将密文发送给 B。这一过程就称为基于公钥算法的密钥交换（其实称为密钥传输更为贴切）。
      既然要用到 B 的公钥，就涉及到B的证书。A 又是如何得到 B 的证书呢？B 直接将证书发送给 A 就行了。
  不管用哪种方法，最终双方都得到（不为第三方所知的）一个密钥，在 SSL/TLS 协议中，该密钥称为 PreMasterSecret

## Slide 850: TLS
后续的讨论中，初始密钥的生成采用第二种办法：基于公钥算法(RSA)的密钥交换。
Server 发送 ServerHello 给 Client 后，接着再发送 Server 证书，最后再发送 ServerHelloDone 消息，表示：我做完了，下面轮到你了
Client 收到 Server 发过来的证书，第一步就是验证该证书的合法性(是否为可信 CA 签发、是否过期、是否吊销)，只有证书合法的情况下，Client 才会继续下去；否则应该中断协议运行。上面的例子中，客户端并不关注这一点(unable to verify the first certificate)，所以协议继续进行。

## Slide 851: TLS
（4）Client 收到 Server 的证书后，自己选择一个初始密钥 PreMasterSecret，使用证书中的公钥加密，将密文发送给 Server。
原来是 PKCS#1 格式，其中紫色部分是就是 PreMasterSecret 明文

## Slide 852: TLS
生成密钥的方式：

## Slide 853: TLS
  MasterSecret = PRF(PreMasterSecret, "master secret", Client.random || Server.random)[0..47] -- 固定取前 48 字节
  KeyBlock = PRF(MasterSecret, "key expansion", Server.random || Client.random) -- 长度为由双方确定的密码算法套件决定
    其中 PRF 是一个伪随机生成函数，它接收三个入参，生成的随机数可以为任意长（实际应用中只要取所需的长度）
  经过两次 PRF 调用，最终生成的 KeyBlock(密钥块)，才是后面真正用到的密钥，而且它被依次分割为六部分子密钥

## Slide 854: TLS
  目前为止，协商出来的各项参数，比如生成的随机数、双方确定的密码算法套件等，无法保证没有被第三方篡改，甚至连基本的身份认证都没有做到。
  怎么办？先考虑首要的身份认证问题：
    服务器要证明自己确实是证书持有人，只要证明：它知道 PreMasterSecret 的值(用私钥解密得到)。
    要证明它知道 PreMasterSecret 的值，只要证明：它掌握最终的密钥材料(通过密钥扩展过程得到)。
    要证明它掌握密钥材料，只要发送一条符合约定格式、而且使用这些密钥材料加密的消息给客户端。
  客户端收到后，用它算出的密钥解密，如果解密后的内容符合约定格式，就可以判定【此消息确实是服务器发出的，即服务器的真实身份得到确认】
  而且被加密消息，由于其内容格式特殊，不仅可以认证服务器，还能证明之前的所有通讯信息，都没有被篡改过。

## Slide 855: TLS
  到此为止，所有的密钥也确定了，是不是双方后面发送的报文就全部变成加密形式？
  TLS 协议并没有这样做，它又引进了一种消息类型：ChangeCipherSpec。该消息用于告诉对方：我已经做好准备，开始使用前面协商好的算法和密钥材料。
    也就是说，从下个报文开始，发送的内容将使用这些密码算法加以保护。
    这就好比在实际用餐之前，甲对乙先说声：请，然后双方再开始动筷子:)
  然而，客户端在发送完 ChangeCipherSpec 消息后，这种正式的意味并未就此结束，客户端还会再发送 Finished 类型的消息给服务器。
    Finished 消息又是什么？为什么搞得这么复杂。
    回想下，到现在为止，双方发送的报文都是明文传输，通信内容的机密性、完整性保证都没有做。
    服务器唯一做了的就是，向客户端出示了一张证书，而且客户端认可这张证书(刚才的例子中，客户端忽略了证书检查）

## Slide 856: TLS
  对客户端的认证，有两种方法：
    在 SSL/TLS 协议中强制认证，
    在上层协议中认证客户端（如，登录网上银行都需要输入用户名、密码）
  客户端发送的 Finished 消息报文格式如下

## Slide 857: TLS
  Finished 消息用类似 C 语言的数据结构表示如下
    struct {
    HandshakeType msg_type; /* handshake type */
    uint24 length; /* bytes in message */
    struct {
    opaque verify_data[12];
    } Finished;
    } Handshake;
  verify_data = PRF(MasterSecret, "client finished", MD5(handshake_messages) + SHA-1(handshake_messages))[0..11]
  而 handshake_messages 是双方到目前为止所有发送的 Handshake 消息

## Slide 858: TLS
最后，客户端再用 client_write_key/IV 加密上述 Handshake 结构，将加密结果发送给服务器；服务器收到后，按相同逻辑再计算一遍。
  即，Finished 消息的发送是双向的，客户端和服务器都要向对方发送，以证明自己掌握整个过程的相关信息（MasterSecret、握手信息等）。
仅有机密性保证，还是不够；在明文可能是任意内容的情况下，密文也被更改的话，接收者如何察觉解密后的内容已经发生了变化？
  HMAC_hash 表示 MAC 运算函数。
  对于 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 套件，MAC 的计算公式为 HMAC_SHA1(MAC_write_secret, seq_num + MAC覆盖的范围)，其中
    seq_num：8 字节序号，初始值为 0x0000000000000000 开始，每一次加密操作，该序号依次递增一。引入该序号，是为了防止消息的重放攻击。

## Slide 859: TLS
客户端连续发送 ClientKeyExchange、ChangeCipherSpec、Finished 三条消息给服务器，进展如下
  1、掌握了后续通信的所有密钥信息
  2、向对方核对这些密钥信息(证明第一点)
  3、告诉对方，已经为发送/接收应用层消息(Application Data Protocol)做好了准备
服务器收到 ClientKeyExchange 后，同样要证明自己做到了上述三点，这只要发送 ChangeCipherSpec、Finished 两条消息给客户端就可以了
计算验证过程与前面完全相同(需要注意：服务器在计算 verify_data 时包括客户端发送的 Finished 消息，该消息是明文形式)
双方的 Finished 都发送完毕，然后各自检查对方的 Finished 消息是否正确，如果都没问题，则可以安全地进行通信

## Slide 860: SCP81

## Slide 861: SCP81

## Slide 862: SCP81
The POST request is used by the Security Domain to fetch remote APDU format strings and to transmit response strings.
Notes: The “X-Admin-Script-Status” header value is used to return the delivery status of the previous remote APDU format string. The possible values are defined as follows:
o “ok”: this value is used if the previous remote APDU format string has been successfully delivered. A response string shall be sent.
o “unknown-application”: this value is used if the application targeted by the previous remote APDU format string could not be found. No response string shall be sent.
o “not-a-security-domain”: this value is used if the application targeted by the previous remote APDU format string is not a Security Domain. No response string shall be sent.
o “security-error

## Slide 863: SCP81
The POST response is used by the Remote Administration Server to transmit the next remote APDU format string to a Security Domain and possibly to inform about the next URI that must be used to request the following admin command.

## Slide 864: SCP81

## Slide 865: SCP81

## Slide 866: SCP81
PSK TLS Key Loading with the PUT KEY Command

## Slide 867: SCP81
PSK TLS Key Format for the STORE DATA Command

## Slide 868: eUICC
 The ISD-R is the representative of the off-card entity SM-SR
 The ECASD is the representative of the off-card entity CI
 An ISD-P is the representative of an off-card entity SM-DP.
  An eUICC can contain more than one ISD-P

## Slide 869: Profile Structure
euICC

## Slide 870: (SM-SR – ISD-R)
Secure Channel Between SM-SR and ISD-R

## Slide 871: (SM-SP – ISD-P)
Secure Channel Between SM-DP and ISD-P

## Slide 872: (MNO-eUICC)
Secure Channel on ES6 (MNO-eUICC)

## Slide 874: 嵌入式软件安全项
  1 安全审计
  2 数据空间暴力破解
  3 密钥功能
  4 数据传输保护
  5 数据访问控制
  6 环境压力
  7 文件结构控制
  8 错误注入
  9 信息泄露
  10 嵌入式软件ID
  11 初始状态
  12 生命周期功能
  13 逻辑保护
  14 多应用
  15 物理防护
  16 重放
  17 安全通讯
  18 启动序列
  19 多次重复操作

## Slide 875: 嵌入式软件安全项目列表
  1 安全审计
    嵌入式软件应提供方法来记录安全相关的事件，以便帮助管理者发现潜在的攻击和由于嵌入式软件的安全特性的错误配置使之陷入易被攻击的状态。
    审计功能给嵌入式软件管理者提供一个机会回顾之前的操作信息以确定嵌入式软件是否受到一系列的攻击；
    这些数据提供潜在系统攻击的早期的指示以便准备适当的响应；
    这些记录数据可能包括芯片和操作系统的详细的历史信息，还有一些操作信息如开启和关闭环境传感器，checksum 校验失败，装载和删除应用等。

## Slide 876: 嵌入式软件安全项目列表
  2 数据空间暴力破解
    对于可能被未授权主体搜索的数据和文件应被保护防止多次重复的进入；
    嵌入式软件可能会被多次重复的读命令，强力尝试获得安全信息。嵌入式软件必须具有防止这种攻击的机制。

## Slide 877: 嵌入式软件安全项目列表
  3 密钥功能
    嵌入式软件必须以一个安全的方式支持密钥功能。
    嵌入式软件应该按照已经建立的密钥使用规则和标准执行密钥的相关操作，以
    保持基础密钥功能的安全水准。

## Slide 878: 嵌入式软件安全项目列表
  4 数据传输保护
    嵌入式软件必须对芯片各个模块传输的格式化数据有一致的要求。
    嵌入式软件必须能够保证针对数据传输功能的探针攻击获取的信息不会比通过存储位置探针攻击获取的信息更多。

## Slide 879: 嵌入式软件安全项目列表
  5 数据访问控制
    嵌入式软件必须基于个体用户和识别的用户群为它的用户依据相关应用/平台规定的规则提供属于用户或用户负责的对象和资源的访问控制和限制的方法。
    嵌入式软件可能有不同的用户，管理员，发行方，机构等。每个不同的角色都需要控制一些需要用到的资源。这些描述数据归属方的规则，应和访问控制安全功能策略用到的安全功能要求“基于安全属性访问控制”一致。这个目标和安全目标“文件结构控制”的区别是分别说明的是“已存在文件”和“文件结构”数据访问规则。

## Slide 880: 嵌入式软件安全项目列表
  6 环境压力
    嵌入式软件在非标准的环境条件下（包括温度，电压，频率，外部能量场）工作时， 应具有安全防护不被获取安全信息，并且不在非安全的状态下运行。
    嵌入式软件的设计和制作必须保证它能够一直给它的敏感信息提供安全（敏感信息包括用户资产和内部安全信息），即使是暴露在环境压力下工作。环境压力有可能在嵌入式软件使用的正常环境下出现，也有可能是在受到攻击的情况下出现。在攻击的情况下，环境压力可能是唯一的攻击，也可能和其他一个或多个攻击联合使用。这个安全目标应保证嵌入式软件在任何这些情况下都不出现安全信息的泄漏。

## Slide 881: 嵌入式软件安全项目列表
  7. 文件结构控制
    嵌入式软件必须基于个体用户和识别的用户群为它的用户依据相关应用/平台规定的规则提供属于用户或用户负责的文件的生成和修改的控制和限制的方法。
    嵌入式软件可能有多种数据用户和归属方需要保证其资源的安全性。文件创建，修改，删除以及联合访问权限，应符合这些用户和归属方的需求，并与访问控制安全功能策略和信息流控制安全功能策略所使用的基于安全属性的访问控制和简单安全属性中描述的一致。
    这个安全目标主要针对文件结构而不是存储于文件中的信息。这个安全目标的内部不限于文件，也包括可能用到的其他数据容器如对象，数据库以及其他数据结构。

## Slide 882: 嵌入式软件安全项目列表
  8. 错误注入
    嵌入式软件应能抵抗重复的错误数据的注入。
    嵌入式软件应能阻止通过对重复错误注入得到的响应的分析导致的信息泄露。
    这个安全目标要求能够有效的检测到这样的攻击并能对这样的尝试进行计数。

## Slide 883: 嵌入式软件安全项目列表
  9. 信息泄露
    嵌入式软件应提供方法控制和限制信息的泄漏以防止有用信息通过I/O 线路泄露。
    嵌入式软件的设计和编码应保证不能通过功耗分析获得操作过程的信息和敏感数据信息。

## Slide 884: 嵌入式软件安全项目列表
  10. 嵌入式软件 ID
    嵌入式软件应支持记录和保存识别信息。
    嵌入式软件由硬件和软件组成，软件可以保存在硬掩模和软掩模的存储器内。
    硬件可能有可选的特性，可以设置为有效或无效。因此应对符合规范的最终产品的每一个实例建立一个可以真实反映特性的准确的ID。要求每一个嵌入式软件都有唯一的ID。

## Slide 885: 嵌入式软件安全项目列表
  11. 初始状态
    嵌入式软件在上电，复位，或者其它的重启情况下应立即呈现一个初始化状态。
    嵌入式软件不管在什么时候复位，都应该总是从一个定义的可控的状态开始。
    这个安全目标是为了阻止一些的攻击，尝试进行扰乱的操作并使嵌入式软件进入一个未定义状态。

## Slide 886: 嵌入式软件安全项目列表
  12. 生命周期功能
    嵌入式软件应提供方法控制和限制生命周期特殊命令、专用测试、debug 命令的使用，这些主要用于特别的生命周期阶段。
    嵌入式软件的设计和执行应保证特殊操作可用的命令只用于与应用相适应的嵌入式软件生命周期中。因此，类似debug 和ID 注册码一次性下载这些功能在评估对像使用的生命周期中是不可用的。

## Slide 887: 嵌入式软件安全项目列表
  13. 逻辑保护
    嵌入式软件应具有抵抗逻辑操纵和修改的结构，保护自己免受逻辑侵害。
    嵌入式软件的设计和编码应保证它可以抵抗通过逻辑操作对安全特性的攻击。
    当进行带有逻辑探测和命令修改时，嵌入式软件应能阻止安全信息的泄漏。

## Slide 888: 嵌入式软件安全项目列表
  14. 多应用
    嵌入式软件应能够支持一个或多个应用并能提供和保持不同应用之间的安全性。
    嵌入式软件的设计和执行应能够保证一个应用不会影响另一个应用的安全操作。
    这种分离应保证一个独立应用的信息不能在应用之外被访问和修改。

## Slide 889: 嵌入式软件安全项目列表
  15. 物理防护
    嵌入式软件必须抵抗物理攻击或能够使理解攻击获取的数据更困难。
    嵌入式软件的设计和制作应保证需要复杂的仪器，知识，技能和时间的组合才能够通过物理攻击获取详细的设计信息，存储器的内容，其它危害到嵌入式软件安全的信息。
    安全目标应能阻止安全信息的泄漏。

## Slide 890: 嵌入式软件安全项目列表
  16. 重放
    嵌入式软件应能够保护它的资源防止重放攻击。
    嵌入式软件应能保证当攻击者尝试通过重放或者重启一个操作使它成功完成或者中断的情况，资产不会受到危害。

## Slide 891: 嵌入式软件安全项目列表
  17. 安全通讯
    测试要求：嵌入式软件应支持使用安全的通讯协议和流程和一个可信的嵌入式系统接收设备通讯。
    嵌入式软件应提供一个机制建立和保持一个安全的信息链路到嵌入式软件系统接收设备。完整性应一直确定。

## Slide 892: 嵌入式软件安全项目列表
  18. 启动序列
    嵌入式软件在使用前需要一个已定义的操作序列。
    嵌入式软件应在可控的已定义的行为下操作。
    这个目标要保证防止在所有保护措施生效和保护代码进入之前对嵌入式软件的使用。

## Slide 893: 嵌入式软件安全项目列表
  19. 多次重复操作
    测试要求：嵌入式软件应允许资源和服务在不提供任何可能导致安全危害的信息的情况下重复的使用和编辑很多操作序列。
    嵌入式软件的设计和执行应保证在系列的正常操作过程中没有安全相关信息泄露。
    如连续执行多次不同应用场景下的不同操作情况下没有安全信息泄露。

## Slide 894: 嵌入式软件安全功能要求
  6.1 验证嵌入式软件具备安全告警功能。
  6.2 验证嵌入式软件具备审计列表生成功能。
  6.3 验证嵌入式软件具备依据规则触发审计事件的能力。
  6.4 验证嵌入式软件具备删除或添加的审计规则的能力。
  6.5 验证嵌入式软件具备保护审计记录的能力。
  6.6 验证在审计记录超限时，嵌入式软件能确保事务完整性。
  6.7 验证嵌入式软件密钥生成算法和长度符合安全要求。
  6.8 验证嵌入式软件的密钥访问方式符合要求。

## Slide 895: 嵌入式软件安全功能要求
  6.9 验证嵌入式软件密码算法符合要求
  6.10 验证嵌入式软件具备安全功控制策略
  6.11 验证嵌入式软件安全功能基于安全属性决定访问控制
  6.12 嵌入式软件应保证输出不带相关安全属性的用户数据
  6.13 嵌入式软件基于特定要素执行信息流控制策略
  6.14 嵌入式软件信息流控制策略基于主体类型和信息安全属性
  6.15 从嵌入式软件外输入数据应执行访问控制策略和信息流控制策略
  6.16 嵌入式软件在内部各部分间传输的数据应执行访问控制策略和信息流控制策略

## Slide 896: 嵌入式软件安全功能要求
  6.17 验证嵌入式软件清除回收资源的信息内容
  6.18 验证嵌入式软件具备保证数据交换完整性的措施
  6.19 验证嵌入式软件检测并记录鉴别失败次数并采取相应措施
  6.20 安全功能应为每一个用户保存安全属性列表
  6.21 在用户鉴别成功前嵌入式软件应限制可执行的操作
  6.22 嵌入式软件应保证鉴别反馈的安全性
  6.23 在用户鉴别成功前嵌入式软件应限制可执行的操作
  6.24 验证嵌入式软件仅允许已授权并识别的角色修改相应的安全功能行为

## Slide 897: 嵌入式软件安全功能要求
  6.25 验证 嵌入式软件仅允许已识别的角色修改相应的安全属性
  6.26 验证 嵌入式软件安全属性只接受安全的值
  6.27 嵌入式软件应支持为安全属性设置初始值
  6.28 验证 嵌入式软件仅允许已识别的授权角色对安全功能数据进行修改
  6.29 验证 嵌入式软件仅允许已识别的授权角色对安全功能数据限值进行管理
  6.30 验证 嵌入式软件安全功能数据只接受安全的值
  6.31 验证 嵌入式软件仅允许已标识的授权角色撤销安全属性。
  6.32 验证 嵌入式软件安全功能在失败发生时保存一个安全状态

## Slide 898: 嵌入式软件安全功能要求
  6.33 安全功能应保护安全功能数据在 嵌入式软件系统各部分间传输时不被泄露
  6.34 嵌入式软件应保证内部传输的安全功能数据的安全性
  6.35 安全功能应通过自动响应防止对安全功能的物理攻击
  6.36 验证 嵌入式软件不能从失败或服务中断自动恢复时，安全功能应进入维护模式
  6.37 嵌入式软件在安全功能完成或失败情况后恢复安全状态
  6.38 嵌入式软件具备检测重放攻击能力并正确响应
  6.39 验证嵌入式软件的安全策略不可旁路
  6.40 嵌入式软件应维护主体的安全域
  6.41 嵌入式软件安全功能具备自检能力
  6.42 嵌入式软件应维护与远程通信端点的信任通道

## Slide 899: 嵌入式软件安全保证
  6.1 检查开发者使用配置管理系统使配置管理自动化。
  6.2 开发者产生支持和接受过程符合要求
  6.3 跟踪配置管理范围符合要求
  6.4 开发者修改监测符合要求
  6.5 验证开发者安装、生成和启动程序符合要求
  6.6 验证开发者定义的外部接口符合要求
  6.7 验证开发者高层设计符合要求
  6.8 验证开发者安全功能实现的子集符合要求

## Slide 900: 嵌入式软件安全保证
  6.9 验证开发者模块化设计符合要求
  6.10 验证开发者安全功能的低层设计符合要求
  6.11 验证开发者非形式化对应性阐明符合要求
  6.12 验证开发者非形式化嵌入式软件安全策略模型符合要求
  6.13 验证开发者提供的管理者指南符合要求
  6.14 验证开发者提供的用户指南符合要求
  6.15 验证开发者提供的安全措施指示符合要求
  6.16 验证开发者定义的生命周期模型符合要求

## Slide 901: 嵌入式软件安全保证
  6.17 验证开发者定义的开发工具符合要求
  6.18 验证开发者测试范围分析符合要求
  6.19 验证开发者对高层设计的测试符合要求
  6.20 验证开发者功能测试符合要求
  6.21 验证开发者独立性测试—抽样符合要求
  6.22 验证开发者分析确认符合要求
  6.23 验证开发者安全功能强度评估符合要求
  6.24 验证开发者安全功能强度评估符合要求